透平压缩机机组的横向振动和扭转振动分析

贾亚妮 / 西安交通大学能源与动力工程学院

周亚锋  周聪勇 / 陕西鼓风机（集团）有限公司

摘要：采用转子动力学分析软件MADYN 2000，对一台离心压缩机进行了横向振动分析，对一套轴流压缩机机组进行了扭转振动分析，讨论了转子动力学分析的重要性。

关键词：透平式压缩机  机组  振动

中图分类号：TH43     文献标识码：B

文章编号：1006-8155（2007）03-0063-03

Analysis on Lateral and Torsional Vibration for Turo-compressor Unit

Abstract: Using rotor dynamics analysis software MADYN 2000, lateral vibration analysis for a centrifugal compressor is given, torsion vibration analysis for a suit of axial-flow compressor is given, the importance of rotor dynamics analysis is discussed.

Key Words: turo-compressor  unit  vibration

0  引言

透平压缩机转子在启停机的升速或降速过程中，转速达到某一数值时，转子发生强烈振动，转速高于这一数值后，振幅又减小；振幅出现峰值的转速称为临界转速。如果转子的转速停滞在临界转速附近，轴的变形将迅速增大，以至轴或轴上零件乃至整个机器遭到破坏。因此，透平压缩机转子的转速应避开临界转速。

随着流程工艺复杂化，介质类型多样化，机械设备朝着大型化、精密化、高效化和高可靠性方向发展。跨度较大、刚性较小、外伸端较长的轴被大量采用，压缩机转子临界转速都有不同程度的降低，更加容易引起共振。对于“转子-齿轮-轴承”系统，整个轴系的扭转临界转速相对降低了很多，压缩机机组扭转振动问题也引起了极大的重视。

对于这些，需要采用功能相对完备的转子动力学软件。能够进行横向振动、扭转振动等方面的分析。可以考虑多种数据：包括轴的几何尺寸，叶轮、叶片、盘套等的位置以及相关属性，轴承的位置以及相关属性，联轴器相关属性，齿轮的相关属性，支撑的位置以及相关属性，材料属性，转子速度，不平衡量的大小、相位角和位置，附加的外部载荷的位置以及与时间相关的属性，外部激励的位置以及谐波等。

转子动力学分析软件“MADYN 2000”软件包，具有较强的功能和快捷的性能。该软件包界面友好，易学易用、具有丰富的前处理、后处理功能。可以对“转子-齿轮-轴承”系统进行横向振动、扭转振动、轴向振动等方面的仿真分析。包括有临界转速分析、不平衡响应分析、阻尼特征值分析及转子稳定性分析、瞬态分析及非线性分析等。可以考虑陀螺效应的影响、轴承的影响、基础的影响及密封的影响及齿轮的影响等。

“MADYN 2000”软件包主要采用梁结构，采用的梁理论是铁木辛柯梁(Timoshenko Beam)；采用的计算分析方法是有限元法；采用的多项式是埃尔米特多项式。

这里，对一台离心压缩机进行了横向振动分析，对一套轴流压缩机机组进行了扭转振动分析。

图1  计算模型

1  横向振动分析

1.1  计算模型的建立

这里计算分析一台离心压缩机。计算模型考虑了各轴段及叶轮的转动惯量，考虑了滑动轴承8个动态特性系数。计算模型如图1所示。

计算模型建立之后，可立即计算出转子的总质量、总转动惯量、重心位置等，便于进行数据核对。

1.2  计算及分析

在分析计算时，进行了刚性支承下的特征值计算、滑动轴承支承下的特征值计算、不平衡响应分析等。一阶不平衡响应分析结果如图2所示，二阶不平衡响应分析结果如图3所示。

图2  一阶不平衡响应分析结果

图3  二阶不平衡响应分析结果

在不平衡响应分析结果里，可直接显示出横向临界转速等数据，使用非常方便。

该离心压缩机的工作转速为11700r/min,经过计算，可得到一阶临界转速为4099r/min,二阶临界转速为21590 r/min，该转子在设计转速下运行时不会发生横向振动。

2  扭转振动分析

2.1  计算模型的建立

计算和分析了一套轴流压缩机机组，该压缩机机组由电机、齿轮箱、轴流压缩机和膜片联轴器组成。高速轴转速：4545 r/min，低速轴转速：1500 r/min，速比为3.030。计算程序采用MADYN 2000软件，模型共分2个连续轴系，模型分布图如图4所示。

图4  机组的模型分布图

图5  扭转振动CAMPBELL图

2.2  计算及分析

在分析计算时，进行了特征值分析、阻尼特征值分析等，扭转振动CAMPBELL图如图5所示，扭转振动一阶振型图如图6所示，扭转振动二阶振型图如图7所示，扭转振动三阶振型图如图8所示。

图6  扭转振动一阶振型图

图7  扭转振动二阶振型图

图8  扭转振动三阶振型图

计算的一阶扭转临界转速为1173 r/min（19.55 Hz），二阶扭转临界转速为3810 r/min（63.50 Hz），三阶扭转临界转速为18217r/min（303.62 Hz）。根据有关标准，要求机组各阶扭转临界转速应避开1倍，2倍工作转速±10%这一范围，从机组的扭振CAMPBELL图和各阶扭转临界转速振型图可以看出，该机组扭转振动计算结果满足了相关要求。

3  结论

目前，各个方面对转子动力学分析的要求都在不断提高，进行横向振动、扭转振动等方面的分析也越来越多，振动特性测试、振动监测保护等方面的工作也增加了很多。这样，转子动力学分析、试车测试、监测保护等工作可以有机地结合起来，以便机组更平稳地运行。

# Text boxes

总的转子质量为762.1345kg

总的极转动惯量为8.5242kg·m2

总的直径转动惯量为231.3688kg·m2

重心位置为1129mm

转速为195.00r/s，即11700r/min

结构阻尼为0%

图中上半部分：振幅(μm)——转速(r/min)图

图中下半部分：相位(deg)——转速(r/min)图

结构阻尼为0%

图中上半部分：振幅(μm)——转速(r/min)图

图中下半部分：相位(deg)——转速(r/min)图

频率(Hz)——转速(r/min)图

模态:3

频率:63.497Hz

3809.820r/min

阻尼:-0.000

模态:2

频率:19.549Hz

1172.969r/min

阻尼:0.000

模态:4

频率:303.617Hz

18217.018r/min

阻尼:-0.000