局部通风机安全节能监控装置

李剑峰/兖矿集团设计研究院

北京京桂科技开发中心、华兴电子技术产业发展公司和兖州矿业（集团）公司北宿煤矿、阳泉煤业（集团）公司共同研制的KJH2型局部通风机安全节能监控装置，是集节能和监控为一体的局部通风机变频装置，不仅可以就地检测控制，还能够与全矿井的监测系统并网实现地面监控，经测试其节电率均达到30%～40%，起到了良好的安全、节能作用。

KJH2型局部通风安全节能监控装置与变频器配合使用，其安全节能作用体现在正常供风和排放瓦斯的整个过程。这个装置主要包括风电瓦斯闭锁和变频调速两个部分。风电瓦斯闭锁装置是由3个瓦斯传感器和1个主机监控箱组成的，其工作原理和功能都优于目前国内的各种风电瓦斯闭锁装置。变频调速装置与1台电源切换器结合使用，若变频器发生故障会立即将其切除并且自动投入共频电源，使风机继续运转。该装置接通电源以后，除了可以监测瓦斯浓度和超限时报警、切断并闭锁动力电源以外，还可以根据瓦斯浓度的变化情况自动控制风机的转速。正常状态的时候，在满足井下掘进工作面人员用风量的前提下，如果瓦斯的浓度增加，局部通风机的转速也会上升，使供风量加大，从而使瓦斯的含量降低，然后转速亦会随之下降，局部通风机的转速随着瓦斯浓度的增减呈反比例升降运转；当瓦斯的浓度超过了报警点（1%CH4）达到或者超过1.5% CH4时，主机立即切断并且闭锁供风区域的动力电源，同时局部通风机转入排放瓦斯状态运转，随着瓦斯浓度的增加，局部通风机的转速反而下降，瓦斯浓度减少时转速上升，呈反函数运转。随着掘进工作面的推进，使用变频器可以阶段性地控制风量，亦可达到满意的节能效果。