pH在藻类“水华”现象中的影响探讨*

王志红  崔福义2  安  全2    陈牧民3  吴斌法3  关心丽3

（1.广东工业大学建设学院，广州510643；2.哈尔滨工业大学市政环境工程学院，

哈尔滨150090；3.开平供水集团股份有限公司，开平529300)

摘要 主要探讨了在水库水藻类“水华”现象中pH的变化，指出pH随藻类数量的增长呈现出有规律的变化，而昼夜pH差值（ΔpH）与藻类的生长态势和生命活性之间存在一定的相关性。并在实验数据基础上，尝试性地建立了藻类数量与pH之间的初步的数学模型。通过对pH的监测，可以对藻类“水华”现象进行监测预测。同时指出在氮限制和磷限制条件下，藻类增长的机理有所不同，处理和控制方法也应具有相应的针对性。

关键词  藻类  水华  富营养化  pH  模型

# Research on the influence of pH on algae blooming in reservoir  Wang Zhihong，et al.School of Construction，Guangdong University of Technology，Guangzhou 510643

Abstract: The change of pH in algae blooming in reservoir is discussed. It discovers that pH has a regular change tendency with algae increasing.Using experiments data，mathematic models are established between pH and algae quantity.It proposes as an important conclusion that pH would be an available indicator to monitoring and predicating algae blooming.And a relativity of ΔpH with algae growth activity is also proved.ΔpH has a maximum during algae fast increasing period.Furthermore it indicates there are different mechanisms when algae are increasing under different conditions of nitrogen limited or phosphorus limited.Accordingly treatment and control method has its own direction.

Keywords: Algae   Blooming   Eutrophication   pH   Model

水库水由于水质较好，是我国重要的给水水源之一。受社会和经济发展的影响，水库水的氮磷、有机物等含量呈增加趋势，给水库“水华”的产生提供了营养基础。在南方，因为夏季持续时间长，水温较高，光照充沛，水库的藻类“水华”危害更加明显。如何找到一种能及时预测、实时反馈水库水藻类生长态势的方法，对水厂的运行调节起指导作用，是本课题提出的出发点，也是实验设计和开展的重点内容。

对于一个确定的水体环境，藻类数量的某一个值，同时对应了水体环境的某一个状态，这些状态值与藻类的生长需求密切相关，包括营养因子、环境因子或是生态因子，例如TN、TP、光照强度、pH、溶解氧、高锰酸盐指数等。因此，藻类数量的变化可以在这些状态值的变化中表现出来。同时，藻类数量的变化也是这些状态值综合作用的结果[1]。但每种状态值产生的作用程度有所不同，相关性程度也相应不一样。研究发现，湖泊水库水中的pH主要受CO2含量的控制，而在富营养型水体中，氧和CO2主要受生物过程的控制 [2]，因此，藻类的数量多少、生命活动的旺盛程度必然会影响水体的pH变化。本文将对pH在藻类生长态势中的作用及变化规律做一些探讨。

- 实验设计

实验主要在广东省开平振华水厂进行。振华水厂原水为大沙头水库水，水质良好，总氮平均值0.4 mg/L，总磷平均值0.018 mg/L。水厂规模为中小型，处理水量6万m3/d，采用常规处理工艺，处理构筑物流程为：混合池—网格反应池—斜管沉淀池—普通快滤池。平时处理效果比较好，出水浊度一般低于1 NTU，且比较稳定。偶尔发生富藻现象，如在2000年9月~10月间，由于持续高温晴天，水库水位下降，大沙头水库爆发了一次藻类“水华”，水厂原水藻类含量高达数百万个/L，给处理带来一定困难。因此，选择该水厂进行实验，有一定的代表性和针对性。

实验以水厂原水（大沙头水库中层水）作为培养原水，加入培养液，间歇培养，控制培养过程的光暗比为12:12。分为两阶段进行，第一阶段在夏季高温季节，水温30 ℃左右，日照强烈，持续时间长，培养液选用朱氏（改良）10号[3]。第二阶段在11月~次年1月，水温18 ℃左右，日照相对较弱，需要人工增加光源，选用HGZ（改良）培养液[3]。

藻类的人工培养环境为微宇宙系统，培养水体容量介于100 L~1 m3，日交换容量约为2%。观测指标主要有藻种群密度、藻种群分布、氨氮、总氮、总磷、pH、逐日实际光照、逐日水温、DO、高锰酸盐指数、浊度、色度等。

- 实验数据分析和讨论

  - pH在藻类生长周期内的变化

为了考察藻类的生长数量、生长态势与pH的相关性，在两个阶段共计进行了32组实验，变化趋势都是类似的。本文选取了第一阶段中的4组实验数据进行具体的分析说明，水温30 ℃左右。

4组实验中，（a）、（c）、（d）藻类数量高峰值均在1.0×106个/L左右，（b）高峰值为8.15~9.94×106个/L。在高峰值期间，水体呈绿色，明显腥臭，透明度降低。藻种群分布情况如表1所示。优势藻种为硅藻和绿藻。

图1中绘出了一个生长周期内，藻种群密度、pH0随时间的变化，其中pH值是一天取样两次，取样时间为a.m.8：00和p.m.8：00，相应记为pH a.m.和pH p.m.。 考察pH值在藻类生长周期内的变化，可以发现如下规律。

表1  藻种群分布情况统计表

| 分类 | 所占百分数/% | 藻 属 |
| --- | --- | --- |
| 绿藻 硅藻 其他 | 31.4 58.3 10.3 | 小球藻属、栅连藻、盘星藻属等 直链藻、舟形藻、圆筛藻属等 蓝藻、甲藻、裸藻等 |

（1）藻类生长周期内，水体pH变化明显：（a）图中，pH a.m.值初始为7.5，逐渐上升至8.6，再逐渐降低至8.0左右稳定。pH p.m.值由第1 d的7.6逐渐上升至9.0，再逐渐降低到8.2左右稳定。（b）、（c）、（d）图都可以观察到同样的变化趋势。这说明在藻类生长周期内pH随着藻种群密度的增加呈现一定的变化规律。详细探讨见2.2。

（2）pH p.m.值都不低于pH a.m.值，差值为0.1~1.2个pH单位。这是由于：在白天足够的光照条件下，藻类的光合作用占优势，利用水中的氢还原CO2合成有机物质，使藻类生物量增加，CO2逐渐减少，所以pH p.m.值升高；反之，夜间藻类新陈代谢以呼吸作用为主，消耗氧气产生CO2，导致pH a.m.值降低。因此，pH的变化与藻类的数量及生命活动的旺盛程度（即处于生长周期的不同阶段）是密切相关的。表现在：水体pH与藻类生物量之间有相关性，水体pH值随着藻种群密度的增加而升高；藻类的生命旺盛程度（藻类活性）与水体pH的早晚变化差值ΔpH之间具有相关性。

  - pH与藻种群密度的相关性

研究发现，pH与藻种群密度之间具有相对较好的相关性，现阐述如下。

图1中显示藻种群密度曲线有比较明显的四个阶段：迟缓期、对数期、稳定期、衰亡期，在稳定期藻类数量达到最大值。观察pH值的变化：pH a.m.值和pH p.m.值都呈现缓慢增加、快速增加、稳定、减少、稳定的趋势，都存在一个最大值，实验中pH p.m.最大值为9.1~9.2。有记录为藻类大量繁殖时，pH可急剧升至9~10[4]。

在迟缓期，藻类需要经过一段时间的调整和适应，生物量增长缓慢，相应的光合作用和呼吸作用总量增加缓慢，pH因此表现为缓慢增加；进入对数期，即图1中藻种群密度增长曲线的直线段部分，藻生长速度达到高潮，生命活性和活力都高，表现为pH快速增加；由于生长过程中，营养物质不断被消耗，同时，代谢产物不断积累，致使藻类生长速率降低，生命活性减退，增殖速度与死亡速度近乎相等，藻类生物量保持稳定，即稳定期，此时pH也保持相应稳定；进入衰亡期，由于营养物质已大大减少，代谢产物积累的浓度逐渐升高，环境变得不利于藻类生长，死亡率大于增殖率，藻类数目迅速减少，生命活性衰退，pH降低。最后，一方面由于水体中藻类最后依然会保存一定的数量，另一方面受水化学作用，在水中各种离子的平衡状态下，水体中存在一定量的CO2，pH趋于稳定。

通过数据整理，如图2所示，pH与藻种群密度（记为D）之间可以尝试性建立如下数学模型：

pH a.m. =2.7386（lg D）0.6012

pH p.m. =3.3410（lg D）0.5430

  - ΔpH与藻类活性的相关性

在2.1中指出，藻类的生命旺盛程度（藻类活性）与ΔpH值之间具有相关性。从图1曲线来看，pH a.m.和pH p.m.值所表现的增长、稳定、衰减、稳定变化趋势基本一致，但在对数期间，pH a.m.值为凹形曲线上升，pH p.m.为凸形曲线上升，即ΔpH变化呈现一定的规律。数据分析如图3所示。

观察图3中的ΔpH曲线，表现为：第1~4 d增长；第4~5、6 d出现极大值，该极大值为1.1~1.2，出现时间对应于藻类的对数期；第5、6~9 d下降；第9 d以后有3~4 d的稳定值，该稳定值基本为0.4~0.5。这说明在藻类生长周期内，生命活动旺盛程度的差异与ΔpH之间具有良好的相关性，可以通过监测ΔpH来掌握藻类的生长情况。

分析其原因，在藻类生长迟缓期，藻类处于调整和适应阶段，新陈代谢率逐渐增加，所以ΔpH增加；进入对数期，藻类处于营养充足（如氮、磷）、光照水温等条件非常适合生长的环境中，藻类的生命活动得到促进，新陈代谢率高，表现在藻类数量迅速增长，ΔpH出现极大值；由于生长过程中，营养物质不断被消耗，代谢产物不断积累，致使藻类生长速率降低，生命活性减退，ΔpH逐渐降低；进入衰亡期，藻类数目迅速减少，生命活性衰退，但依然存在一定数量的藻类，使得ΔpH趋于稳定。

ΔpH与藻种群密度D的数据分布如图4所示。由前所述pH值模型，得到：

ΔpH=3.3410（lgD）0.5430－2.7386（lgD）0.6012

进一步分析，令A=ΔpH   B=lgD

=1.814B-0.4570-1.646B-0.3988

令：=0                     则：B=5.31

∴ ΔpH=0.80

又： ＜0                  ∴ ΔpH=0.80 为最大值。

从数学分析可以得到，在藻种群密度为105~106数量级时，ΔpH存在一个最大值，为0.80。

综上，ΔpH的变化，可以通过相关性指示藻类处于生长周期的某个阶段，从而可以对藻类的生长潜力和持续期进行预测。

  - 关于氮磷比与藻类增长的问题

从氮磷的含量来看，实验的初始条件都已经达到了富营养化标准[4]。从氮磷比来看，（a）为40，（b）为5，（c）为30，（d）为4，即（a）、（c）为高氮磷比，藻类生长主要是磷限制；（b）、（d）为低氮磷比，主要是氮限制。在图1中，可以观察到以下现象。

（1）（a）、（c）同为高氮磷比，磷限制，初始TP相等，为0.05 mg/L。图中可以看出，藻种群密度增长规律基本一致，最大值都是106数量级，生长周期也相等，为13d。

（2）但（b）、（d）同为低氮磷比，氮限制，初始TN相等，为0.4 mg/L。图中藻种群密度曲线的规律却有一定的差别：（b）中，藻类数量增长速率快，最大值接近107数量级，周期为14~15 d。（d）中，藻类数量增长速率一直比较平缓，最大值接近106数量级，但持续时间较长，达5 d（第10~14 d），周期16 d。

因此，在氮限制和磷限制条件下，藻类生物量增长机理存在较大的差别，从控制“水华”的角度出发，相应的控制和处理方法也会存在差异。笔者认为该问题有继续深入研究的空间。

- 结  论

综上所述，可以得到如下结论：

（1）藻类“水华”现象中，水体pH与藻类数量之间存在较好的相关性，一个生长周期内，pH的变化表现为增长、稳定（极大值）、衰减、稳定（介于初始值与极大值之间）。

（2）pH与藻种群密度D的相关性可尝试性建立数学模型。实验中提出模型为：pH a.m. =2.7386（lgD）0.6012 ； pH p.m. =3.3410（lgD）0.5430。

（3）ΔpH与藻类的生命活性之间存在较好的相关性，在藻类对数生长期内ΔpH达到最大值。可以通过对ΔpH的观测了解藻类的生长态势，并作出相应预测。实验数据显示在藻种群密度为105~106数量级时，ΔpH达到最大值，为0.8。

（4）氮限制和磷限制条件下的藻类增长机理是不一样的，因此对应的“水华”控制和处理方法也存在差异。

参考文献

1  周群英，高廷耀.环境工程微生物学.北京：高等教育出版社，2000

2  刘建康.高级水生生物学.北京：科学出版社，1999

3  沈韫芬，章宗涉，龚循矩等.微型生物监测新技术.北京：中国建筑工业出版社，1990

4  任南琪，马  放，杨基先等.污染控制微生物学.黑龙江：哈尔滨工业大学出版社，2002

5  沈德中.污染环境的生物修复.北京：化学工业出版社，2002

6  张锡辉.水环境修复工程学原理与应用.北京：化学工业出版社，2002

7  Alexandre Ern，刘维屏.环境科学与工程中的数学问题.北京：高等教育出版社，2002

8  Stefan E B Wiesner，John A Strant，Hakan Sandsten.Mechanisms regulating abundance of submerged vegetable in shallow eutrophic lakes.1997，Oecologia（109）：592~599

责任编辑：陈泽军  （收到修改稿日期：2004-01-12）

©版权所有 《环境污染与防治》杂志社

# Footnotes

第一作者：王志红，女，1975年出生，博士，讲师，主要从事水处理和水污染控制方面的研究。

* 国家“十五”科技攻关资助项目“城镇水环境关键技术”（2002BA806B04）