轴流式通风机的研制及改进

路  波/山东新风股份有限公司

摘要：简介了一种新型轴流通风机的结构研制和改进，取得了较理想的效果。

关键词：轴流式通风机  结构  设计

中图分类号：TH432.1   文献标识码：B

文章编号：1006-8155（2006）03-0063-02

## Research and Improvement of Axial Fan

Abstract: Research and improvement of a new type axial fan is introduced, and ideal effect is obtained.

Key words: Axial fan  Structure  Design

DWZ24-6№8轴流式通风机是我公司自行研制生产的,它凭质优价廉的优势,深受国内外用户的青睐。风机的价格是同型号进口风机的60%。

该风机在开始试制时，风机质量不稳定、温升高、振动值大,易发生故障。主轴初设计时直径是20mm的45钢；端盖、叶片、转子外层的材料是铸铝合金; 风机及电机总重在26kg左右。从图1看, 端盖压入定子的部分两端各有一轴承室, 左右轴承室各装一盘NSK6204进口轴承。机轴从右端转子底部压入,机轴压入时易倾斜,左端是压入端盖的定子,端盖压入定子时垂直度不易保障,这样组装的电机定子和转子易发生摩擦, 风机的工作状态通常有机轴水平和垂直两种,风机在机轴垂直状态时工作良好,当把风机放在机轴水平状态运行时,有时却振动摩擦。在机轴垂直状态工作时,各方面的情况都比较理想；在机轴水平状态工作时, 因该风机为悬臂支撑,左侧轴承为固定支撑点,运行时间长了,左边的轴承室尺寸在外力的作用下易变大,轴承松动,轴承外圈转动发热,轴承内的润滑脂被烤干,电机振动加剧,温升变高, 电机烧毁。

图1

针对以上存在的问题,采取了相应的措施。首先加粗了轴径,把直径20mm的主轴加大到25mm，增加了机轴的刚度和强度;端盖的材料改成HT200, 增加了轴承室的刚度,从而保证了轴承在轴承室中的紧度,不至于发生轴承外圈转动的问题;轴承改为双排,左右轴承室各装两盘轴承,加大了接触面积,使每盘轴承的负担减轻,增加了其使用寿命。

在电机的装配过程中制作了压装胎具,保证了压入的机轴与转子内腔的垂直度和同心度 (偏差控制在0.05mm以内,单边气隙0.4mm)，以及压入定子的端盖的垂直度,为了让定子和转子的间隙均匀,专门制作了磨削芯轴,通过端盖的两个轴承室做支撑,把定子外圆进行了磨削,磨后刷上了防锈清漆。

最后通过动平衡机校平衡，用振动仪检测整机的振动,振动幅度控制在要求的范围内。

经过以上改进,风机的各项指标都达到了设计要求。

风机通过改进和试验,现在已经大批投放市场,分别在2005年7月和10月，两次共200余台出口国外,成为我公司的一种独有产品。

# Text boxes

□使用维护