第四章   非均相混合物的分离

- 重力沉降及设备

分离介质 气－固  降尘室       分散相

液－固  沉降槽       连续相

- 降尘室：

假设：① 气流滞流流动（平推流）

②沉降高度H，ut以dmin计

- 处理量（一定）

与H无关：H↘，一定 u↗↘，↘

2、可采用多层，适当降低H， 但 a、保证滞流  b、 方便清理

3、一般情况下

a、气体流速1～3m/s，Re(流动)＝1400-1700

b、H=40mm-100mm，（除尘）

c、除尘颗粒75μm以上。

- 悬浮液沉降槽：

目的：取清液；取沉渣（增稠器）

1、沉降过程分析：

A 清液区、 B 等浓度区（均匀悬浮）、 C 变浓度区、D 压紧区

AB界面在一定时间内等速下降、干扰沉降、颗粒大小不超过6:1 、相同速度。

相对于器壁：uo表观沉降速度（不同于ut）

其后：uo＝f(c)。

AD界面下降缓慢：压紧过程。

- 连续沉降槽计算

清液上浮溢流  →      A，h，

固体进入底流  →

求A：

假设：固相全部由底流排出；

溢流清液无固体。

W：固体质量流量kg/h  X：某截面悬浮液固液比   XC：底流悬浮液固液比

以固体为分析对象：

固相实际流速＝u+uo，  u：悬浮液体向下运动 (底流带走部分液体)

底流中固相体积流量：W/ρS

底流总体积流量：

∴

各截面固体流道：

以液体为对象

若以浓度C，kg(固)/m3(悬浮液)表示

若以料浆体积流量Q，固相体积分率进料，出料

由于uo=f(c)，A需在整个浓度范围求算，求出Amax

一般方法：  简单模型                         5m以下×1.5

小试求uo=f(c)，   后×安全系数   30m以上×1.2

求h：压紧时间比沉降时间大得多，实验测定，压紧区高度h：

附加75%安全量，其它高度取1～2m。

- 离心沉降及设备

- 旋风分离器：(Cyclone)

- 基本原理：

主体：上部圆形筒  下部锥形筒

含尘气体由上部切线进入，螺旋向下，

尘沉落于壁面下落，气体沿中芯螺旋上升。

旋转方向相同   5μm以上尘粒，

（不用于粘性，含湿高，腐蚀介质）

具体过程十分复杂：

①速度：切向、径向、轴向

②压力：器壁最高（略低于进口）、向中心降低、气芯可降到负压

- 结构尺寸及处理量：

①入口：高H，宽B

②处理量：V = uiBH    ui－15～20 m/s

③标准式：h=D/2  B=D/4  D1=D/2  H1=2D  H2=2D  S=D/8  D2=D/4

- 临界粒径dC        dC：能被完全分离的最小粒径。

假设：①在Cyclone内切线速度恒定uT = ui

②颗粒穿过一定厚度气流：B

③颗粒与气流相对运动为层流

④忽略(空

设气体在Cyclone内转N圈

dC随B(D)↗而↗，→大型分离效果差，并联

☆假设①、②并不合理，但处理简单。

- 分离效率

- 粒级效率ηi,

对于dPi≥dC，ηi＝100％  但计算dC时考虑沉降距离为B，对于dPi < dC颗粒，若沉降距离小于B（B’< B）,亦可以分离：

由 可得   距壁面B’(<B)

颗粒dPi ( < dC) 可以分离。

假设：进入待分离气流中大小颗粒均匀分布，即与筒壁距离小于B’的各种直径颗粒所占分率均为B’/B。对于dPi

实测值：

1：入口

2：出口

2）分割粒径d50，(cut diameter)  对应的粒径d50

可以绘制图

，对于标准式，N=5

3）总效率

或   所占质量分率

5、压降:

主要包括   进、出口，磨擦、局部阻力

动能损失

(C ：不同型号实验求取

对于标准式

，几何相似，不随D变化

6、选型和计算:

处理量V

设计原则：  高效率     分离效率η

低阻力      压降

例如：  ； ；但出现涡流影响，压降↑

注意效率与阻力的权衡

例如：长径比大，出入口截面小 → 效率高，阻力大

设计计算步骤:

已知    V m3/s           由Δpf →ui（假设）

C入(kg/m3)       由ui → dc (d50 ) → D(ηi分布)

dpi分布

ηo总效率        Vi = uiBH

Δpf 要求压降     V/Vi=n， n为小数时，再推回至适当的整数

η旋风组>η同等处理量大直径分离器,

<η单个小直径设备  (气量分配，排灰口增多)

二.离心机：

离心沉降(悬浮液)

离心分离(乳浊液)

离心过滤(过滤，转鼓)

分离因数         常   Kc<3000

高   KC=3000-50000

超高 KC>50000

1、离心沉降：    料液由底部送入，上部溢出清液

鼓内流动自下而上(恒速)

从r1→r2服从Stokes  eq.

2、离心分离：液层作用于界面的静压强相等(静压由离心力引起)

轻液层:

重液层:

（过于简单，强调了堰的作用）

讨论题：

4－8

已知: ρS=2300kg/m3     ρ=0.674kg/m3   VS=1000m3/h   μ=3.6×10-5Pa·S

标准式

1、

2、        <3    3-5     5-10   10-20   20-30  30-40  40-50  50-60  >60

3     11      17      27    12     9.5    7.5    6.4    6.6

ηi(=di/dC)2  3.5%  24.78%  87.12%  100%  100%  100%  100%  100%  100%

3、由ηO中各ηi核算，若ηO = 90%，

3~5段颗粒ηi约为40%，0.4=(di/dC)2→dc约6.32(m

若Δp不变，即ui不变：

取D=0.24m，B=0.06m，h=0.12m

当

取N=3

<3    3～5    >5

5.34%  38.0%   100%   →η=90.34%

∴ D=0.24m，N=3

4、

假设取

求出	D=0.3316，取D=0.34m,    B=0.085m

可以满足需要。

第三节  过滤

Key Words: Filtration, Filter medium, Filter cake, Constant-pressure filtration, Constant-rate filtration

一、基本概念

利用多孔介质截留悬浮液中的固体颗粒，液体从孔隙中流过实现固液分离。

△目的：

固液分离――要滤液；要滤并

- 过程：

深层过滤――孔径 ＞颗粒，

体积分率＜0.1％

表面过滤――架桥、过滤、洗涤、

去湿、卸料

△介质  织物（滤布，金属网）

粒状  砂粒，藻土

多孔固体介质（高分子膜，陶瓷）

△助滤剂：对于压缩滤并：保证一定疏松状态  △予涂  △加入

不可压缩  .

二、过滤基本方程

过程特点：  有一定的推动力△p

存在过滤阻力（介质，滤并）

过滤，洗涤，去湿，卸料四步骤

基本物理量：△p： 过滤面积A；过滤时间；滤液体积V；

过滤速度，（若：单位面积滤液量）

假设：  .

滞流，满足Kozeny 方程

忽略滤并高度

①先忽略介质阻力，按Kozeny公式

设比阻(体系)

R：阻力项

假设：单位体积滤液形成滤并为 ( m3   (：m3滤并/m3滤液

若考虑过滤介质阻力：当量高度Le ，相当于Ve 滤液量产生

或

若考虑滤并可以压缩： r0: 压差为1N/m2，S：压缩指数0~1

，

：过滤介质（用滤液体系表示）； ( ：体系（浓度函数）

r ：体系（ε，a）；   ( ： 滤液；    S  ：体系

三、过滤过程的计算：

1、恒压过滤：（恒定高位槽供料）

令 (过滤体系物性)

令（与操作条件有关）

假定对应

可以写作：

讨论：

①当滤并阻力》过滤介质阻力     ,

②当（砂滤）

等速过滤

2、恒速过滤：（正位移泵供料）

，，K：随θ变化（∵Δp随θ变化）

3、恒速后恒压

若(1 时，(p达到定值

，

其中满足： ，K为达(p时的值

四、过滤常数的测定：

1、K，qe，θe：由

恒定

或

2、S：  改变

五、过滤设备：

1、板框压滤机

滤板

滤框       交替排列

2、加压叶滤机  滤叶外加滤布，外 ( 内

3、转筒真空过滤机

六、间歇过滤机的生产能力：

1、操作周期与生产能力：

过滤

周期    洗涤         Σθ=θF+θW+θD

卸料，安装   生产能力 Q=V/Σθ

2、洗涤速率：

①洗涤压力＝过滤压力

②洗水μ滤液μ

洗涤速率与恒压过滤的最终过滤速率有关

置换法               横穿洗发(2倍厚，面积1/2)

3、最佳操作周期：

若终了时滤液量为

若洗涤量

取    解出

若忽略介质阻力

可推出：θD=θF+θW     板框不满为条件

七、连续式过滤机生产能力

直径D，长度L，转速n(1/S)，

浸没率φ=β/2π=浸入角度/360

若旋转一周时间1/n(S)，

过滤时间（全面积）θ=φ/n，

旋转一周的滤液量V

每小时滤液量 ，若（介质阻力不计）

若

# D4-2

①，，

②，

③

④

⑤ 固体分率（滤并固含率60％）

⑥

☆相同基准：相同时间 ，

一个周期内（一圈）

讨论题

D4－4

一、原生产能力：

A＝0.8×0.8×10×2＝12.8m2

充满滤框 V并＝0.8×0.8×10×0.1=0.64m3

θ1=1h  V1=26.24m3  θ2=2h  V2=37.75m3 (充满滤框，V浆＝38.39m3）

可以解出：

，

清水密度 ρ水 ：（固相衡算）

二、改造方案生产能力：

1、求V稀，V稠

基准：充满滤框的V浆＝38.39m3（固相基准）

2、求θ稀

☆以介质阻力为主要的等速过滤

（可以采用不同体系表示）

3、求θ稠    利用   计算

①求K’：

②求

③求θ稠

4、求Q′

- 比较：

第四节  非均相体系分离的强化

从过程特点出发，强化过程

1、改变介质－膜分离

2、改变dV/dQ的变化，错流过滤(Cross-flow  Filtration)

3、改变间隙过程(Dual-Functional Filter)

4、外场影响HGMS

高梯度磁性分离(High Gradient Magnetic Separation)

介电泳(Dielectrophoresis)

泡沫分离（表面活性剂作用）