# 第五章 氧化还原滴定法

## 知识点

### [1]氧化还原反应的特点

①有电子得失(转移)，价态发生变化，且数目不固定

例：

电对：

电对：

②复杂反应，由基元反应组成，分步进行

基元反应：粒子一次碰撞而反应(零级或一级反应，具有简单级数的反应)

③反应条件苛刻

④反应速度慢，必须克服反应势能(活化能)才能反应

### [2]提高氧化还原速度的措施

①增加反应物浓度(增加碰撞的机率)

②提高反应温度(增加活化分子的数量，越能克服反应势能)

例：

③加入催化剂(参加反应，改变反应历程减小活化能，但成分不变)，加速（化学反应）或减速(如工业在核反应堆中)

例1：快

例2：测COD时，加

### [3]氧化还原反应在水处理工程中的应用

1.氧化技术(Advanced  Oxidation   Process)

①臭氧氧化：O3强氧化能力使水中的有机物被氧化

(将长链→短链分子  大分子→小分子)

如：臭氧活性炭技术利用O3的氯化能力和活性炭吸附能力，进行废水深度净化。

②、(高铁酸钾)氧化有机物、去除藻类

③(氧化、消毒)

④芬顿(Fenton)体系：（羟基自由基）

2.还原技术

例：去除重金属，

### [4]氧化还原平衡

1．能斯特(Nerst)方程

2．：标准电极电位；25℃，当或有气体参加反应，其分压P=101.325kPa时的电极电位值。

用途：① 判断氧化或还原剂的强弱：对一个电对来讲为正且越大，氧化态的氧化能力越强，还原态的还原能力越弱；为负，还原态的还原能力越强。②判断反应方向：电队的电极电位大的氧化态物质可以氧化电极电位小的还原态物质。

3．条件电极电位(反应条件改变或不可逆)

例：曝气法除铁

(理论上不能反应)

由于生成Fe(OH)3沉淀，[Fe3+]≠1mol/L，不能用处理此问题

实际

∴，曝气法去除铁工程可行

### [5]氧化还原反应完全程度

- 反应方向的判断：对于时(氧化剂电子转移数=还原剂电子转移数)

有：①≥0.4V   ②≥6  反应完全99.9%

2.计量点时电位

当n1=n2时，  (在突跃范围中心)

n1≠n2  靠近n大的一边

### [6]氧化还原指示剂

- 身指示剂：反应物本身氧化态和还原态有明显的差别

例：，/（红色/无色）

终点：滴定当水样中出现淡粉色，0.5min中内不消失。

- 用指示剂：指示剂与滴定体系某一态结合产生特殊色

例：淀粉 0.5%  （w/v  0.5g淀粉溶于100ml沸水中）专门用于碘量法

加入指示剂，；加还原剂滴定，被还原；终点：蓝色消失

注意：指示剂加入时刻——Na2S2O3滴定水样至淡黄色，再加淀粉呈蓝色，继续加Na2S2O3，至蓝色消失。否则，若I2浓度高，加入淀粉与大量的I2形成络合物使置换还原困难。

- 氧化还原指示剂：利用氧化态和还原态颜色不同，来指示终点。

选择依据：指示剂变色电位的靠近计量点

例：试亚铁灵

### [7]高锰酸盐指数

1．高锰酸盐指数(Pi)：用KMnO4作氧化剂氧化水中有机物所消耗的量，用mgO2/L表示

2．测定方法及相应反应

酸性条件下，水样加入过量已标定的KMnO4水溶液（C1,V1），沸水浴反应30min；取下趁热加入过量Na2C2O4(C2,V2)，与剩余的KMnO4反应，紫红色消失；用KMnO4滴定至淡粉色在0.5min不消失（C1,V1’）。

实验现象：有机物多，紫色变淡；有机物少，紫色变化不大

3．计算公式：高锰酸盐指数(mgO2/L)=

- 注意：

①消除[]的干扰，加Ag2SO4沉淀掩蔽

②加快反应速度措施： a)增加反应物浓度——KMnO4过量  b)T↑——100℃反应，80℃滴定   c)滴定时加催化剂Mn2+

### [8] 化学需氧量(COD)

1．化学需氧量(COD)：在一定条件下水中能被得重铬酸钾氧化的水中有机物的量，用mgO2/L表示

2．测定方法及相应反应

水样加重铬酸钾、浓硫酸和硫酸银加热回流2小时，加试亚铁灵指示剂，用硫酸亚铁铵回滴出现红色终点。分别作实际水样和空白水样试验，记下硫酸亚铁铵消耗分别为V1和V0

3．计算公式：

4．注意：

①催化剂

②消除的干扰，加HgSO4络合掩蔽（…）。系统中虽有，由于络合反应平衡系数较大，不生成，而形成稳定的络合物。

③虽然，实际中氧化性>氧化性

在发生还原反应经历地中间价态比多，减弱了的氧化性

④空白实验

### [9]甲醇的测定：重铬酸钾法

- 测定方法及相应反应

含甲醇废水，加入重铬酸钾（C1，V1）、浓硫酸，反映完成后，加试亚铁灵指示剂，用硫酸亚铁铵回滴出现红色终点，硫酸亚铁铵消耗C2，V2。

- 计算公式：    （）

### [10]碘量法

用于测定氧化性物质，如、、O3、H2O2等，水质指标余氯、溶解氧和BOD等

- 基本原理：

利用，电位居中，可做氧化剂和还原剂的特点。

在酸性条件下，水样中氧化性物质与KI作用，定量释放出I2，以淀粉为指示剂，用Na2S2O3滴定至蓝色消失，由Na2S2O3消耗量求出水中氧化性物质的量。

反应：

2．注意：

①歧化     (pH>9)

②Na2S2O3 (非基准，配制后标定)

a.光照：S↓，有单质S析出   b.碱性：   c.强酸性：

碘量法最佳pH值范围：中性或弱酸性，4～8.5

- 应用

①余氯的测定：

取水样，用HAc-NaAc缓冲液调节pH=4，加Na2S2O3至淡黄色，再加1～2滴0.5%淀粉指示剂继续加Na2S2O3至蓝色消失（C,V）

余氯

②DO的测定:

将水中溶解氧用锰固氧技术固定，酸溶解析出I2后，用Na2S2O3滴定。

反应：

计算：

③O3的测定：

测臭氧消毒水样残余臭氧量（mg/L）或

臭氧发生器每小时产生O3量：KI配成吸收溶液，O3+KI→I2，气体通入2min，用Na2S2O3滴定

臭氧发生器的O3发生量(g/h)=C1×V1×16×60/2

④BOD的测定：

BOD（生物化学需氧量）：在一定时间温度下，微生物分解水中有机物发生生物化学反应中所消耗的溶解氧量，单位mgO2/L

通常测定BOD205，即20℃培养5天。当BOD205/COD>0.45，污水可生化性高。

方法:a.直接测定法：BOD5=DO5-DO0 ；b.稀释倍数法

### [11]溴酸钾法

碘量法的变异，多用于测定苯酚

1．基本原理：

在酸性条件下，水样中加入过量的KBr+KBrO3=Br2，与水中还原性物质作用，加过量KI还原剩余的Br2，等量释放出I2，以淀粉为指示剂，用Na2S2O3滴定至蓝色消失（C,V1）。作空白试验， Na2S2O3消耗V0。由Na2S2O3消耗量之差求出水中氧化性物质的量。

- 计算：

以Na2S2O3作基本单元，苯酚基本单元为1/6C6H6OH，M=15.68