江西省省级基础地理信息数据库建设总体设计

欧立业 何忠焕

（江西省基础地理信息中心  南昌  330046）

摘  要：江西省省级基础地理信息数据库是“数字江西”地理空间框架的核心内容，它为全省各种信息资源的空间化整合和各类信息资源的共享提供统一、标准的基础地理信息平台。本文从数据库的内容、逻辑结构、系统技术框架、功能和安全等方面简要介绍了江西省省级基础地理信息数据库建设的总体设计思路，为基础地理信息数据库工程建设提供参考。

关键词：基础地理信息  数据库  数字江西 地理空间框架  总体设计

引言测绘信息网http://www.othermap.com

随着我省国民经济和社会信息化进程的加快，地理空间信息的开发利用越来越受到社会各界的普遍重视。为了促进地理空间信息在国民经济和社会信息化的广泛应用，2006年2月12日，地理空间信息基础框架工程作为社会事业重点工程正式列入《江西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》。该工程包括完成全省地理空间信息数据定位基准建设、省级基础地理空间信息数据采集和建库，建成1个省级和11个设区市级基础地理空间信息数据网络交换和信息数据发布中心，基本建成“数字江西”地理空间基础框架。

基础地理信息数据库是以自然、人文、经济和环境等核心地理要素为基本要素，表示其空间位置、形状特征和相互关系的矢量或栅格数据模型的空间数据库。用户可通过对空间数据库检索，获取所需要的地理信息，进行空间分析、模拟和决策。江西省省级基础地理信息数据库是“数字江西”地理空间框架的核心内容，而1：1万基础地理信息数据库又是省级基础地理信息数据库的核心和基础。在“十五”期间全省已完成1:25万、1:50万、1:75万基础地理信息数据库的建设，目前正在积极进行1：1万基础地理信息数据库的建设。由于我省尚有5千余幅1：1万数字化地形图需要更新测制，数据建库的任务艰巨，因而有必要对基础地理信息数据库的建设作总体设计，明确建设内容、技术框架及要求，以确保项目建设顺利完成。测绘信息网http://www.othermap.com

1. 江西省省级基础地理信息数据库建设内容

江西省省级基础地理信息数据库主要由大地测量数据库及覆盖全省的数字高程模型数据库、数字正射影像数据库、数字线划地图数据库、数字栅格地图数据库、地名数据库、元数据库等组成，所包含的基本比例尺分别为1:100万、1:25万、1:5万、1:1万，如下图所示。

图1. 江西省省级基础地理信息数据库的建设内容

2. 江西省省级基础地理信息数据库的逻辑结构

江西省省级基础地理信息数据库按不同的逻辑层次分为：总库—分库—子库—逻辑层—物理层。总库是由大地测量数据库以及各种比例尺的基础地理信息数据库组成的，其中基础地理信息数据库由1:100万、1:25万、1:5万、1:1万等多种比例尺数据库组成；每种比例尺的基础地理信息数据库按数据的形式划分为子库，每种数据形式对应于一个子库，分为DEM数据库、DOM数据库、DLG数据库、DRG数据库、地名数据库、元数据库等。对于部分子库，如DLG数据库，它是按照地理要素的分类进行逻辑分层，每个逻辑层又按地理信息的实际表达形式进行物理分层。下图是江西省省级基础地理信息数据库的逻辑层次结构图。

图2. 江西省省级基础地理信息数据库的逻辑层次结构图

3. 江西省省级基础地理信息数据库系统技术框架

江西省省级基础地理信息数据库采用Oracle数据库管理系统实现对全省大地测量数据、1:100万、1:25万、1:5万和1:1万基础地理信息数据以及地名数据进行安全有效的存储，通过数据访问接口，并采用相应的地理信息应用开发组件，在开发工具支持下实现数据集成、地图查询、空间分析、专业制图和专题应用等功能，满足系统管理、专业分析以及信息发布等多层次多样化的应用要求。江西省省级基础地理信息数据库系统技术框架主要由三大部分组成：数据层、接口层、管理层。如下图所示：测绘信息网http://www.othermap.com

图3. 江西省省级基础地理信息数据库系统技术框架图

4. 基础地理信息数据库功能与安全设计

4.1 基础地理信息数据库功能设计测绘信息网http://www.othermap.com

基础地理信息数据库管理系统应具有的基本功能包括数据入库、数据管理、数据检索、空间分析、成果输出、安全与维护等六大功能，如图所示。

图4. 江西省基础地理信息数据库基本功能图

（1）数据入库：是将符合入库要求的数据根据指定的数据组织方式进行入库。

（2）数据管理：主要任务是对已入库数据进行必要的管理，数据再加工以及对数据进行更新等等。

（3）数据检索：可以利用图形查询属性、从属性查询图形、拓扑查询、分类查询、逻辑查询等，查询检索所需要的内容。

（4）空间分析：对数据进行拓扑分析、叠置分析、缓冲区分析、网络分析、地形分析等等。

（5）成果输出：对查询检索出的结果以及空间分析处理之后的结果，进行一定的加工，如拼接、裁切、格式转换、地图整饰等等，以地图、文件、报表等形式显示或者打印输出。

（6）安全与维护：主要是对数据库系统进行管理与维护，包括数据备份、数据恢复、权限管理、系统安全等等。测绘信息网http://www.othermap.com

4.2 基础地理信息数据库安全设计

系统安全设计主要包括物理环境安全设计、网络平台安全设计、系统平台安全设计以及安全管理规范等。目前所发生的各种安全事故大多数是由于计算机系统平台的安全漏洞造成的，因此，必须对网络环境下的计算机系统平台的安全给予充分的重视。对于基础地理信息数据库的安全设计，除了要制定各种安全管理制度和确保数据库物理环境的安全外，还应该加强系统平台安全设计和网络平台安全设计以及数据备份与容灾等安全技术设计。

系统平台安全主要考虑操作系统、数据库系统、应用系统等的安全。操作系统应选择安全、可靠的操作系统平台，对于服务端的操作系统的安全级别要求更高，且须提供用户身份验证、文件保护、审计跟踪等安全保护；数据库系统应具备用户认证的访问控制功能，防止入侵者越过应用系统的安全控制而直接访问数据库；应用系统则必须提供认证、加密、访问控制、数字签名等安全服务来实现信息的保密性与完整性。

网络平台安全可以通过防火墙、网络防病毒系统、入侵检测与网络安全监测预警系统等实现。防火墙是系统的第一道安全防线，监控可信任网络和不可信任网络之间的访问通道，在内部与外部网络之间形成一道防护屏障，拦截来自外部的非法访问并阻止内部信息的外泄；在网络防病毒方面，建议使用能支持对服务器、PC机、邮件、数据库、网关等的病毒防护，并能支持病毒库的自动更新和分发的网络防病毒系统，以保证系统整体的安全性，并提供全网范围内的病毒防护；入侵检测系统必须能实时监控网络传输，自动检测可疑行为，分析来自网络外部和内部的入侵信号，在系统受到危害前发出警告，实时对攻击做出反应，阻止黑客的攻击，并提供补救措施，最大程度地为网络系统提供安全保障。同时，可采用网络安全监测预警系统，监视网络上的通信数据流，捕捉可疑的网络活动，及时发现网络上存在的安全问题，并进行实时的响应和报警，此外还必须能够提供详尽的网络安全审计分析报告，供系统管理员修补网络安全漏洞。

对于数据备份与容灾等安全技术设计，主要是为防止突发的、难预料的、无法抗拒的人为或自然灾害的产生（如地震、电网故障、火灾、水灾、雷电等）给系统带来的毁灭性损失。因此，对于数据库服务器应考虑双工运行或采用磁盘阵列技术，作好数据备份和定期保存或者进行异地存储备份，以便数据和系统的快速恢复，保证系统稳定安全的运行。

5. 结语测绘信息网http://www.othermap.com

江西省省级基础地理信息数据库是“数字江西”地理空间框架的核心内容。由于它的建设是一项长期的系统工程，需要投入大量的人力、物力和财力，建设时应在对其进行总体设计基础上遵循先调研试验后技术设计、边采集、边建设、边应用、边更新、边完善的建设方针，逐步建成江西省基础地理信息数据库，为江西省国民经济和社会发展提供丰富的基础地理信息。

参考文献：

- 国家测绘局. 构建“数字中国”地理空间框架总体战略研究[M].北京：国家测绘局.2002

- 王良清，刘仁义，刘南. 建立省级基础地理信息数据库管理系统初探.[J].浙江大学学报（理学版），2005，32（4）：464-470.

- 国家测绘局. 1:10000基础地理信息数据生产与建库总体技术纲要[M].北京：国家测绘局.2001

# Text boxes

1：25万

1：100万

DRG

数据库

25米

5米

100米

400米

DEM

数据库

5米

1米

25米

100米

DOM

数据库

1：5万

1：1万

1：25万

1：100万

DLG

数据库

地名数据库

元数据库

大地测量数据库

江西省省级基础地理信息数据库

1：1万

1：5万

境界

居民地

道路与交通

水系

植被

注记

...

逻辑分层

物理分层

点状要素

线状要素

面状要素

子库

DEM

数据库

DOM数据库

DLG

数据库

DRG数据库

地名

数据库

元数据库

总库

江西省省级基础地理信息数据库

分库

1:100万~1:1万基础地理信息数据库

大地测量

数据库

地形地貌

注记要素

数据入库与更新子系统

空间查询与分析子系统

数据分发子系统

空间数据管理子系统

管理层

数据访问接口

接口层

数据层

Oracle

应用开发组件

地名

数据

1：100~1：1万数据

元数据

DLG   DRG

DOM   DEM

大地测量

数据

基础地理信息数据库

大地测量数据库

DEM数据库

DOM数据库

DRG数据库

DLG数据库

地名数据库

元数据库

成果输出与表达

数据入库

数据管理

数据检索

空间分析

安全与维护

分析结果

检索结果