四川总队高雨祥总队长现场指挥处置“6.16”绵广高速汽油槽罐车泄漏事故

6月16日清晨4时许，四川绵广高速公路江油界（广元至绵阳方向）189Km+700m处一辆车牌为陕K53442满载货物大货车与一辆车牌为陕J27782载有二十余吨93#汽油的油罐发生碰撞。车祸致使两台车不同程度受损，尤其是油罐车罐体前端被撞破，造成大量汽油外泄。四川绵阳、江油消防部门接到报警后，先后调集江油中队、特勤中队、涪城中队、直属中队、川西北、624、255专职队14台消防车105名官兵，经过近8个小时的紧急抢险，成功处置了此次高速公路车祸汽油泄漏事故。事故造成10余吨气油泄漏，绵广高速公路中断10小时，由于处置得当未造成人员伤亡和环境污染。四川总队总队长高雨祥、参谋长孟应新、副参谋长付立兵、四川绵阳支队支队长徐金华以及江油市市长宋开慧、四川江油市市委常委、公安局长蒲方方等领导到达现场指挥抢险。 
　　清晨5时15分，四川江油消防中队接到群众报警称，江油辖区绵广高速公路二郎庙段因车祸致使一载重24吨93#汽油的油罐发生泄漏，请求消防现场处置。接到报警后，四川江油市消防大队大队长立即带领中队3台消防车24名消防官兵赶赴现场处置。事故现场最先到达消防官兵、高速公路交警以及江油市党政领导组织抢险，现场设立警戒线，消防官兵立即对泄漏出的汽油进行稀释和用泡沫覆盖。绵广高速公路被迫中断。由于泄漏部位实施堵漏作业难度相当大，加之堵漏工具缺乏，堵漏效果不佳。6时45分，四川绵阳市119指挥中心接到江油消防大队增援后，四川绵阳消防支队支队长徐金华立即对现场指挥员要求：一是立即设立警戒线，疏散周边无关人员，禁止一切火源、电源。二是立即进行堵漏，控制泄漏量。三是要求指挥中心通知高管处保证抢险消防车通道畅通。四是开设导流渠，将泄漏出的汽油流进至一处后用泡沫覆盖集中处置，防止大面积流淌。徐金华支队长立即带领城区三个中队7台消防车56名官兵立即赶赴事故现场。在出警途中，支队长徐金华将事故情况向总队长高雨祥做了汇报。四川总队高雨祥总队长要求现场消防官兵必须做到“两个确保、两个坚决”，确保现场无火源、电源以及静电；确保现场使用无火花工具和防爆通讯工具。坚决落实安全防范措施，防止现场发生燃烧爆炸；坚决防止参战官兵及群众伤亡。 
　　在事故现场，一辆大货车车头被撞至相反方向横停在马路上，油罐车紧贴在撞到变形的高速公路围栏上，在罐体的一端中部有被撞破，大量的汽油不停地向外泄漏，造成大面积流淌，方圆100米范围内有一股浓浓的汽油味。现场指挥员徐金华立即要求严禁一切火源，抢险人员全部关闭手机，并组织官兵利用可燃气体检测仪进行检测。同时立即组织官兵一边对油罐车泄漏点实施重新堵漏，并调集倒油油罐车两台、吊车两台赶赴现场。相继四川江油市市长宋开慧、市委常委、公安局长蒲方方等领导到达现场，并成了抢险指挥部，四川绵阳消防支队支队长徐金华任现场事故处置指挥长，对消防、高管、公安、政府职能相关部门抢险人员任务进行了明确。消防官兵对油罐车进行守护并实施堵漏和清理泄漏出的汽油，四川江油市公安民警、高速公路交警作好警戒和疏散交通。四川江油市政府组织人员协调吊车、油罐车分别对事故车辆进行清理和对事故油罐车内汽油实施倒罐。上午9时30分，两台油罐车到达现场，先是在事故车油罐内加水，然后在消防官兵的监护下经过近40分钟的倒罐将事故油罐车内汽油基本导完。10时11分，两台大型吊车到达现场，吊车在泡沫的掩护下，先后成功把油罐车和大货车车头拉正，抢险人员利用拖车拖离现场。 
　　11时25分，四川总队总队长高雨祥、参谋长孟应新、副参谋长付立兵等总队领导冒着大雨到达现场指挥抢险，四川总队高雨祥总队长对现场抢险工作查看后，就油罐车在拖离现场和泄漏出在水渠内的大量汽油处理工作作了重要指示。一是事故车辆清理完毕后，由消防对公路、泄漏气油流经的水渠进行冲洗，并不间断地用可燃气体检测仪进行检测，直至浓度低于1.３%时过往车辆才能通行。二是要求3台消防车对泄漏油罐车实施跟踪守护，直至拖至安全地带后，对油罐内的剩余汽油进行倒罐。三是由安监负责组织石油公司用防爆抽油泵抽取流至干河的汽油，现场由公安人员守护，防止周边群众舀油带回家和带火源到达现场，待抽完后对泄漏的水渠采取沙土淹埋覆盖，直至浓度达到1.３%时现场守护人员撤离。根据高总的指示，现场抢险人员立即展开事后抢险工作。于1时30分事故油罐车在消防车的守护下安全拖至江油后坝镇一空旷地带对剩余汽油进行安全抽取，并移交当地公安部门处理。在现场抽油组中先后调集255处（备用油库专业人员）、石油公司有关专业人士利用两台防爆抽油泵对泄漏汽油进行抽取，对现场浓度进行不间断检测，于当晚6时15分抽至2吨时，现场380伏发电机出现故障，抽油工作被迫中断。再次到达现场的支队长徐金华立即协调从江油市调集一台发电机，并对现场事后抢险作了安排部署，协调当地政府调集农用车拉运沙土做好淹埋覆盖的准备。整个抽油工作于17日凌晨4时20分基本结束，共计抽取泄漏汽油7余吨。随后当地政府组织人员对泄漏干河流淌处用已准备好的沙土覆盖。 
　　目前，事故已得到成功处置。