后向散射式激光能见度仪

日期：2011-03-16 作者： 打印 字体大小: 大 中 小 【关闭】

后向散射式激光能见度仪（LVIS-100）在长距离、大范围采样空间内探测水平、斜层能见度。无需架设合作目标的条件下，采用单点测量仪器直接获取足够的采样空间，真实反应测量区域的大气状况，在同一时段获得测量路径上不同区域的能见度，同时可描述测量路径上大气均匀性。LVIS-100主要包括光学镜筒和电学采集控制两大部件。直接输出测量方向的能见度，也可选择输出测量方向上不同范围的能见度值即能见度的分布。 主要技术参数和指标 系统参数 系统结构 单镜头收发同轴设计 主要单元指标 波长 532纳米(nm) 单脉冲能量 ～10微焦(μJ) 主镜口径 ≤100毫米(mm) 系统指标 工作方式 连续，全自动，全天候工作，可车载 通讯方式 可联网 工作环境 5℃--40℃ 总体重量 < 20Kg