农田气体通量激光在线监测系统

日期：2011-03-28 作者： 打印 字体大小: 大 中 小 【关闭】

原理：系统采用可调谐半导体激光吸收光谱技术及开放光路配置，利用半导体激光器的窄线宽和波长可调谐特性，扫描被测气体分子的单根特征吸收谱线，从而实现痕量气体浓度及通量的在线监测。 用途： ★农田环境下的NH3挥发通量监测 ★温室气体CO2、CH4通量监测 特点： ●目标气体的高分辨、高灵敏、高选择性测量 ●开放式非接触遥测，监测光程远，监测范围广 ●可形成多层气体浓度监测或区域通量监测 ●可实时、连续、快速在线监测 主要技术指标： 测量成份：CH4 ，CO2， NH3 测量范围：ppm量级 响应时间: 0.5s-5s 测试光程：最大可达1.5km