大面积漫反射靶板（屏）

日期：2011-03-23 作者： 打印 字体大小: 大 中 小 【关闭】

产品概述：漫反射靶板（屏）具有将准直入射光束转化为向空间散射的功能，适用于激光雷达的标定、大尺寸光斑特性的测量、目标背景模拟、激光测距机性能检测等。 技术特点：该产品具有可大面积制作、抗激光损伤阈值高、光谱范围宽、强度好、重量轻的特点。 技术规格与指标： 1）光谱范围：1.2～12mm； 2）反射率：³70%； 3）尺寸：根据用户要求定制。