光学积分球

日期：2011-03-23 作者： 打印 字体大小: 大 中 小 【关闭】

产品概述：光学积分球产品采用优良漫射特性材料制作，具有良好的朗伯性、均匀性，主要包括积分球辐射定标源、光学检测积分球等，适合于各类光学传感器不同环境（大气环境、真空环境）下的辐射定标及其它光学测量应用场合。所研制的已在光学传感器的实验室定标、星上定标以及地物目标光谱反射特性测量方面得到了广泛的应用。光学积分球产品已通过GJB-9001A认证，辐射量参数可溯源于国家计量院。 光学积分球为专利产品（专利号：200310106094.50） 各类光学检测积分球 定标中的直径1.2米积分球 规格与性能指标： 直 径（m） 开口直径（m） 最大辐亮度(550nm) mw/cm2 /sr /μm 辐射输出 均匀性 辐射输出 稳定性 输出级 2.5 ( 1 60 （1个太阳常数） 优于1.5% 优于0.5% 64 1.2 ( 0.5 16 1.0 ( 0.4 12 0.6 ( 0.24 6 0.25 ( 0.1 6 0.15 -0.02 开口数1-4，开口总面积(5%积分球面积