二维光学调整机构

日期：2011-03-23 作者： 打印 字体大小: 大 中 小 【关闭】

产品概述：采用精密轴承组轴系、精密导轨、精密螺纹副，具有承重大、调整范围大、调整精度高、稳定性好等特点。具有水平粗调、水平微调、俯仰精调并锁紧等功能，可广泛应用于光电测量设备的支承调节。 主要技术指标： 1) 水平粗调范围: 360º； 2) 水平微调范围: ±5º； 3) 俯仰调节范围:±10º； 4) 负载: 50kg； 5) 自重: 25kg； 6) 外形尺寸:根据用户需要定制。