车载天然气管道泄漏激光遥感探测系统

日期：2010-09-29 作者： 打印 字体大小: 大 中 小 【关闭】

产品概述：车载天然气管道泄漏激光遥感探测仪是基于近红外二极管激光吸收光谱和谐波探测技术，通过测量甲烷分子的光谱来获得其浓度，具有记录泄漏甲烷气体浓度、GPS定位、泄漏场景捕获等信息，并可将这些信息实时传送到维护中心，无耗材、免维护。应用领域：天然气长输管线和城市管网的日常维护。 主要技术指标： 重量 30kg 有效探测范围 10~150m 浓度测量范围 0~19999ppm×m 车辆运行速度 60km/hr 响应时间 ~10ms 供电方式 24V车载电源