浙 江 理 工 大 学

2011年硕士学位研究生招生入学考试试题

考试科目：半导体物理             代码：928

（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效）

- 不定项选择题 （30分，3分*10）

- 具有金刚石结构的半导体材料为（   ）

A、Si    B、Ge   C、GaAs   D、ZnO

- 高纯度半导体就是（   ）

A、对光透明的宽禁带半导体    B、电阻率很高的补偿半导体

C、温度很低的半导体          D、杂质、缺陷浓度很低的半导体

- 利用吸收光谱可以获得半导体材料的那些信息（   ）

A、跃迁机制    B、禁带宽度   C、声子能量   D、杂质能级

- 哪些跃迁可能导致半导体发光（   ）

A、本征跃迁    B、能带-杂质能级间辐射   C、施主-受主对   D、激子复合

- PP+和NN+结为浅结，它们常用于（   ）

A、小信号整流    B、欧姆接触   C、可变电容   D、稳压二极管

- 有关隧道二极管的正向I-V特性及其应用正确的是（   ）

A、I-V特性基本与普通pn结相同  B、I-V曲线上存在一个负阻区

C、可以做整流二极管用          D、可用于高频振荡

- 光电导指（   ）

A、光在介质传播时的电导    B、光在半导体材料中的传播速度

C、光照引起的电导率变化    D、光照产生激子引起的电导率增加

- pn结击穿指（   ）

A、反向电压随电流增加迅速增加  B、正向电流随反向电压增加迅速增加

C、正向电压随电流增加迅速增加  D、反向电流随反向电压增加迅速增加

- 非平衡载流子就是（   ）

A、处于导带还未与价带空穴复合的电子    B、不稳定的电子空穴对

C、不停运动着的载流子                  D、偏离热平衡状态的载流子

- 测知某半导体的霍尔系数随温度升高由负值变为零然后变为正值，则该半导体可能是（   ）

A、纯净半导体    B、p型半导体   C、n型半导体   D、以上三种都可能

- 名词解释（45分，9分*5）

- 硅的晶体结构，给出其晶体结构简图

- 简并半导体

- 半导体的直接能带结构与间接能带结构

- 霍尔效应及其主要应用

- 有效质量的物理意义

- 问答题（10分*4）

- 半导体pn结的能带结构图，在图中标出费米能级，导带及价带

- 半导体中载流子的主要散射机构

- 非简并半导体中电阻率随温度的变化趋势并解释原因

- 解释隧道击穿的概念，并画图示意隧道击穿过程

- 计算题（35分）

- 在半导体硅材料中掺入施主杂质浓度ND=5(1015/cm3，受主杂质浓度NA=8(1014/cm3, 设室温下本征硅材料的电阻率ρi=2.2(105 ohm∙cm, 假设电子和空穴的迁移率分别为(n=1350 cm2/(V.S), (p=500 cm2/(V.S)，不考虑杂质浓度对迁移率的影响，求掺杂样品的电导率。（15分）

- 单晶硅中均匀掺入两种杂质：掺硼1.5(1016/cm3，掺磷5(1015/cm3，试计算：

  - 室温下载流子的浓度

  - 室温下费米能级的位置

  - 室温下的电导率

已知：ni=1.5(1010/cm3, NC=2.8(1019/cm3, NV=1.0(1019/cm3, kT=0.026 eV, q=1.6(10-19 C, (n=1000 cm2/(V.S), (p=400 cm2/(V.S)。（20分）