浙 江 理 工 大 学

2011年硕士学位研究生招生入学考试试题

考试科目：数字电路            代码：990

（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效）

一、填空题（本大题共10小题，每空格1.5分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．逻辑函数F=A+B可化简为________。

2．（0111 1000）8421BCD表示的二进制数为            。

3．逻辑函数的反函数=             。

4．不会出现的变量取值所对应的_______叫做约束项。在数字电路中，晶体管工作在开关状态，即或者在截至区，或者在_____区。

5．多个OC门输出端并联到一起可实现    功能。

6．描述时序逻辑电路的逻辑表达式为_______________、________________和输出方程。

7．8x4位ROM，有      位地址输入。

8．要把模拟量转化成数字量一般要经过四个步骤，分别称为________、________、________、________。

9．D/A转换器的主要参数有精确度、转换时间和              。

10．常见的脉冲产生电路有         ，常见的脉冲整形电路有单稳态触发器、施密特触发器。

二、选择题（本大题共10小题，每小题3分，共30分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

11．若ABCDEF为最小项，则与它有逻辑相邻性的最小项个数为        。         【    】

A. 6          B. 62          C. 12          D. 26

12．F(A，B，C)的任意两个最小项之积等于             。                   【    】

A. 0          B. 1          C. ABC          D.

13．逻辑函数化简结果是        ，逻辑函数的最小项标准形式是       。      【    】

A. 唯一的，唯一的　　　			 	B.不唯一的，唯一的

C. 不唯一的，不唯一的　				D.唯一的，不唯一的

14．将TTL与非门正常使用时，多余的输入端应            。                   【    】

A.全部接高电平 B.部分接高电平，部分接地 C. 全部接地 D. 部分接地，部分悬空

15．R-S型触发器不具有           功能。                                    【    】

A. 保持         B. 翻转         C. 置1           D. 置0

16．触发器的状态转换图如图1所示，可判断实现此逻辑功能的触发器是     。

【    】

图1

A.JK触发器　　　B.T触发器      C.D触发器　　　  D. SR触发器

17．设集成十进制加法计数器的初态为Q4Q3Q2Q1=1001，则经过5个CP脉冲以后计数器的状态为          。                                                      【    】

A. 0100      B. 0000      C.0101       D.1001

18．哪种器件中存储的信息在掉电以后即丢失           。                      【    】

A. EPROM      B.静态RAM      C. PAL       D. EEPROM

19．多谐振荡电路与单稳态触发电路的区别之一是            。                 【    】

A.前者有2个稳态，后者只有1个稳态

B.前者没有稳态，后者有2个稳态

C.前者没有稳态，后者只有1个稳态

D.两者均只有1个稳态，但后者的稳态需要一定的外界信号维持

20．某热电偶测量0～450℃温度范围，输出信号电压为0～0.025V，要求分辨温度为0.1℃问选用A/D转换器的位数。

【    】

A．14          B．13          C．12       D．8

三、分析题（本大题共6小题，每小题12分，共72分）

21．（1）的最简与或式。

（2）L（A,B,C,D）=∑m（4,6,10,13,15）+ ∑d（0,1,2,5,7,8）最简“与-或”式。

22．TTL逻辑门电路如图2所示，试写出Y1和Y2的输出函数表达式。

图2

23．在图3（a）所示的边沿触发器中，输入CP、D端的波形如图3（b）所示，试画出Q0和Q1的输出波形，设触发器的初始状态为Q0=Q1=0。

图3

24．分析如图4所示同步时序逻辑电路的功能，写出分析过程。

图4

25．图5是555 定时器构成的单稳态触发器及输入vI的波形，求：

（1）输出信号vO的脉冲宽度tW；

（2）对应vI画出vC、vO的波形，并标明波形幅度。

图5

26．对于图6所示PAL，试列出其输入、输出真值表．

图6

四、设计题（本大题共2小题，每小题16.5分，共33分）

27．某工厂有三个用电量相同的车间和一大、一小两台发电机，大发电机的供电量是小的两倍，若只有一个车间开工，小发电机便可以满足供电要求，若两个车间同时开工，大发电机便可以满足供电要求；若三个车间同时开工，需要大、小发电机同时启动才能满足供电要求。试用与非门设计一个控制器，实现对两个发电机启动的控制。

28．用同步四位二进制计数器74161和门电路设计一个十二进制计数器，画出状态转换图和连线图。74161的逻辑符号和功能表分别见图7和表1。

图7

表1

| CP |  |  | EP | ET | D3 | D2 | D1 | D0 | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | 0 | × | × | × | × | × | × | × | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ↑ | 1 | 0 | × | × | A | B | C | D | A | B | C | D |
| × | 1 | 1 | 0 | × | × | × | × | × |  | 保 | 持 |  |
| × | 1 | 1 | × | 0 | × | × | × | × |  |  |  |  |
| ↑ | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × | × | × |  | 计 | 数 |  |