浙江理工大学

二O一O年硕士学位研究生招生入学考试试题

考试科目： 工程流体力学        代码：952

（*请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效）

一、简答题（45分）

- 什么是实际流体、理想流体？（5分）。

- 牛顿内摩擦定律的内容和数学表达式？（5分）

- 什么是流体质点？流体质点在宏观上和微观上有什么特点？（5分）

- 流体质点的运动包含那几个运动？（3分）

- 测压管水头是表示哪一个能量的量？它的量纲是什么？（2分）

- 什么是“静水奇观”？（3分）

- 流动损失的两种方式是什么？莫迪图分哪5个区域？（7分）

- 什么是“水力光滑管”和“水力粗糙管”？（5分）

- 边界层的位移厚度和动量厚度的物理意义？（5分）

- 绝对压强和相对压强的定义？常用的压力的表示方式有哪3种？（5分）

二、计算题（105分）

1 双U型管，用来测定比重比水小的液体的比重。试用液柱高差来确定未知液体的比重值。(图1，管中的水是在标准大气压下，4℃的纯水。) （10分）

- 如图2所示无盖水箱盛水深度、水箱宽度、长度、水箱高度，试求：水箱内的水保持不致溢出叶的加速度；以此加速度运动时，水箱后板壁所受的总压力。（10分）

3  求贮水器的半圆柱形壁上所受的液体总压力，已知：H＝1m，d=0.5 m ，水的重度＝9807N／m3，半圆柱形壁的宽度B=1m，垂直于纸面(图3)。（10分）

4  如图4所示一虹吸管，已知a＝1.5m，b＝3.5m，由水池引水至C端流入大气，若不计损失，设大气压为10 m水柱，求：（1）管中流速及B点之绝对压强；（2）若B点绝村压强下降到0.24m水柱以下时将发生汽化，设C点保持不动，问欲不发生汽化，问a不能超过多少?（15分）

5  如图5所示，水流经一弯管流大气，已知、，出流速度、水的重度，求弯管上受到的力（不计水头损失，不计重力）。（15分）

6 如图6所示，管路由油库将油放出，出口处为小水池。已知：=10m，管长==50m, 管径=0.1m，沿程阻力系数=0.02，局部阻力系数：进口=0.5，弯头=0.5，阀门=3.0。求（1）管中流量；（2）画出管路总水头线及测压管水头线。（15分）

7 研究表明，有压圆管中的流动和压降、流体的密度和黏度、管长和管径d、管内壁面粗糙度以及流动速度有关，试用量纲分析法求出压降和流动速度的关系。（15分）

8 一油池通过直径为=0.2m的圆管输送原油，流量=100L/s，油的密度=930kg/m3，运动粘度为=0.75*10-4m2/s。为避免油面发生漩涡将空气卷入，需要确定最小的油面深度。在1：5的模型中做试验，通过选择试验流体的运动粘度，实现模型和原形的、分别相等。试求：（1）；（2）；（3）若=50cm，原形中应为多少？（15分）

# Text boxes

图1

图3

图2

图6

图4

图5