城市道路除承担交通功能外，还是市政工程管线的载体，它是城市的“生命线”，也是城市基础设施的重要组成部分，更是发挥城市功能、确保城市经济和社会健康协调发展的重要物质基础。随着经济的发展、城市规模的扩大和现代化程度的不断提高，市政管网越来越庞大、密集，其种类也越来越繁多，这些管道沿着城市道路在地下纵横交错，通向四面八方。道路定线就是根据上位规划，结合道路沿线的用地规划和现状地形地势，确定道路永中和道路红线，以使城市道路有足够的用地空间来实现其应具备的功能。而城市道路的市政工程综合规划则是在道路红线范围内将道路、各市政管线统筹考虑，对各项市政专业规划方案进行整合，协调解决相互之间在规划设计上存在的矛盾，确定各专业管线的布设位置，使其与道路平面和竖向高程相协调，在城市用地上占有合理位置，以指导单项工程下阶段的设计，并为道路及其管线工程的施工和管理创造有利条件。

1工作中存在的问题

随着北京市人口的迅速增长与城市规模的不断扩大，城市的旧城改造、道路拓宽及新区建设的力度逐年加大，道路定线和市政工程综合规划工作的任务量也越来越大。城市道路定线和市政工程综合规划工作具有延续性，需要经常调用以往资料。目前在实际工作中，主要存在以下问题：

（1）道路定线工作在建国初期就已经开展起来（图1），以往道路定线工作往往依靠“人脑记忆”和“纸质归档”的方法记录和管理，不够精准和规范，其中任何一个环节出现问题，后果都不堪设想，容易产生重复定线和档案破坏的问题。

（2）城市道路下市政管线的类型日益丰富，也越来越密集复杂（图2）。但是目前从事市政工程设计综合工作的单位有多家，往往出现标准不统一、编制水平参差不齐、成果收集不及时不完整的问题，易造成管理不便及后续规划设计混乱。

（3）由于道路定线和市政工程综合成果资料日益增多，已有成果的查询局限于人工方式，不但过程繁琐效率低下，而且有可能遗漏重要信息，单纯的依靠人工管理已经不能适应业务快速发展的需要。

图1早期的道路定线纸质资料                                               图2北京市某路口下错综复杂的市政管线

为适应快速发展的城市建设需要，改变现状简单的成果查询模式，本文从实际工作出发，构建了城市道路定线和市政工程综合规划资料的数据库系统，并将其应用到规划设计项目当中，提供科学的分析和决策支持。

2 规划数据库的构建

2.1设计原则

在进行城市道路定线及市政工程综合规划数据库设计时，主要遵循了以下原则：

（1）查询便捷化原则。

由于数据库是要为实际的规划设计工作服务的，所以其功能必须满足业务需求，符合日常的工作习惯，能够为规划设计者提供更为准确、快捷的成果资料统计和查询功能，大大缩短现状及已有规划资料的收集时间，提高工作效率。

（2）保密性原则。

由于道路定线及市政工程综合规划项目涉及到城市重大基础设施的具体位置，关系到城市的安全运转。而数据库的开发需要与专业的软件设计公司合作，因此涉及保密问题。在本数据库的设计过程当中，与软件公司签订保密协议，同时严格监控样本数据的拷入和拷出。在数据库功能上，进行了权限设置，针对不同用户开放不同功能，保证规划数据的安全。

（3）兼容性和可拓展性原则。

目前基于各种规划数据的信息系统较多，考虑到远期与北京市控规汇总系统以及测绘院数据系统的对接，在数据格式和系统结构上要充分考虑与其他相关信息系统的接口，便于规划数据的导入、输出和共享。

2.2 创新与特色

本文利用GIS技术在处理海量空间数据和空间分析功能方面的强大优势，以Microsoft SQL Server 2005作为数据库平台，开发建立了涵盖北京市所有道路定线和市政工程综合规划成果的信息系统。该系统具有以下特点：

（1）实现了规划成果及相关资料管理的信息化，提高了规划编制的科学性和准确性。

由于道路定线的早期历史成果均为纸质资料，保存具有一定的风险性，本数据库系统将早期的纸质成果资料扫描入库，转化为电子版，并对电子文件名称进行了统一命名；根据城市道路定线和市政工程综合规划工作的特点，制定了各自的属性表字段，便于查询和统计；将规划成果与地理空间相结合（图3），实现了权限管理、图层管理、资料的录入存储和更新、项目管理、数据输出和备份等功能，使原本需要通过繁琐调取纸质档案资料的工作转化为简单的点击查询（图4），为规划设计人提供便捷、准确的查询条件，明显提高了规划业务的工作效率。

图3 道路定线数据库系统界面（左图）和市政工程综合规划数据库系统界面（右图）

图4 道路定线属性信息（左图）和市政工程综合规划属性信息（右图）

（2）制定了城市道路市政工程综合规划统一的制图标准和成果形式，并逐步向全市推广，实现了市政工程综合制图的标准化。

当前北京市从事市政工程设计综合的单位有多家，由于标准不统一，成果数据形式比较混乱，给规划成果的整合带来困难。我们利用掌握大量专业管线资料的优势，建立了统一的制图标准（表1、图5），同时加强了对CAD电子文件成果标准化的要求，通过将不同类的要素归纳到各自对应的图层中，形成道路类、现状管线类和规划管线类三大部分图层，便于后期数据的调用和集成。该制图标准还应用到《北京城乡规划CAD制图标准》当中，指导全市层面的市政工程综合工作。

表1 市政工程综合CAD绘图符号标准

图5 市政工程综合横断面制图标准

（3）为远期道路定线和市政管线数据的动态管理奠定了坚实基础。

目前北京市的市政管线管理处于“各自为政”的状态，不同专业间的管线数据不能共享，导致在规划设计和施工管理阶段往往出现矛盾，为此，有必要建立一个能够整合各种市政管线资源的数据管理系统，为规划设计提供更为科学合理的工作平台。在实现对已有成果资料存储、管理、分析等功能的基础上，数据库系统还研究考虑了远期与其他规划数据库系统的对接问题，依此确定了本系统的数据格式和系统架构，预留了拓展接口；道路定线的数据来源于北京市测绘院，所以本数据库系统实现了对原始数据格式的兼容，并能够自动筛选需要的数据信息，避免重复录入。

3 规划数据库的应用

规划数据库的建立注重实用性，紧密联系实践，在规划设计工作当中具有较高的应用价值。目前数据库系统已经平稳运行，在课题研究和轨道交通规划设计项目中发挥了重要作用。“北京市局部下穿主干路规划方案研究”课题就是规划数据库成功应用的典型案例。该课题是在北京交通日益拥堵的背景下提出的。目前北京市的规划主干路只有40%按照规划实现,有很大部分由于受到地面上因素影响而成为断头路，局部下穿是城市主干路实现连通的一种有效方法。本研究就是从用地功能需求、交通可达性、路网结构方面提出需要局部下穿的主干路，将其作为研究对象（图6），对道路两侧的现状和规划用地情况、市政基础设施情况进行综合分析论证，根据实施难易度提出近远期的建设计划，供政府决策部门参考。在进行道路沿线基础设施影响因素分析时，将拟下穿的道路方案调入到数据库系统数据平台中，可以直观快捷的搜集到道路沿线相关的市政工程综合资料，不会遗漏任何重要信息，从而掌握重要基础设施的规划与现状情况，通过对重要节点进行分析（图7），得出道路下穿的制约因素和控制条件。

图6 拟局部下穿道路方案示意图

图7 拟局部下穿道路重要节点市政基础设施情况分析示例

通过对备选局部下穿道路进行规划条件分析，该研究提出了近期实施建议，其中推荐近期实施的西山隧道、北辰东路南延、学院南路东延等道路已经进入深化设计阶段。

4 结语

通过城市道路定线及市政工程综合规划数据库的应用可以看到，正是由于数据库系统的基础性作用，才能开展更为高效、科学的规划研究，从而提出合理实施建议，最终推动具体项目的建设实施，最终实现巨大的经济和社会效益。站在历史的角度来看，从建国初期到现在，城市道路定线和市政工程综合规划工作经历了纸质时代和CAD时代，随着GIS数据库功能的不断拓展和深化，开启的将是一个CAD与GIS技术相融合的时代，它将为社会进一步提供多元化服务，为城市提供更加高效、科学的决策支持。