捷克CZ75系列出新品——P-07“职责”手枪(一)

□陈静雯 编译 捷克CZ公司以其出色的产品在国际轻武器市场上享有很高的声誉，其手枪领域的代表作CZ75半自动手枪于1975年一经推出，立即好评如潮，成为手枪中的经典，各国仿制品也层出不穷。CZ公司同样利用产品影响力，推出该枪的诸多衍生型号，如CZ75B、CZ75紧凑型、CZ75PCR警用紧凑型、CZ75BSA、CZ75 P-01、CZ75 SP-01“幻影”、 CZ75 SP-01“军校生”、CZ75运动型等数十个型号，俨然自成体系。 本文介绍的P-07“职责”手枪，是捷克CZ公司美国子公司推出的CZ75系列手枪的最新型号，被CZ公司称作“CZ系列的新一代手枪”。该枪继承了CZ75系列手枪出色的人机工效和高精度，同时采用了全新的“Omega扳机系统”，配合减轻质量的聚合物枪身和紧凑设计，非常便于隐蔽携带。许多评论家认为，该枪堪称CZ75系列中最好的衍生版本。 集成的皮卡汀尼导轨上可安装战术灯和激光指示器 P-07总体印象 P-07“职责”手枪可以看作CZ75手枪采用聚合物套筒座的紧凑型版本，其有9mm与0.40英寸两种口径。该枪的握把与先前 CZ75系列的任何一款手枪相比都更小，但钢制弹匣依然可容纳 16发9mm手枪弹，而0.40英寸口径型也可容纳12发枪弹。在握把后部和两侧塑压成型不少由防滑颗粒组成的条状和块状，增加了防滑系数，同时也不影响握持的舒适性。此外，在套筒后部两侧各设计了8条防滑棱。握把后部上方呈獭尾状并略向上翘，可与使用者的手掌虎口紧密贴合，同时便于控制射击时的后坐力。 该枪套筒表面的亚光处理并未采用CZ75系列其他枪型上常见的塑胶涂层，而是直接采用了表面硬化处理技术。弹匣卡笋可左右更换。在套筒座前端底部集成有皮卡汀尼导轨，其上可安装战术灯和激光指示器等战术附件。 与小巧的枪身相比，P-07“职责”手枪的扳机护圈显得很大 流畅的扳机系统 与之前的CZ75系列手枪相比，P-07“职责”手枪采用了全新的“Omega扳机系统”，其特色是内部机构更为简化，扳机行程缩短，扳机操作性能更为流畅，可与瑞士工业公司（SIG）的双动扳机系统相媲美。当装填枪弹并释放击锤待击解脱杆后，击锤处于“半待击”状态。此时扣动扳机，击锤将由半待击状态向后回转至待击状态，继续扣动扳机，击锤才会被阻铁释放，并向前回转击发枪弹。这种“半待击”设计使得其扳机力更小，只有36N。而且后续单动扳机力仅为18N，非常适合连续发射。 新一代P-07“职责”手枪是CZ75系列手枪采用聚合物套筒座的紧凑型版本，拥有集成的皮卡汀尼导轨和大容弹量的钢制弹匣 另外，P-07“职责”手枪还为用户提供了专用部件，以便将其半待击击发改为单动击发。这个专用部件就是手动保险，将其替换手枪上的待击解脱杆即可。因手动保险并无击锤待击解脱的功能，故无论是首发还是后续击发均为单动方式。公司提供了专门的说明书，指导用户将击锤待击解脱杆更换为手动保险。对手枪进行不完全分解后，即可进行更换操作，整个过程不超过两分钟。 P-07“职责”手枪的钢制弹匣可容纳16发9mm手枪弹，弹匣的更换也十分顺畅

#### 更优的夜间瞄准装置

P-07“职责”手枪的瞄具也与CZ75系列的标准样式不同。与CZ75系列其他手枪的三点式氚光源夜视瞄准方式不同，P-07“职责”手枪的照门后侧的氚光源改为“”形，准星后侧的氚光源仍为点状，这种设置在瞄准时更容易将准星置于照门中间位置，便于快速瞄准。其准星为前低后高的楔形；照门可轻松调整风偏，进行高低调整则需要更换不同高度的准星。

P-07“职责”手枪抛壳窗特写，与CZ75相比，其抛壳窗更为宽大

与大多数CZ75手枪一样，P-07“职责”手枪的照门与准星在出厂前已经过厂家精心调试，到手后无需额外调整即可使用。不过，与其他CZ75手枪相比，P-07“职责”手枪射击时的弹着点普遍偏低，比瞄准点大约低25mm。对于P-07“职责”手枪的这一瞄准规律，用户通过使用几次即可掌握。

P-07“职责”手枪是一款外观小巧，便于隐蔽携带的手枪

#### 靶场试射　精度表现出色

测试使用的是9mm口径型手枪。由于CZ公司将P-07“职责”手枪定位为执法勤务用手枪，所以在试射时特地选用了市场上几家最大的执法弹药供应商提供的9mm执法型手枪弹，如联邦弹药公司的HP弹、Speer公司的Gold Dot 弹、温彻斯特公司的Border Patrol弹及 “T”系列弹。除温彻斯特“T”系列弹弹头质量为8.2g外，其余3种弹均为弹头质量7.4g的空尖被甲弹（JHP）。这些执法型枪弹威力强大，是当前市场上停止作用最好的手枪弹。

击锤处于半待击状态下的P-07“职责”手枪

值得一提的是，试射中采用的联邦弹药公司的HP弹曾是伊利诺伊州警察局的制式枪弹，并且一度成为执法人员的最爱。在此次对P-07“职责”手枪的试射中，该弹的精度表现也是最好，23m（25码）处的平均弹着点的直径约为51mm。

#### CZ75系列中的优秀一员

P-07“职责”手枪的表现几近完美，射击过程中没有出现诸如供弹或抛壳之类的任何故障，从右侧退出的弹壳向后方抛出约3m的距离。弹匣的更换比较顺畅，手动保险和击锤待击解脱杆的互换也很方便。

P-07“职责”手枪准星与照门特写，准星和照门后方都有氚光源，且照门后的氚光源为“u”形

握把及枪身上的由防滑颗粒组成的条带状防滑设计保证射击时射手的握持稳定。由于采用了较低的枪膛轴线、指向良好的握把角度设计，射击时后坐力比较容易控制。此外，良好的人机工效设计使射击时单手即可完成所有控制操作。

总之，P-07“职责”手枪是一款令人看好的优秀手枪，可靠、精确和相对低廉的价格，将是其占领市场的优势要素。

试射中采用的4种9mm枪弹，自左至右分别为联邦弹药公司的HP弹、Speer公司的Gold Dot弹、温彻斯特公司的Border Patrol弹及“T”系列弹