开辟新弹种——斯太尔HS系列大口径狙击步枪

□ 郭亚楠 斯太尔-曼利夏公司终于推出了自己的无托型大口径狙击步枪系 列，其中一款公司独创的0.460英寸新口径型令人眼前一亮—— 枪机特写。图中可见枪机设计简洁，便于生产加工 独创的大口径 斯太尔-曼利夏公司是奥地利最大 的武器制造公司，其曾在1960年代推出 了世界一流的SSG69狙击步枪。公司的 另一款著名武器就是斯太尔AUG系列 无托式突击步枪。公司虽不乏明星产 品，但在大口径狙击步枪研制方面却存 在空白。在巴雷特M82系列半自动狙击 步枪享誉全球以后，公司高层也试图在 这一领域寻求突破。斯太尔公司决定研 制两款大口径狙击步枪，一款采用常规 的12.7mm口径，另一款则“不走常规 路”——采用非常规口径的大口径狙击 步枪——斯太尔公司通过研究，最终推 出了独创的0.460英寸口径，其弹道性 能比常规的12.7mm更优，这种独创的 口径丰富了大口径狙击步枪的选择。 枪机机头特写，可以看到抽壳钩与抛壳挺 领略结构 斯太尔HS12.7mm/0.460英寸狙 击步枪的首次亮相是在2 0 0 4年2月拉 斯维加斯的SHO T展上。其为旋转后 拉枪机式的无托型狙击步枪，全枪长 1 450mm，但因为是无托型，枪管长达 900mm，空枪质量12.9kg，有效射程为 1 500m。 枪管组件 900mm长的冷锻枪管在 大口径狙击步枪里是极为少见的，这种 长度的枪管可以使发射药在枪管内充分 燃烧，有助于增大射程。斯太尔HS狙 击步枪的枪管采用浮置式设计，其尾部由两个螺钉固定在机匣上。枪管尾部、 弹膛部位上方设有一段皮卡汀尼导轨， 用于安装多种光学瞄具。枪管前方带有一个很大的枪口制退器，这一高效制退 器可使狙击步枪的后坐力减小到常用12 号霰弹枪的后坐力水平。12.7mm口径的枪管上带有散热槽，而0.460英寸口 径的枪管则未带散热槽，两种不同口径 的枪管内部均设有8条右旋膛线。 HS狙击步枪未设置弹匣，射手装弹时，需要向上扳动拉机柄90°，然后后拉拉机柄打开弹膛，把枪弹直接放入弹膛中 机匣组件 斯太尔HS狙击步枪的 机匣采用铝合金打造，不仅坚固，且有效减轻了全枪质量。机匣下方的护手向前伸出很长，护手最前端安装了可以快 速拆卸的两脚架。机匣下方的握把使用 标准的AR系步枪的握把，握持时十分舒适。在抵肩部分的后部则安装了一个镂空设计的橡胶缓冲垫，能有效吸收后 坐能量，提高射击精度。机匣右侧刻 有表示口径的铭文以及斯太尔-曼利夏公司的商标。机匣内的核心 部件——枪机的设计非常特别，机头上有两个大型闭 锁突笋，枪机上的拉机柄设计得十分靠 前。整个枪机从外观看十分简洁，这样的设计也有助于加工制造。 HS狙击步枪未设置弹匣。射手需 要装弹时，只需向上扳动拉机柄90°， 然后后拉拉机柄打开弹膛，把枪弹直接放入弹膛中，再把拉机柄向前推，向 下扳动90°使枪机闭锁，即完成装弹过 程。未设置弹匣也简化了结构设计，有 助于提高武器可靠性。 拉机柄停于后方状态(未后拉到位) 扳机保险 斯太尔HS狙击步枪为 射手提供了一个可靠的扳机保险。扳机 保险位于扳机后上方，十分便于射手操作，只需用食指按压扳机保险的前部， 就可以使扳机解除保险状态。这时扳机保险后部露出红色警示部分。 手指可以方便地操作扳机保险 镂空设计的橡胶缓冲垫能有效吸收后坐能量，提高射击精度 不完全分解 斯太尔HS狙击步枪 的分解也十分简单。首先把拉机柄拉到后方，检查弹膛是否有弹。然后用螺丝刀拧下枪管后部的两个固定螺钉，即可 向前抽出枪管。之后再把枪机向前抽出 来，把两脚架卸下，便完成了不完全分 解。 斯太尔HS狙击步枪右视图 特别的0.460英寸口径枪弹 斯太尔-曼利夏公司推出斯太尔HS狙击步枪时，也同时推出了一款新型枪弹。这款0.460英寸斯太尔枪弹的弹头质量为34g，使用斯太尔HS狙击步枪发射时，枪口初速达945m/s，枪口动能为15200焦 。 与0.50 英 寸 BMG(12.7mm)枪弹相比，这款0.460英 寸斯太尔枪弹拥有更好的弹道性能。斯 太尔-曼利夏公司使用CNC数控机床加工制造，保证了这款枪弹的质量。 公司独创的0.460英寸斯太尔枪弹 后续型号更具人机工效 2011年，斯太尔-曼利夏公司推出一款新型斯太尔HS狙击步枪，这款新型狙击步枪在2011年SHOT展上首次亮相，被命名为斯太尔HS M1狙击步枪。 这款新型斯太尔HS M1狙击步枪最大的 变化是增加了一个弹匣，弹匣横向插入机匣左侧。另外，抵肩肩托使用了可调节的新型橡胶缓冲垫，抵肩部位的下方增加了可以调节的驻锄；弹膛上部的皮 卡汀尼导轨加长了许多。这些改进使斯 太尔HS M1狙击步枪更具人机工效。 展会上的新型斯太尔HSM1狙击步枪