手枪变身抵肩射击枪械EMA公司RONI战术转换套件 (一)

□文武 杨晓波 编译 近年来，将手枪变身为抵肩射击枪械的转换装置逐渐成为美国民用市场的一个热点，不断有公司推出自己的转换套件，但大部分转换套件外形简陋。近日以色列EMA公司推出了一款RONI转换套件，其外观像一支卡宾枪，还设有皮卡汀尼导轨，转换操作比较方便，十分符合美国用户的需求…… 以色列EMA公司的RONI转换套件是一套类似卡 宾枪形的架构，将它与手枪组合后，原来的手枪就有 了一个长度可调的伸缩式枪托、一个前握把以及瞄准 线延长的机械瞄具，并且必要时机匣上方还可加装光 学瞄具。有了这些之后，射手便可像使用长枪那样提 高射击时的稳定性，进而提高对远距离目标的射击精 度。 RONI转换套件上设有四段标准皮卡汀尼导轨，分别在机匣顶部、机匣前端左右两侧和护手底部。图中还可见扳机前面的扳机保险，此时保险杆处于水平位置，射手手指无法伸入扳机护圈，从而使枪处于保险状态

RONI转换套件组成

RONI改装套件大致由3部分组成，最前端是护手 部分，包括可折叠的前握把及枪管套；中间是机匣，后端则是可伸缩式枪托。其机匣采用中空设计，用以容纳装入其中的手枪套筒，机匣下部有较大的开槽，以使手枪握把从其中伸出。

整套套件由聚合物和铝合金制成，不装手枪时 质量约1.48kg。其伸缩枪托的长度有5档可调，枪托 尾端贴腮板的高度也可根据需要进行调节。机匣顶部 设有一段长241mm的皮卡汀尼导轨，为装配较大型 的瞄具、光学/夜视器材留足了空间，也可装机械瞄 具；机匣前端两侧及护手下方各有一段短导轨，两侧 的导轨可装激光指示器、战术灯等附件，下方导轨除 可安装折叠式前握把外，也可安装垂直前握把。

A 拔出护手与枪托上的连接销，将护手、枪托分别向前、向后推少许，便可将机匣左侧板向下打开；

B 将套筒拉杆套在手枪套筒尾端；

将手枪装入套件的操作十分简单。 先拔出护手上部及枪托前部的两个连接 销，并将护手稍向前推、将枪托稍向后 拉，解除对机匣左侧板的锁定，便可将 左侧板向下打开。将套筒拉杆卡在手枪 套筒后部(手枪组合进转换套件后，套 筒拉杆后部自机匣左侧板的槽中露出， 拉动套筒拉杆，即可带动手枪的套筒向后，完成供弹动作），再将手枪装入套 件中，然后将机匣左侧板向上合上，并 将护手、枪托复位，再将连接销插入， 这样，手枪便被固定在转换套件中。

整个套件设计合理、制造精良， 手枪的装入非常方便，不需要对手枪本 身进行什么调整，对于熟练的用户来说 完全可在6秒内完成安装或拆卸。安装 后，手枪被紧紧地锁定在套件内，与整 个套件融为一体，这也是它能大幅提 升手枪对远距离目标射击精度的重要 因素。此外，RONI套件制造公差非常 小，只要是同一支枪械，无论安装、拆 卸多少次，在相同距离上的射击精度都 十分稳定。

目前RONI套件只适合格克洛系列手枪，至于针对其他普遍使用的手枪，如伯莱塔92手枪、杰里科系列手枪、斯普林菲尔德XD手枪、西格-绍尔手枪、HK USP手枪、史密斯-韦森M&P手枪、FN57手枪等，据悉，相应的套件 也将会陆续上市。

C 将手枪放置在转换套件中；

D 将机匣左侧板合上，并将护手、枪托复位，插入连接销即组装完成

格洛克17手枪的转换

用于试验的是格洛克1 7手枪。手枪装入转换套件后，手枪握把露在套件之外，但持握后的感觉却和原枪完全不同，这种感觉不仅来自于枪械质量和尺 寸的变化，也来自于套件本身的质感和 精良设计。手枪经改装后“新枪”的质心仍无太大变化——位于握把的中心位置。

装入手枪后，接下来要调节枪托长度。枪托底板靠上部位有一个按钮，按压该按钮可5档调节枪托的伸缩长度。当整支枪收缩到最短时，全枪长仅483mm，伸展后全枪最长可达565mm。

在枪托下方内侧还设有一个备用弹 匣固定器，它的位置非常巧妙，既不会 影响射击，同时也很靠近手枪的握把位 置，非常便于更换弹匣。

手枪装入转换套件后，其弹匣卡笋 并未被遮挡，因此更换弹匣时无须将手 枪从套件中取出，只需按压弹匣卡笋， 取下弹匣，将备用弹匣从枪托下方抽出 并快速插入握把，即可完成。

RONI转换套件的伸缩式枪托可进行5档调节，且贴腮位置可调，枪托下方可放一个备用弹匣，以增加火力的持 
续性

护手两侧及枪托两侧分别有两个背带环安装孔，可在需要时安装背带环，供射手以不同姿势和位置携带枪械。

RONI套件还有一处特别设计——扳机保险——其位于机匣下侧靠近扳机前方的位置，机匣两侧均有保险杆，左右手通用。当保险杆处于水平位置时， 挡住扳机前的空隙，手指便无法伸进 扳机护圈，从而使枪械处于保险状态； 将保险杆扳向下方即解除扳机保险。这 绝对是一个非常简单且很实用的保险装置。

RONI转换套件的护手前端是铝制枪管套，它包裹住手枪的枪管前端，起到延长枪管的作用。枪管套在转换套件内的位置可调，以适应同系列手枪不同的枪管/套筒长度。当然，如果要为套件加装消声器，可将枪管套取下，换上消声器即可，其最大可容纳外径为36mm的管状枪口附加装置。试验加装消声器时，选用了AWC公司的钛合金Abraxas消声器，由于这种消声器由钛合金制造，内部采用消声空腔设计，体积和质量都非常小，其质量只有93.6g，外径25mm，长145mm。试射时，加装消声器后的消声效果非常好。

RONI转换套件顶部导轨可加装机械瞄具、光学瞄具等附件，图中加装的是EOTech公司的L3型EXPS3光电瞄具

改装后试射

试射时，采用格洛克17手枪配合RONI套件，分别从25m、50m和100m 距离上对目标进行射击。整套系统还加装了EOTech公司的L3型EXPS3光电瞄具，该瞄具非常短小，安装在顶部导轨 上，其后端还有空间安装其他附件。

首先进行的是2 5m距离内的精度射击试验，分别采用弹头质量7.48g、8.06g和9.56g的全金属被甲弹、弹头质量7.48g的温彻斯特银尖弹、弹头质量8.06g的中空弹、弹头质量9.56g的Hydro Shock弹以及一些弹头质量10.27g的亚音速弹。在这一距离进行瞄准射击，弹着群分布比较密集，几乎在靶纸中心穿了一个大洞。

当射击距离增加到50m时,弹着性 能仍算优秀,大多数5发一组的弹头弹 着散布几乎就在一个手掌之间,弹着点绝大部分在9环以内,其中用弹头质量 7.48g的温彻斯特银尖弹射击时，弹着散布刚超过7.62cm,对于用一支手枪在50m距离上射击来说,这是非常好的成绩。

转换套件护手前方可装枪管套或消声器，图中加装的是AWC公司的钛合金Abraxas消声器

在100m距离上射击时，5发一组的 弹着散布稍大，但也就是相当一个西餐餐盘的直径大小。

EMA公司的RONI套件走的是市场 高端路线，价格比较昂贵，但无论从其 精妙的设计制造，还是使用性能上，该套件在当下市场上确属非同一般的产 品，令人为之心动。

在50m距离内，10发射弹为一组的弹着散布情况，弹着点绝大部分在9环以内