变身冲锋武器：新颖的9mm一体式上机匣组件(一)

□毛翔 杨晓波 在美国民用枪械市场，M16/M4系列的衍生枪林林总总，外形、性能也各不相同；更有甚 者，有些变形或衍生型号已不能称其为M16/M4家族的子孙，达到了自立门户的程度。民间枪械 制造商的智慧催生并创新了一大批新型附件和衍生枪械，促进了M16/M4系列的不断进化。本文 所展现的海岸军械公司的一体式上机匣正是这样一种适用9mm手枪弹口径的M16/M4系列衍生枪 组件，由此使M16/M14变身为冲锋枪—— 短小精悍的外形 海岸军械公司的这款上机匣组件是为使M16/M4枪械配用9×19mm手枪弹而研制的，由此使M16/M4系步枪摇身变为一款短小精悍的冲锋枪。 该一体式上机匣组件包括上机匣、枪管、消声器。消声器采用M.I.M.S.公司的产品。组件整体看上去相当短小紧凑，而较其他纤细部位而言，其消声器显得相当粗大，这种对比差别极具视觉冲击力。 该一体式上机匣组件的最大特点是，枪管采用浮置式结构，这种一般只在狙击步枪上才采用的结构用在这里，极大提高了射击精度。一体式机匣组件的机匣及护手顶部设有一段长406mm的导轨，这样的导轨长度即便是安装较长、较大的瞄准镜或附件也绰绰有余。另外护手两侧及底部还装有3段较短导轨，用于装配其他附件。其中，两侧导轨长216mm，底部导轨长191mm。 一体式上机匣组件可使M16/M4步枪变身发射手枪弹的冲锋枪，其由上机匣、枪管、消声器组成。图中组件上加装了一款小型瞄准镜 兼容性极佳的模块化设计 市场上的M16/M4枪系配件纷繁多样，这款一体式上机匣的兼容性究竟怎样？——试试看吧。组装中选用了MGI 公司的MARCK-15模块化下机匣和相同口径的弹匣适配器及市场上常见的M4枪托与之组装。MGI公司的下机匣可与多种弹匣适配器配合，可以很方便地使用多种口径的弹匣而不必加装其他转换套件。经过这样的“拼凑组合”，该一体式上机匣组件与其非常相配。 为最大程度地试验该一体式上机匣 组件的兼容性，甚至还试用了M.I.M.S公司的0.45英寸口径的消声器与该上机匣组件连接（需加装相应规格的螺纹适配器），通过装卸表明，该上机匣与0.45英寸口径消声器也能完美地结合在一起。

#### 室内室外试射

用该上机匣组件配合其他部件共进行了1000余发枪弹的靶场试射，试射全程，整个系统的供弹及击发非常正常，即使枪械在击发大量枪弹后，性能也非常稳定。

为搭配该上机匣组件而选用的MGI公司MARCK-15模块化下机匣，该组件能与多种弹匣适配器搭配，为枪械提供了使用多种弹匣和弹种的能力

先测试一下消声器的效果。试射 中分别使用了一体式上机匣组件原配的 M.I.M.S公司的9mm口径消声器及同 为这家公司的0.45英寸口径消声器，采 用的枪弹有3种，即初速较低、弹头质 量也较大的9.6g枪弹与初速逐渐增高、 弹头质量逐次降低的7.5g、5.6g枪弹。 试验结果令人惊奇，两个消声器的消 声效果几乎难以分别，连发发射时的 感觉非常棒，在封闭的室内射击场， 射手甚至连耳罩都没用到。0.45英寸 ACP口径的消声器完全可与这款一体式上机匣搭配。

而实际上，整个系统的优越表现决不只限于它射击时的消声效果。在其他 环节，其表现同样出色，每当射手扣压 扳机，体会弹头旋转着急促迸出枪口的 瞬间时，都能感觉到机匣内部各组件灵 动完美的配合。

试射时所选用的S M G公司的弹匣适配器，使武器可以加装9mm手枪弹匣

精度等性能的测试是在室外进行的。由于枪械采用9mm手枪弹口径，试射中只设置了46m（50码）的靶标距离。试射采用了5种不同的9mm枪弹，分别为弹头质量5.58g的SBR绿尖比赛用易碎弹、弹头质量7.5g的“狼”全金属被甲弹、弹头质量7.5g的温彻斯特全金属被甲弹、弹头质量9.6g的亚特兰大军械公司亚音速比赛用空尖金属被甲弹和弹头质量9.6g的温彻斯特亚音速比赛 用空尖金属被甲弹。

试射结果表明，温彻斯特弹头质量9.6g的亚音速空尖金属被甲弹的弹着散布最小，平均为4.91cm，其他依次为亚特兰大军械公司亚音速空尖金属被甲弹（散布为6.26cm）、SBR绿尖比赛用易碎弹（散布为8.26cm）、“狼”全金属 被甲弹（散布为9.21cm）、温彻斯特全 金属被甲弹（散布为9.55cm）。考虑到 试射时较大的室外风速，并且是初次拿 到枪械进行射击，因此，若在理想状态下，弹着散布的结果应该还可以更好； 即使是现有的结果，与其他采用同等的120.6mm长枪管、发射9mm手枪弹的冲锋枪相比，这样的成绩也仍然令人印象深刻。

两种口径的M.I.M.S.消声器，消声器配用多种不同规格的螺纹适配器，使其能安装在不同口径枪管上

初速方面，测试结果从小到大依次为亚特兰大军械公司亚音速比赛用空尖金属被甲弹（275.84m/s）、温彻斯特亚音速空尖金属被甲弹（304.50 m/s）、“狼”全金属被甲弹（341.38m/s）、温彻斯特全金属被甲弹（366.37 m/s）、SBR绿尖比赛用易碎弹（373.68 m/s）。

在完成全部试验后，总体感觉海岸军械公司9mm一体式上机匣确实是一款超出预期的模块化组件。

整套组件的拆卸也很方便，各连接处的螺纹、卡销设计贴近用户需求，表面处理、抛光等细节也很细致，可靠 
性、兼容性和宜用程度都非常高。在实用性、射击性能甚至在给用户的美学感受方面都达到了全新的高度。

对于一支枪管长度小于127mm的短管枪械而言，其在45m距离上的弹着散布已算相当出色了

#### 市场开发用意

海岸军械公司的9mm一体式上机匣组件的开发主要面向民 用市场，由此变身的冲 锋枪并非真正意义上的冲锋枪概念，其只能单 发发射。在美国民用枪 械中，短管冲锋枪（仅 单发发射）会被划入第 I I类枪械，使其在销售 过程中得以规避审查更 为严格的第III类枪械的 限制，从而更便于打开市场。