新口径的尴尬 ：CheyTac 公司LRRS远程狙击步枪系统(一)

□ D boy “新口径”与其他常用弹外观比较。自左至右依次是0.308英寸拉普阿-温彻斯特弹、0.338英寸拉普阿弹、0.408英寸弹头质量为25.9g的CheyTac弹、0.408英寸弹头质量为27.2g的CheyTac弹 美国CheyTac公司0.408英寸LRRS远程高精度狙击步枪的推出既令人欣喜也令人失落。一 名并非专业神枪手的退役海豹突击队队员使用该枪在超过2 300m的距离上6发弹中的3发打中了 人形靶，其远程精度令人惊叹！然而，由于其采用全新的0.408英寸口径，使得该枪的销售颇为尴尬…… 欲打造远程狙击步枪系统 先造精密枪弹 Chey Tac是夏安战术有限公司 （Cheyenne Tactical L.L.C.）的英文缩写。2000年，CheyTac公司与密歇根州的海马有限公司（Sea Horse of Michigan L.L.C.）合作组建了一家新公司，即战术高动能系统有限公司（Tactical High Energy Impact Systems L.L.C.，简称THEIS），开发出一系列包括新型枪弹在内的狙击步枪系统。THEIS公司于2003年解散后，这一系列狙击步枪系统归于CheyTac公司名下。 CheyTac公司继续致力于研制远 距离高精度狙击步枪，而要达到这个目 标，枪、弹和瞄准装置都十分重要。 CheyTac公司的设计人员认为现有的 高精度枪弹都不能满足他们的要求，因 此他们做的第一步工作便是设计一种高 精度的专用狙击枪弹，这种狙击枪弹最 终被定为0.408英寸CheyTac口径。有 资料称，该弹由约翰·泰勒（John D. Taylor）教授设计，而另一些资料则称 2010年倒闭的洛斯特里弗弹道技术公司 （Lost River Ballistic Technologies） 的沃伦·延森（Warren Jensen）才是 该弹的设计人，而且此人也是弹头平稳 飞行（balanced flight projectile）专利 的所有人。也许这两人都在该弹的设计 中付出了努力。 0.408英寸CheyTac弹分为弹头质 量25.9g和弹头质量27.2g两种规格。弹壳长77.2mm，全弹长112.3mm。其尺寸介于0.50英寸BMG弹和0.338英寸拉普阿弹之间。 该弹弹头外形采用优化的低阻力 形状，这样的设计使其在2 000m外的距 离上仍然能保持超音速。由于存速高， 其在700m距离上比0.50英寸BMG弹的 普通弹头动能大。并且该弹比0.50英 寸BMG弹或0.338英寸拉普阿弹的弹道 更平直，有效射程也更远。0.408英寸 CheyTac弹质量轻，只相当于0.50英寸BMG弹的1/3，因此后坐力也比较小。 另外，新近，CheyTac公司又研制了将 该弹等比例缩小的0.375英寸CheyTac 弹。 但要在远距离上获得比较小的散 布面，只有高速度还不够，弹头尺寸、 形状、质量和质心的一致性也很重要。 因此0.408英寸CheyTac弹被设计为实 心弹头，用一根铜镍合金实心棒通过数 控机床精密车制成形，而不是像传统弹 头结构那样用铜被甲包裹其他材料制成 弹心。当然，在弹头车制后，装配时的 发射药量、弹头装入深度等会影响一致 性的各个因素也是通过精密量具和设备 进行控制。所以0.408英寸CheyTac弹 或0.375英寸CheyTac弹的一致性非常高。 与“干预”M100狙击步枪相比，“干预”M200/LRRS狙击步枪只是在结构上多了一个枪管套管 “干预”M200/LRRS狙击步枪机匣上方设有皮卡汀尼导轨，用于安装各种光学瞄准装置

#### 利用成熟枪型推出高精密狙击步枪

有了高精密枪弹之后，还需要有高精密的枪。

CheyTac公司首先是以EDM武器公 司的“风行者（Windrunner）”0.50英 寸BMG口径手动步枪为基础，把口径改变为0.408英寸，推出了他们的第一种狙击步枪，命名为“干预”M100狙击 步枪。CheyTac“干预”M100狙击步 枪从外形上看起来就是一个长形的机匣 前方安装了枪管，后面连接一个伸缩式 的枪托，机匣下面是握把、两脚架和一 个可拆卸的弹匣，机匣上面安装有瞄准 镜。不发射时可以把枪管拆卸下来，把 枪身分成两个比较短的部件，便于携带 和存放。虽然CheyTac“干预”M100 狙击步枪看起来十分简陋，但射击精度却相当高。

由于M100狙击步枪的外形不讨 好，所以CheyTac公司很快便在M100 狙击步枪的基础上改进出M200狙击步枪，后来，公司将该枪正式定名为 LRRS远程狙击步枪。

在结构和外形上，“干预”M200/LRR 狙击步枪最大的变化是在“干预”M100狙击步枪机匣前方的枪管处安装了一段管状的枪管套管。这个套管包裹了枪管的后半部，可以充当护手，同时两脚架和提把也可安装在套管上。提把在不使用时可转到套管下方，而两脚架在不使用时也可以折叠起来。正是这段套管的加装，让“干预”M200/ LRRS狙击步枪与“干预”M100狙击步枪看起来好像有很大的不同，但仔细辨认，其实除了套管外，这两支枪的外形结构差不多。

与“干预”M100狙击步枪一样， “干预”M200/LRRS狙击步枪也是采 用旋转后拉式枪机，枪管也可以迅速拆 卸和更换，便于存放和携行。该重型枪 管为自由浮置式，表面有凹槽，除了尾 部螺接在机匣前端外，其他部分与武器 部件并不接触，包括大型枪管套管。该 枪除长约736mm的标准型枪管外，还有 一种比较短的卡宾型枪管。枪管内有8 条膛线，导程为330.2mm。

为降低后坐力，“干预”M200/ LRRS狙击步枪的枪口安装有麦克阿瑟 PGRS-1枪口制退器，该制退器由Flint& Frizzen Gun Shop的枪匠布鲁斯·麦 克阿瑟（Bruce McArthur）设计，对 射击精度的负面影响很小。

当需要掩蔽射击时， “ 干预 ” M200/LRRS狙击步枪的枪口制退器可 换成OPS INC公司生产的消声器，该消 声器由不锈钢制成，比M200狙击步枪 枪管的寿命还要长。如果该消声器里充 满水，可在6秒内排出，因此射手如果 携带消声器潜水，出水后可以迅速加装 在武器上进入射击状态。

该枪使用可拆卸式单排弹匣，可容纳7发0.408英寸CheyTac弹。在瞄准装置上，该枪没有配备机械瞄具，机匣顶部设有皮卡汀尼导轨，用于安装光学瞄准装置。

EDM公司“风行者”0.50英寸狙击步枪

“干预”M100狙击步枪

“干预”M100狙击步枪的外形与“风行者”并无二致，只是枪管尺寸相对短一些

#### 同样精密的火控系统

CheyTac LRRS系统除了狙击步 枪、0.408英寸CheyTac弹外，还包括 称为“CheyTac战术计算机”的火控系 统。该火控系统包括一个Nightforce公 司的NXS 5.5～22×56白光瞄准镜， 一个按军规加固的商业型PDA（运行 Windows Mobile 2003操作系统）， 另外还有一个红隼（Kestrel）手持式 气象仪和Vector IV激光测距仪。如需 夜间瞄准射击，可以通过一个连接器把 AN/PVS-14红外夜视镜接在白光瞄准 镜的目镜后面，还可以把AN/PEQ-2 红外激光指示器或其他类似装置通过钛 合金支架装在白光瞄准镜上。

配套的红隼4000或4500（夜视型） 手持式气象仪集成有气象和环境传感 器，可测量风速、气温、气压、湿度等 环境数据，并通过数据线直接提供给 PDA，不需要射手测量后手动输入。 而Vector IV激光测距仪测量距离可达 6 km，所采集的数据也可以直接输入 PDA。在这台PDA上还安装有配套的弹道解算软件，这样，CheyTac LRRS的 射手在寻找到目标后，可以迅速在PDA 上获得射击参数。如果这个火控系统出 现故障，CheyTac公司还提供有弹道数 据表供参考，只是没有使用PDA火控系 统计算得迅速和准确。

安装在白光瞄准镜上的AN/PEQ-2红外激光指示器

CheyTac LRRS远程狙击步枪系统。可见消声器上缠有布条，这是在白天射击时为防止反光而采取的措施

#### 精度虽高 销售前景暗淡

由枪、弹和火控系统组合的 CheyTac LRRS能有着怎样的表现？ 按照CheyTac公司的官方文件宣称， CheyTac LRRS能够实现在2 270m射程 上小于1 MOA的精度。据说，CheyTac LRRS在爱达荷州曾创下了远距离射击 的世界纪录，即在2 122m距离上，3发 弹一组散布直径为42cm，相当于0.71 MOA。在美国探索频道“未来武器” 栏目的一期节目中，节目主持人、退役 的海豹突击队队员理查德·马科维斯 （Richard Machowicz）在2 313m距离 上射击人形靶，6发命中了3发，在这么 远的距离上能达到1/2的命中率是相当高的。

那么，这样一支拥有令人震撼的射 击精度的狙击步枪系统，有哪支部队采用了呢？

据说波兰和土耳其的特种部队购 买了几套。而其他国家，包括美国自己 的部队都没有采用。此外，在民用市场 上，“干预”系列狙击步枪销售也非常 惨淡。这又是为什么呢？

首先，在民用枪械市场上，像这 样的“新”东西而且还是小企业所设计 的，一般都不太容易流行起来。而且标 新立异的0.408英寸CheyTac弹限制了 该武器的使用。像这样的新弹种，一般 的枪店很少经销，通常要上网购买，但 因为枪弹属于危险品，按美国的规定只 能通过昂贵的UPS送货。况且0.408英 寸CheyTac弹的价格本身就很贵，其比 0.50英寸BMG弹的价格要高。

CheyTac LRRS火控系统中的Vector Ⅳ激光测距仪，测量距离可达6km

其次，对于军用而言，0.408英寸 CheyTac弹虽然远程精度很高，但毕竟 不是反器材的口径。CheyTac LRRS狙 击步枪系统与其他0.50英寸BMG口径 的反器材步枪一样长、一样重，但因为 其弹头尺寸比较小，而且铜镍合金的实 心弹对硬件的破坏性不够大，只能用来 对付人员目标，在威力上构不成和0.50 英寸BMG弹一样的优势。换一个说法， 就是0.408英寸CheyTac弹的性价比不 高，战术用途有限，这大概是军方用户 对其望而却步的原因之一。

所以，虽然CheyTac公司对其拼 命地宣传，包括在电影《SHOOTER》 和电视剧《THE UNIT》上作为道具 出场，在COD6等游戏上露面，又上过 “未来武器”这个著名的软广告节目， 但还是没什么“钱途”。其销售情况可 用一名枪械爱好者的一句玩笑话来描 述：“每年买这枪的就跟被雷劈死的人 一样多。”事实上，买这支枪的人恐怕 比被雷劈死的人还少得多，据说每年至 少有一百多人遭雷劈呢！

当然，CheyTac公司还在继续努力 着，其新近又推出了一些比较廉价的型号。比如“干预”M310 0.408英寸狙击步枪，这是一种不可快速拆卸枪管的型号，最初的型号没有弹匣，安装麦克 米兰纤维枪托，可用于远程射击比赛。 后来又推出了带可拆卸弹匣的型号，向 执法机构销售。另外，也推出了比较流 行的口径型号，例如发射0.308英寸温 彻斯特弹和0.338英寸拉普阿-马格努姆 弹的“干预”M300系列狙击步枪。但 无论如何努力，这家小公司的产品一直流行不起来。

虽然不断参加各种枪展，但Chey Tac LRRS的销售前景仍很暗淡