高端精品：瓦尔特WA2000高精度狙击步枪(一)

□D boy 《007》系列《黎明生机》（The Living Daylights）中詹姆斯·邦德使用的就是一支WA2000 瓦尔特WA2000高精度狙击步枪由卡尔·瓦尔 特公司于1970年代末～1980年代初研制，1982年首 次亮相，其后被德国和几个欧洲国家的特警单位少 量采用。在当时，许多高精度狙击步枪的设计往往 都是以一些运动步枪或猎枪为基础改进而成的，而 WA2000狙击步枪与众不同，该枪是完全以军/警 狙击手为惟一目标用户所作的全新设计…… WA2000的100m出厂靶纸，显示精度极高 产量极低的高端精品 WA2000在设计时考虑到能对多个目标进行远距离打击的需要，因此并没有采用手动装填，而是采用半自动装填。一般半自动狙击步枪的射击精度会比手动(非自动)狙击步枪要低一些，但由于WA2000半自动狙击步枪生产质量极高，射击精度丝毫不逊于非自动狙击步枪。比如右图为一支WA2000的100m出厂靶纸（注：欧洲一些高品质的枪械在出售时会附上一张出厂靶纸，告诉买家这支枪在正常情况下的精度水平），除了用于校正的第一发弹外，其余四发都是打成连孔的状态，靶纸上的小方格间距为1cm，通过相关换算可知WA2000在100m的散布精度小于0.5MOA。由此可见，WA2000半自动狙击步枪的射击精度非常高，可与大多数非自动狙击步枪相媲美。 但正是由于WA2000狙击步枪的设计和生产完全以高质量和高精度为首要目标，其成本大幅提高，结果导致售价高昂。因此，WA2000狙击步枪是一款面向高端用户的产品，其产量和销售量相当低。据估计，WA2000狙击步枪在 1988年11月就已经停止生产，大约只生产了176支。在1988年时，每支WA2000 狙击步枪售价大约在9 000～12 500美 元，如果购买瞄准镜，还需另外付费。 WA2000的大多数用户在欧洲，其中约 有15支出口到美国(另一说法是34支)， 而这15支当中还有11支为瓦尔特美国分 公司的总裁Earl J.Sheehan, Jr.私人 拥有。 由于数量很少，该枪当前在美国市场的售价高达75 000～80 000美元，但即便如此，有些狙击步枪爱好者或比赛射手还是把这支可 遇不可求的昂贵步枪视为“梦 想步枪”，这不仅因为该枪具有非常高的射击精度与超级品 质，更因为其十分罕有，有继 续升值的潜力。

使用WA2000的德国SEK特警

#### 结构十足精巧

WA2000狙击步枪采用无托结构，枪管长650mm，但全枪长却只有905mm，相当紧凑，而美军的M24狙击步枪枪管长仅610mm，全枪长却达到1 092mm；再比如与WA2000同样采用0.300英寸温彻斯特- 马格努姆口径枪弹的AWM狙击步枪，枪管长660mm，全枪长则为1200mm。

扳机上面的手动保险

该枪发射0.300英寸温彻斯特-马格 努姆弹，有效射程远远超出了800m，加 装合适的瞄准镜后，可以对1 000m以外的 目标进行精确打击。同时，还可以按照订 单生产7.62×51mm北约标准口径和独特 的7.5×55mm瑞士口径的WA2000。口径 虽然有三种，但绝大部分部件是通用的， 只需要更换枪管、枪机和弹匣便可转换口 径。

WA2000狙击步枪采用导气式工作原 理，枪机回转式闭锁。短行程导气活塞位于枪管下方，枪机机头看起来就好像一个切 断了螺纹的螺柱，7个闭锁突笋绕成三圈排 在机头上。枪机复进到位后，机头上的闭锁 突笋卡入弹膛尾部的闭锁槽内形成闭锁。

沉重的比赛级枪管采用自由浮置式设 计，枪管后端螺接在机匣上。机匣前端伸出 的支臂与发射机座前端连接在一起，支臂上 方固定有两脚架，而枪管中部与机匣前端的支臂并不接触，从而保证枪管呈浮置状态。 发射机座后下部设有木质枪托，前下方设有 木质护手。

该枪的枪托底板可在25mm范围内进行前后调节，或在30mm 范围内进行高低调节。贴腮板的高度不可调节，不过贴腮位置与标配瞄 准镜的瞄准线高度经过合理化设置，保证了射手的舒适度。

WA2000的发射机构设计得相当精巧，扳机扣力很轻而平滑，减少了射手扣动扳机时对精度的影响。其扳机力在11.8～13.7N之间可调。

安装微光瞄准镜的WA2000

WA2000狙击步枪没有机械瞄具，设有快拆瞄准镜座，配用可快速安装、 拆卸的瞄准镜。通常配的是施密特-本德 2.5～10倍可变倍率瞄准镜。在夜间使用时可安装PV4微光瞄准镜。瞄准镜的快拆镜 架加工精度也很高，如果把校正好的瞄准镜从枪上拆下来携带，只要保护得好，射击前直接装到枪上便可直接瞄准发射，无需重新归零校正。

WA2000配用单排盒形弹匣，弹匣容 弹量为6发。弹匣座在发射机座后下部、枪托拇指孔后方。

第二代WA2000。采用较长的鸟笼形消焰器，枪管表面不再加工凹槽

#### 两代产品外观迥异

WA2000狙击步枪虽然产量不大，但 前后一共生产了两种外观稍有不同的型 号，这两种型号没有独立的名称，所以人 们一般把最早生产的WA2000狙击步枪称 为第一代，后来的型号称为第二代。

第一代WA2000的鲜明特征是采用短 粗的圆筒形消焰器，枪管表面有凹槽，既 可减轻质量，也可增强散热效果。

但第一代WA2000的导气系统有些问题，所以很快就改进为第二代。第二代WA2000除了改进导气系统外，还降低了后坐力，并采用较长的鸟笼形消焰器，且有制退效果，同时取消了枪管表面的凹槽，缩短了发射机座和护手的长度，两脚架、握把等也有改进。虽然其枪管质量较大一些，但改进后的导气系统和枪管使第二代WA2000狙击步枪比第一代更精确。

第二代WA2000狙击步枪的全枪质量仍然维持在与第一代相近的程度。

WA2000虽已停产，但仍可接受订制

官方网站上销售的配套微光瞄准镜及枪背带

枪管下面的导气装置

测试人员在试用第一代WA2000

第一代WA2000。采用圆筒形消焰器，枪管表面有凹槽

官方网站上销售的0.300英寸口径的弹匣

#### 虽己停产 仍可订造

虽然WA2000狙击步枪早己停产，但目前在瓦尔 特公司的官方网站上仍然可以看到该枪的订购信息， 有0.300英寸温彻斯特-马格努姆和0.308英寸温彻斯 特两种口径供选择，但都没有明确标价。根据瓦尔特 美国分公司总裁Earl J. Sheehan, Jr.本人的确认， 瓦尔特公司可以按订单生产WA2000，订造的价格约 75 000美元一支。