SG550：未能走远的小口径狙击步枪(一)

□旭羚 印尼反恐部队Aceh，图中一名队员肩扛的便是SG550狙击步枪 SG550突击步枪是瑞士制式小口径突击步枪Stgw.90的商业名称，该枪由瑞士西格公司在1970年代后期研制，1 983年通过瑞士军队的定型。1988年，西格公司根据执法机构特种作战单位的反恐作战需求研制出SG550的同口径狙击型，但这支小口径狙击步枪并未叫响—— SG550狙击步枪外观 瑞士反恐部队Kantonspolizei Zürich的狙击手，其所使用的枪械即是SG550狙击步枪 装备使用量有限 SG550 5.56mm狙击步枪是一款适 合在中近距离使用的狙击步枪，其射速快、精度高，通过了瑞士军队严格的恶劣环境可靠性测试。由于小口径狙击步枪射程近，对于军方来说不够合适，而 警方狙击手的狙击距离通常都在100m以 内，因此SG550狙击步枪被认为是极适 合警察使用的武器。 该枪在1989年推向市场后，瑞士联邦警察部队和约旦王宫卫队都订购了 不少，但除此之外再没有其他大宗订单了，所以SG550狙击步枪的产量很少，除了在印度尼西亚反恐部队Aceh队员手 中发现过SG550狙击步枪外，目前不清 楚还有没有其他国家装备该枪。 正常使用时的气体调节器位置 使用大导气孔的气体调节器位置

#### 导气系统有别AK

SG550狙击步枪与SG550突击步枪的基本结构相同，其核心结构仿自AK步枪，也是采用长行程活塞导气式自动方式，活塞杆与枪机框相连，机头上设有2个大型闭锁突笋，枪机旋转并在枪管节套 内闭锁。但与AK步枪不同的是，SG550狙击步枪的复进簧是 缠绕在活塞杆上的，位于枪管上方，与导气装置形成一个整体，而不是作为一个单独的复进部件安装在枪机框后面，这是 其与AK步枪导气系统的第一个不同之处。虽然这样的复进簧 设置可能使其受到导气活塞和活塞筒的极端工作温度影响，会 缩短复进簧的使用寿命，但瑞士军队通过试验认为，这样的设 计有利于提高连发发射的精度。当然，SG550狙击步枪没有连发功能，所以这样的设计只是对突击步枪结构的继承，并没有 进一步改进。

和AK步枪导气系统的第二个不同之处是，SG550狙击步枪的导气活塞还有自动关闭导气孔的功 能。当进入导气箍内的火药燃气推动活 塞后坐时，活塞头会暂时关闭导气孔， 减少了进入导气管中的火药燃气。

其与AK步枪导气系统的第三个不同之处是，导气管上还有一个向外排泄多余火药燃气的气孔，因此导气管中的火药燃气量有限，这样可避免活动部件 的剧烈运动，减少对射击精度的负面影响。

SG550狙击步枪与AK步枪导气系 统的第四个不同之处是，导气箍上设有一个气体调节器，可选择大、小两个导气孔。小导气孔的位置是正常环境下使 用的，而当处于寒冷的情况下，或狙击 步枪在大量射击后没有得到及时维护 （对于狙击步枪来说这种情况极少）， 可选用大导气孔来保证有足够的火药燃气进入导气管来完成射击循环。不过选 用大导气孔增加了后坐冲量，对射击精 度有负面影响。

另外，其原型SG550突击步枪上的气体调节器还有关闭导气孔的功能，以便发射枪榴弹，SG550狙击步枪没有发 
射枪榴弹的需求，所以其气体调节器就取消了关闭导气孔的功能。

扳机护圈可扳向左侧或右侧，以便射手戴上厚厚的防寒手套后也能扣动扳机。握把的倾斜角度可调，握把下面托手掌的底座板的高低也可调

#### 主体结构有得有失

SG550狙击步枪的机匣采用钢板冲 压而成，分为上下两个部分，用销子连接。枪管旋接在上机匣上，枪机机构位于上机匣内，枪机框沿机匣内侧的枪机 导轨作往复运动，击发机构则安装在下 机匣内。机匣表面采用亚光灰色粉末涂 层。握把、护手、枪托等塑料部件的表 面均为黑色，而在1994年之前生产的 SG550系列突击步枪的塑料部件均为绿色。

SG550狙击步枪的高精度主要来自 于精密的重型枪管与敏感的两道火扳机。击发机座从外表看起来和突击步枪一样，但在内部结构上，SG550狙击 步枪和SG550突击步枪的击发机构相比 扳机簧少了三圈，再加上重新设计的阻 铁，使其扳机力由35N减少到15N，而 扳机行程约为4.1mm，扳机动作顺畅灵 敏。这种扳机不能由射手自由调整，在 其用户手册上也说明这个击发机构已经 优化过，没有调整扳机的必要，如果射手随意改变击发机构，很可能导致保险装置失效。

击发机座两侧设有手动保险柄，方便射手左右手操作。和SG550突击步枪一样，SG550狙击步枪的扳机护圈也可以扳向左侧或右侧，以便射手戴上厚厚的防寒手套后也能扣动扳机。

SG550狙击步枪的枪管比SG550突击步枪的要长，为650mm；枪管壁很厚；枪管内有6条右旋膛线，导程为254mm，这样的设计是为了适合发射 多种枪弹，包括瑞士军队的GP90钢心 弹，也可以使用北约SS109标准弹，早 期M16A1所使用的M193弹也能直接使 用。出于精确射击的需要，弹膛内没有 镀铬，而且枪口也没有安装消焰器。又厚又长的枪管使SG550狙击步枪减少了 射击时的振动，有利于保障射击精度。 其枪管和SG550突击步枪的一样都是锻 造的，表面有不反光涂层。

SG550狙击步枪的聚合物枪托在不使用时可以折叠到机匣右侧，方便存放或携带。但枪托折叠后就会挡住抛壳窗，因此该折叠枪托只为缩短携行长度，并不能折叠后射击。

枪托折叠后挡住了抛壳窗，因此折叠枪托只为了缩短携行长度，并不能折叠后射击

SG550狙击步枪有很多方便用户自行调节的人机工效特点，以适应不同射 手的身体特征和使用习惯，便于射手实施瞄准射击，这些调节功能主要包括如下9项：

枪托底板可上下移动，调节抵肩位置的高低；

枪托底板可旋转，调节抵肩点的左右位置；

枪托底板可伸缩，调节枪托长度；

贴腮板可高低移动，调节贴腮位置的高低；

握把可前后偏转，调节握把倾斜角；

握把底座板高低可调，调节与手掌底部的贴合舒适度；

瞄准镜座可前后移动，调节出瞳距离；

两脚架可伸缩及左右旋转或斜倾，以适应不同地形；

两脚架倾斜角度可调。

上下护手与SG550突击步枪相同，但将两脚架改为可拆卸的派克-哈尔两脚架

SG550突击步枪原本就在下护手安 装有一个两脚架，并且可以收容在下护 手底部的两道凹槽内。虽然SG550狙击 步枪的下护手仍然维持原来的设计，不 过将简单的两脚架改为派克-哈尔的可 调式两脚架，可以调节高度和倾斜角 度，又能平稳地左右转向，每根腿架底 部都有一个可旋转的橡胶垫。由于这个两脚架的尺寸和外形偏大，所以下护手 的两脚架收容槽对于狙击型来说是多余 的，根本收纳不进去。

SG550狙击步枪未设机械瞄具，只能使用光学瞄准镜进行瞄准。瞄准镜座固定在机匣顶部，采用北约2324标准导轨，可加装欧洲式的瞄准镜固定环和夜视装置。西格公司提供了固定倍率或可 变倍的蔡司（Carl Zeiss）、亨索尔特（Hensoldt）和克恩（Kern）瞄准镜供用户选择。护手上面有一根黑色的弹性布带，其作用是防止因为暴晒或射击后 枪管的热气流在瞄准镜前方产生歪曲图像的现象。

SG550狙击步枪配套的微光瞄准镜 通过快速装弹器，可以把10发桥夹上的枪弹一次压进弹匣内 SG550狙击步枪直接使用原突击步 枪的弹匣，由透明塑料制成，可以观察 余弹量。弹匣体两侧有连接卡笋，可以 把多个弹匣并排连接在一起使用。这个 功能对于突击步枪来说可以缩短更换弹 匣的时间，不过对于狙击步枪来说则有 些多余。和SG550突击步枪一样，狙击 步枪标配的弹匣容弹量为20发，不过西 格公司也提供5发容弹量的弹匣。弹匣 有空仓挂机功能。 SG550狙击步枪枪托底部有一个带磁力的凹槽，其内收藏了一个内六角扳手，因为枪上有几个功能调节要使用这个工具旋转内六角螺钉来实施。 每支SG550狙击步枪配套的附件还包括一套维护工具包、背带、快速装弹器、扳手。此外还有一个专用枪箱，可放入枪托折叠后的SG550狙击步枪、几个弹匣和上述附件。 SG550狙击步枪的专用枪箱 射击精度检验 分别使用包括突击步枪使用的SS109普通弹、量产的比赛弹测试SG550狙击步枪的射击精度，在91.4m（100码）距离上射击，5发一组，每种枪弹都射击多组。当使用SS109普通弹时精度不稳定，最好的一组散布小于25.4mm，最大一组超过50.8mm。但使用比赛弹精度比较稳定，每组之间的差异很小，最小的散布在17.8mm，最大为40.64mm，平均散布在25.4mm左右。