美军新制式:伯莱塔公司升级版M9A1手枪系统(一)

□南风 编译 M9手枪在被美军采用前，伯莱塔公司称其为92FS手枪,而92FS手枪的前身 92F手枪是在1940年代设计的M1951（951）手枪基础上改进而成的。1976年， 92F手枪开始批量生产，在进入美军部队服役之前曾被其他几个国家采用。92FS 手枪改进了92F手枪的几点不足，于1985年成为美军制式手枪。服役20多年来，该枪一直没有再改进过，直到2006年，伯莱塔终于推出了升级版的M9A1手枪系统，并于近期开始大作宣传。 M9/92FS手枪是美军现役最可靠的手枪之一，它采用了与瓦尔特P38手枪相同的卡铁起落式闭锁机构。该枪其他特点包括:采用开放式套筒设计,便于擦拭保养和排除故障;枪管内膛镀铬,不仅提高了可靠性,也使得擦拭保养更加简单易行，并且不容易腐蚀;弹匣容弹量为15发，而M1911A1手枪只有7发。 M9手枪曾被批评缺乏可靠性，但事实胜于雄辩。为了澄清此事，美国陆军曾在阿伯丁试验场对M9手枪进行了可靠性试验，结果证明其可靠性非常好。M9手枪套筒座的使用寿命达到35000发，闭锁机构的使用寿命达到2 2000发，套筒的使用寿命达到75000发，发射军用标准弹时的平均故障间隔为17500发。M9手枪存在的惟一问题是弹匣的可靠性，但这并不能归咎于M9手枪，而是美国陆军坚持不从伯莱塔公司采购弹匣的原因。升级版M9A1手枪系统，除弹药外，其附装的战术灯、激光指示器等也采用了最强产品。 ▲M9A1手枪不完全分解图。分解时不需要任何工具，结合起来简单快捷

适应形势的改进升级

从各方面来说，M9手枪都非常令人满意，它也是驻伊美军在近战、建筑物清剿、夜战等作战行动中的随身武器,可见美军士兵对它的信任。也正因为这份信任，一些部队希望它能随着时代的发展不断完善，以期更好地在军中服役。比如现在，很多警用手枪上都带有皮卡汀尼导轨，可以安装各种高亮度战术灯和激光瞄具，丰富了执法部门的战术手段。为此美国海军陆战队也提出了同样的需求，伯莱塔公司对M9手枪进行改进升级后终于推出了M9A1手枪。目前，该枪已装备海军陆战队。

与M9手枪相比，M9A1手枪最明显的区别是在防尘盖下面加装了皮卡汀尼导轨，另外握把前后垫板上刻有更粗大的方格状花纹，增加了握持和操作时的防滑效果，即使手部湿滑或戴着手套也能轻松操作，在一定程度上也提高了射击精度。尽管改进不多，但升级后的M9A1手枪已经满足了21世纪军用和警用的需求。

和M9手枪相比，可以用“精致”来描述M9A1手枪的性能,其将继续由位于马里兰州的伯莱塔美国分公司生产。

当前的军事行动是全天候的，夜战不可避免，夜间照明显得非常必要。同样，执法工作也常在夜间进行，以前执法人员在执行任务时一手拿枪、一手拿战术灯，这种战术方式存在明显的问题。其实，士兵和警员在训练时大多采用双手握持手枪，而将手枪和战术灯分手握持的方式尽管在训练中也会出现，但这仅限于训练，并不适合实战。

警员在执勤时如果携带安装有皮卡汀尼导轨的手枪，在漆黑的建筑物或黑夜中就可以打开安装在导轨上的战术灯应对突发情况，可以双手持枪，行动自如。但安装战术灯的手枪也带来了另外一个问题:由于全枪体积增大，无法装进目前市场上的大多数手枪套中。而且，时时刻刻把战术灯安装在手枪上也没有必要，给操作造成不便。对大多数警员来说，他们宁愿把战术灯放在手边，需要时再装到手枪上。目前，市场上有很多具备快拆(QD)功能的战术灯，其中大多数都是利用弹簧卡扣将战术灯安装到手枪导轨上。弹簧卡扣与十字安装销相连，十字销可以将战术灯锁紧到导轨卡槽中。这种安装方式也存在不足之处:如果弹簧卡扣两侧中的任意一侧受力不均，或战术灯没有准确定位，就会造成十字销与导轨卡槽的不重合，致使战术灯安装不到位，而改进升级的M9A1手枪采用的是 Safariland公司推出的新式快拆战术灯系统（RLS），其很好地解决了上述问题。

▲M9A1手枪的皮卡汀尼导轨上可以安装Uni-Green绿色激光指示器，激光指示器下方还可以再安装RLS战术灯

系统升级之一：创新设计的RLS战术灯

RLS是最具创新性的战术灯之一。其由3节AAA碱性电池供电，可以持续使用50小时。与其他战术灯不同的是，光通量为65流明的RLS有一个夹子，可以夹在衣服口袋或执勤腰带上，而不需要特殊的皮套。

使用时，将RLS滑进导轨卡槽中，战术灯向上旋转至“锁定”位置就可以牢牢地固定在导轨上。使用者还可以根据需要将战术灯旋转至手枪左侧或右侧，方便操作。

安装在战术灯尾部的开关可以控制“瞬间照明”或“持续照明”。除了用在手枪上，RLS还可以安装在任何有皮卡汀尼导轨的卡宾枪或霰弹枪上使用。

系统升级之二:性能超然的Uni-Green激光指示器

一些人喜欢在手枪上加装激光指示器，值得推荐的一款是LaserMax公司的 Uni-Green激光指示器。这款外形小巧的激光指示器可以安装在任何一个皮卡汀尼导轨上,而其别具魄力之处是，其他瞄准装置也可以安装在它的上面，例如可以将RLS安装在Uni-Green上。Uni-Green激光指示器非常独特，它可以发出绿色激光束,而不是常见的红色或桔红色。绿色激光究竟有什么独特之处呢？

人眼可以看到不同频率（颜色）的光谱，从紫色一直到红色。紫光和红光处于人眼能识别的光谱频段的两端，而人眼对处于频段中间的绿光更敏感，大约是其他颜色光线的4倍。人处在黑暗中时，对绿光和蓝光最敏感，而对红光的敏感度却降低。而且很重要的一点是，绿色激光还具有威慑作用。所以，绿光指示器对警员和士兵来说更有效。但绿色激光器技术难度大，价格较贵。除了绿色激光指示器，LaserMax公司还有红色激光指示器和红外激光指示器可供选择。

Uni-Green激光指示器还可进行风偏和高低调节。其每秒发出10个激光脉冲，而不像通常的激光指示器那样发出的是激光束,激光脉冲很容易被人眼的周围视觉（peripheral vision）捕捉到。

然而，任何事物都有两面性。绿色激光也有其不足之处：某些频率的绿色激光是安全的，而某些频率的绿色激光会对人眼产生伤害。另外，通常的绿色激光指示器的使用温度范围较窄，差不多与室温相同。而LaserMax公司较好地解决了这一问题，其研制的激光指示器在4～40℃温度范围内均可获得稳定的激光输出。

▲警员试射M9A1手枪

系统升级之三:弹药性能得以提高

M9A1手枪使用9mm手枪弹，而目前，美军正在逐渐增强9mm手枪弹的杀伤性能。

尽管国际法规定在战斗中不能使用经过特殊设计的膨胀弹，但并不是说空尖弹或类似的手枪弹就不合法。例如几年前，美国特种部队就使用了布莱克·希尔斯公司生产的弹头质量为5g的Mk262 5.56mm空尖弹。这种弹药采用比赛级弹头，并且可以合法使用，因为弹头上的空尖是为了增强外弹道和终点弹道性能，而非杀伤性能。

美国联邦弹药公司也采用类似的方法发展新式9mm弹药。这种新式弹药的弹头外部有一层很薄的黄铜被甲，这层被甲在弹头撞击目标（不会贯穿）后发生变形，产生膨胀效果，形成比M882 9mm普通手枪弹更大的永久性创伤弹道。这种新式弹药可以提供给任何装备9mm手枪的部队使用。

用M9A1手枪在14m距离上使用3种弹射击2个5发弹组进行测试，包括布莱克·希尔斯8.0g全金属被甲弹、联邦8.0g全金属被甲弹以及“狼”7.5g全金属被甲弹,前两种弹散布圆直径为51mm,而“狼”7.5g全金属被甲弹的散布圆直径为44mm,是3种弹中精度最好的。试射中武器容易操控,没有出现故障。

升级版M9A1手枪精度好、可靠性高，杀伤性能适中，后坐力较小，操控性好。未来实际表现，值得关注。

▲试射中精度最好的是弹头质量7.5g的“狼”全金属被甲弹，散布圆直径为44mm

M9/M9A1手枪主要性能诸元

| 口 径 | 9mm |
| --- | --- |
| 全 枪 长 | 216mm |
| 枪 管 长 | 124mm |
| 全枪质量 | 1.0kg |
| 发射方式 | 单/双动 |
| 弹匣容弹量 | 15发 |