来势凶猛的“俄版捕食者”—— 俄罗斯“巡逻者”系列无人机(一)

作者:李晓东 巡逻者-3无人机 俄罗斯一直都是仅次于美国和以色列的世界无 人机研发和生产强国。特别是在最近不到一年的时 间里，俄罗斯ТеКнол技术有限公司先后研制出巡逻 者-3、巡逻者-5两种先进的侦、歼一体式多功能无 人机。这两种无人机，尤其是巡逻者-3由于在外形 和功能定位上都与美军现役的MQ－9（“捕食者－ B”）无人机十分相仿，其一问世便引起世界各国军 事专家、学者及军事爱好者的关注…… 巡逻者-3、巡逻者-5无人机，其中体型大的为巡逻者-3

屡受关注的“巡逻者” 系列无人机 2009年以来，在各种展示活动中， 俄罗斯ТеКнол技术有限公司连续推出了 其自行研制的“巡逻者”系列无人机， 在业界引起不小的轰动。其中，巡逻 者-2多用途小型无人机曾在2009年年初 俄罗斯举办的“2009无人机技术暨第三 届国际无人机技术展”中展示过。该无 人机安装在一台4×4的俄制轮式越野吉 普车上进行地面机动，具有侦、歼一体 的侦察、监视和打击能力，曾被各国媒 体广泛报道。在2009年下半年举行的莫 斯科国际航展中，ТеКнол技术有限公司 继而又推出了巡逻者-3、巡逻者-5两 种新型“巡逻者”系列无人机。 ТеКнол技术有限公司成立于2003 年，以生产各种定位、导航设备及无人 机等遥控机械为主。虽然ТеКнол技术有 限公司从事制造军用无人机的时间并不 算长，但其研制的无人机因技术先进、 设计独特而闻名于世。该公司推出的巡 逻者-3和巡逻者-5无人机无论外形、 质量还是功能都非同一个级别，体现出 该公司产品的差异化发展思路。 小巧灵活的 巡逻者-5无人机 小巧灵活的巡逻者-5无人机 我们先从巡逻者-5小型无人机说起吧。 巡逻者-5无人机为小型多用途无人 侦察机。在体型上，其要比2009年初推 出的巡逻者-2无人机差不多大三倍，最 大飞行距离也是巡逻者-2的两倍以上。 有分析家认为，巡逻者-5的推出主要是 为了填补大型和小型无人机侦察距离的 中间地带空白，执行较远距离的战场侦 察和监控任务，从而加强俄军野战集群 的近、中程空中侦察能力，克服以往小 型无人机侦察半径不足的问题，进而为 部队近、中程打击火力提供目标指示及 战损评估等。 巡逻者-5无人机为常规布局、后 置 动 力 式 无 人 机 。 该 机 机 长 3 m ， 翼 展5 . 4m，机高1 . 1m，最大起飞质量 约95kg，最大飞行载荷约32kg，机内 最大载油量24kg，最大飞行距离超过 1 000km。 巡逻者-5的机身后部安装有一台 德国制造的活塞式二冲程涡桨式 发动机，发动机编号为3W 170 TS，额定输出功率19马力左右。在3W 170 TS发动机的作用下,巡逻者-5的 巡航飞行速度通常在120～150km/h之 间，最小飞行速度不小于80km/h，可 持续飞行约10小时左右。 由于巡逻者-5无人机较巡逻者-2 无人机要大不少，所以没有沿用巡逻 者-2无人机的车载滑轨式起飞方式， 而是在机身下部安装有固定式的三点式 起落架，采用最普通的跑道滑行起降方 式。该无人机对起降场的要求比较高， 首次飞行的准备时间约30分钟左右，滑 跑起降距离约100m。 巡逻者-5无人机的机载标配电子 设备包括:惯性制导系统、俄制格洛纳 斯（GLONASS）或美式GPS全球卫星 定位/导航接收系统、空警系统、对面 侦察雷达及通信数据链等。侦察设备包 括:安装在无人机头部下方的日制数字 摄像机、机身两侧的日制数码照相机 及可旋转控制的美国FLIR公司的红外 热成像仪等。在执行特殊任务时,巡逻 者-5无人机的可选任务载荷还包括激光 测距仪、前视雷达及其他相关外部悬挂 负载等。 巡逻者-5无人机采用常规布局、后置动力的方式 巡逻者-5无人机的地面操控设备 “俄版捕食者”：巡逻者-3 无人机 巡逻者-3无人机曾在2009年4月俄 罗斯举办的一次武器推介会及同年8月 举办的莫斯科国际航展中两次公开亮 相。据悉,目前该机已进入原型机定型 前的最后测试阶段。 巡逻者-3无人机的研制工作始于 2007年，其为侦、歼一体的多用途中型 无人机。该机机长6.7m，翼展9.4m， 全机质量约215kg，最大起飞质量480kg （其中包括1 1 5 k g的有效载荷及满载 150kg的航空燃料）。巡逻者-3后部 的一台俄制100马力活塞式航空发动机 作为其飞行动力来源。与巡逻者-5一 样，巡逻者-3也安装有固定的三点式 起落架，采用最普通的跑道滑行起降 方式，对起降场的要求很高，首次飞 行准备时间约60分钟。该机巡航速度 为120～150km/h，最大飞行时间可达 16小时，最大飞行距离可达2 000km以上。 巡逻者-3无人机头部安装有小型 合成孔径雷达，其具体情况目前尚未公 开。通信天线安装在机头上方部位。在 机身下方前部还安装有一台半球型的光 电侦察仪，其后方有两个武器挂架，可 以挂载小型对地攻击导弹、灵巧制导炸 弹，或是无制导的火箭弹等。据公开数 据显示，巡逻者-3无人机安装有一个模 块化自动驾驶仪，一套小型惯性导航系 统并内置格洛纳斯卫星定位/导航接收 系统，导航精度约为15～30m。 由于巡逻者-3无人机在体型上较美 国1995年生产的MQ-1无人机(即早期的 “捕食者-A”无人机)略小，功能基本 相同，所以2009年4月一经公开展示， 不少媒体都将其与MQ-1无人机相提并 论，它也常被冠以“俄版捕食者”的绰号。 不过从外形上来看，巡逻者-3无 人机更酷似美军后来装备的MQ－9，即 “捕食者－B”攻击型无人机，存在明 显的模仿痕迹，但巡逻者-3气动外形 比较生硬。同“捕食者－B”无人机一 样，俄制巡逻者-3无人机的头部容积较 过去的俄制无人机更大，可以加装体积 较大的目标搜索雷达、合成孔径雷达、 机载计算机等电子设备。同样，巡逻 者-3无人机的整体外观也比较整洁，机 身上没有太多的挂架等突出物，特别是 从其机身后部安装的一对不大的V形尾 翼来看，俄罗斯的设计师们在研制这款 无人机时，充分考虑到了其在未来战场 上的生存问题，刻意减少了无人机的雷 达反射面积。 在接受俄媒体采访时，巡逻者-3 的机身下方前端安装的一个半球型机载 光电/红外设备进行了近360°的旋转展 示。同美国“捕食者－B”无人机下方 的同类设备在外形上极为相似，其光电 /红外设备同样由变焦摄像机、红外热 成像仪、激光测距仪/指示器等组成， 功能十分全面。有报道称，该机的机载 变焦摄像机为752×582像素的高清摄 像机，可以记录和存储30小时的视频信 息，也可以将地面上的情况通过无线信 号实时传输给远程遥控人员。虽然俄方 没有公布该高清摄像机的型号，不过外 界估计其同巡逻者-5无人机的摄像机应 同为日本产品。另外，其红外热成像仪 也从国外进口，同样是美国FLIR公司 的产品。 同美军的“捕食者－B”无人机一 样，巡逻者-3无人机在机身后部也安 装了一部小型涡轮螺旋桨发动机，但两 者采用的发动机型号不同。这种奥地利 生产的Rotax 912型涡轮增压四缸螺旋 桨式发动机具有输出功率较大、运转稳 定性好、噪声小、工作寿命长，造价、 油耗和维修费用低等突出特点，目前被 广泛用于各国的中、小型无人机上。但 是，这种涡轮螺旋桨式发动机也有明显 不足之处，那就是它只适用于对飞行速 度和高度要求不高的无人机。因此，巡 逻者-3无人机在设计上更强调低空的飞 行性能和滞空时间，而不是较高的飞行 速度，其只有210km/h的最大飞行速度 也就不奇怪了。 据俄国家电视台有关图像显示，巡 逻者-3无人机的远程地面操控系统体积 较大，安装在一台越野车上，由两名操 控人员同时进行控制。 巡逻者-3无人机发展前景 目前，巡逻者-3无人机还没有完 全定型，其研制和试验工作还在紧张 进行中。据该机的总设计师特鲁普尼 科夫称，针对巡逻者-3无人机的全部 测试工作将一直持续到2010年下半年 之后。另外他还称,下一步在换装推力 更大的Rotax 914涡轮增压四缸发动 机后，巡逻者-3无人机的体形将有所 增大，其最大起飞质量将增加到650kg 左右。而且，加大型巡逻者-3无人机 将会被命名为巡逻者-600。型号中的 数字“600”是指它的最大起飞质量可 达600kg级。特鲁普尼科夫还说，巡逻 者-600战斗载荷为120kg，在执行飞 行时间少于4小时的作战任务时战斗 载荷最大可以达到220kg。该机的巡 航飞行速度大约为150km/h，最大飞 行速度为2 1 0 km/ h，最大滞空时间 约为24小时，最远飞行距离可以超过 3700km，最大飞行高度约为7500m。 另据称，即将推出的巡逻者-600机身 下方后部可以挂载各种俄制先进制导 武器，可以对地面、水面上的各种目 标执行精确打击。 从这些数据来看，巡逻者- 6 0 0 无人机的各项指标较目前推出的巡逻 者-3更接近美国“捕食者”系列无人 机的水平，是名副其实的“俄版捕食 者”。据俄相关媒体称，巡逻者-600 无人机在研制成功并定型投产之后， 将会逐步替代现役“远东山茅”攻击 型无人机，成为俄未来中、远程空中 侦察、监视及实施实时火力打击的新 一代主战无人机。 巡逻者-3无人机的远程地面操控系统体积较大，可安装在一台越野车上，车内由两名操控人员同时进行控制 后记 从ТеКнол技术有限公司连续推出 多款先进的巡逻者系列无人机来看， 近年来俄罗斯在无人机研制方面有加 速前行的趋势，各种先进的无人机层 出不穷。就最新出现的巡逻者-3、巡 逻者-5来说，俄罗斯在侦、歼一体、 高于云层飞行(约6km以上)、滞空时间 长达24小时以上的下一代大型无人机 领域有了重大突破。这也表明，俄在 侦、歼一体式新型无人机的设计水平 上与美国的差距在逐步缩小。同时， 俄罗斯还打算在不久的将来，将各种 引进和自行研发的无人机与俄国产的 预警机、侦察卫星及地面雷达系统进 行组网，形成从太空到地面的完备无 缝隙侦察网络，以应对未来战争的需要。