韩国大宇K3轻机枪 (一)

□刘振波 罗长秀 编译 机匣左侧的铭文。第一行为型号名称及口径；第二行为生产编号，以大写字母K后加数字表示；第三行为生产商名称 机匣右侧的铭文，表示韩国制造 韩国陆军配发最多的制式步枪、机枪等,大部分都是本国自行设计、生产的。本文即聚焦于其分队支援机枪—— 大宇K3轻机枪。

韩武器国产化之路

韩国在越南战争中曾派遣特种部队支援美国，美国对其评价很高，并决定对韩国进行军事支援。在这一契机下，柯尔特公司特许韩国在其国内生产当时美军制式M16A1步枪（柯尔特 M603）。韩国版M16A1步枪定名为M603-K步枪，直接承继于柯尔特M603这个名称。韩国国内最初承担M16A1步枪特许生产 的厂家是位于釜山的国营釜山兵工厂。M603-K步枪在技术和设 计上与原型M16A1步枪基本相同，只是将机匣上的铭文改为韩国 文字。其生产编号则以英文字母“K”后面加编号来表示，这一 传统保留至今。

由于种种原因，位于釜山的韩国著名机械工业生产公司—— 大宇精密工业公司（DAEWOO）于1983年接管了釜山兵工厂的 M16A1步枪生产线，并继续进行特许生产，这也成为大宇公司着 手进行军用武器生产的开端。发展至今，大宇公司已成为韩国最 大的军用武器生产商。

由于长期特许生产M16A1步枪积累了一定的技术和经验， 大宇公司开始着手进行步枪的自行设计工作。

大宇公司自行设计的步枪系统仍采用5.56×45mm口径，轻 合金制机匣，总体设计上带有M16A1步枪的影子。该枪有卡宾枪 和步枪两种版本，其中卡宾枪型命名为K1卡宾枪，步枪型命名 为K2步枪。K1和K2虽然在外形上与M16A1步枪相似，但自动方 式与M16A1步枪则完全不同。M16A1步枪采用导气管式（气吹 式）自动方式，而K1和K2步枪则采用与前苏联AK47步枪那样的 活塞导气式自动方式，因此整体结构设计并没有侵犯柯尔特公司 专利之嫌。

在自行设计步枪之后不久，大宇公 司又开始自行设计轻机枪，即本文的主 角——大宇K3轻机枪。与K1和K2步枪 一样，K3轻机枪也是参照外国的产品而 设计的，其原型是被美军选定为制式轻 机枪的比利时FN公司设计的米尼米轻 机枪。

大宇公司生产的K1、K2步枪和K3轻 机枪被韩国军队和警察部门采用，同时也 向亚洲和美洲地区的一些国家出口。

机匣前端左侧上方平直的进弹口是弹链供弹进弹口；其下方倾斜的进弹口为弹匣供弹进弹口，可以看出弹匣采用斜插式设计

拉机柄位于机匣右侧前方，采用可折叠式，不使用时将其向前折起，这是对米尼米轻机枪的改进之处

由于弹匣口采用倾斜式设计，所以弹匣插入后也呈倾斜状

为了兼顾使用装于机匣顶部的弹链及插于机匣左侧的弹匣供弹，K3轻机枪的枪机前端面必须有两个不同的推弹面，另外，枪机上还要安装抽壳钩，因此其采用外形差别较大、且不对称的5个闭锁突笋 由于只能进行连发发射，因此发射机构比较简单，主要由阻铁、扳机和横闩式保险构成。图中横闩式保险左侧 的红圈露出，表示武器处于射击状态 与米尼米轻机枪一样，K3轻机枪扳机底端开有一个圆孔，该圆孔上可以加装附加的冬季用扳机，以方便冬天戴手套时操作 枪管后端与枪机闭锁突笋相扣合的沟槽。由于该枪采用枪管和枪机直接闭锁的方式，因此对机匣强度的要求不 高，有利于整体的轻量化 K3轻机枪的枪管可以实现快速更换

细品结构设计

K 3 轻 机 枪 以 米 尼 米 轻 机 枪 为 蓝 本，是韩国军队轻量小分队支援用机 枪，其基本结构原理、形状以及尺寸等 都与米尼米轻机枪极其相似。该枪采用 5.56×45mm口径，全枪长1 030mm， 枪 管 长 5 2 4 m m ， 6 条 右 旋 膛 线 ， 射 速可达7 5 0～1 0 0 0发/分，全枪质量 10.7kg。其只能进行连发发射，不能选 择射击模式。

与米尼米轻机枪一样，该枪采用导 气式自动原理，枪机旋转式自动方式。 由于该枪采用枪管和枪机直接闭锁的方 式，因此对机匣强度的要求不高，有利 于整体的轻量化。

该枪可配用两种供弹具：一种是 弹链，采用这种供弹方式时，可将容纳 200发枪弹的弹链装入挂在机匣下方的 弹链包内使用；另一种方式是采用北约 标准的30发弹匣供弹，当然，也可以采 用大宇公司自行设计的K1、K2步枪的 弹匣。

为了兼顾使用装于机匣顶部的弹链 及插于机匣左侧的弹匣供弹，K3轻机 枪的枪机前端面必须有两个不同的推弹 面，另外，枪机上还要安装抽壳钩，因 此其采用外形差别较大、且不对称的5 个闭锁突笋。

K3轻机枪的机匣采用钢板冲压加 工成型，机匣左右两侧均刻有铭文。左 侧的铭文分为三行：第一行为口径及型 号名称；第二行为生产编号，生产编号 采用韩国的传统形式，以大写字母K后 面加编号来表示；第三行为生产商名 称。机匣右侧的铭文为英文，表示韩国 生产。机匣左侧前端上方有一个平直的 供弹口，用于弹链供弹。而其下方还有 一个开口朝斜下方的供弹口，采用弹匣 供弹时，弹匣就插在这个供弹口内。因 为这个供弹口为倾斜式设计，所以在插 入弹匣后，弹匣也是倾斜的。这些机构 的设计均源自原型米尼米轻机枪。

机匣下方、扳机护圈前方的机匣底 部中间有一个方形的孔，其前后两侧设 计成钩状，用于在弹链供弹时卡住收纳 弹链的布制弹链包。

拉机柄装在机匣右侧前方，拉机 柄与枪机采用分离式设计，射击过程中 拉机柄停在前方位置，并不随枪机前后 运动。拉机柄设计得较长，方便冬天戴 手套时操作，并且不用时可以向前方折 叠收起，这是其不同于米尼米轻机枪之 处，这一设计更具人性化。

机匣下方的握把组件采用轻量铝合 金制作，其握把形状与米尼米轻机枪稍 有不同，但与K1、K2步枪的握把形状 相同，这样既有利于降低生产成本，也 便于韩国士兵训练使用。K3轻机枪与米 尼米轻机枪一样采用中空的握把，但与 后者不同的是，K3轻机枪的握把可以收 纳装入润滑油的油壶，油壶底部与握把 底板相连。为了使用时方便拉出油壶， 握把底板下方带有一个金属丝制成的宽 大拉环。

由于该枪仅能进行连发发射，因 此发射机构十分简单，基本上由扳机、 阻铁和横闩式保险组成。横闩式保险位 于握把上方、发射机座中部，当其推向 左侧时，红圈自枪身左侧露出，表示射 击状态，非常便于识别；反之推向右侧 时，阻铁被锁定，枪支处于保险状态。 与米尼米轻机枪一样，其扳机底端开有 一个圆孔，该圆孔上可以加装冬季用扳 机，以方便冬天戴手套时扣动扳机。

K3轻机枪具备与米尼米轻机枪完 全相同的快速更换枪管功能，可以快速对射击时过热的枪管进行更换。其机匣 前端左侧带有一个枪管锁定杆，而枪管 后端则带有一个携行把手。需要更换枪 管时，先后拉枪机到位，然后一只手后 压枪管锁定杆，而另一只手握住枪管后 端的携行把手将枪管向前拉，即可将枪 管组件向前取出。不过，与米尼米轻机 枪的固定在枪管上的把手不同，K3轻机 枪的把手可绕枪管旋转，不用时可向下 旋转而贴于护手右侧，以免影响枪支的 操作使用。

K3轻机枪的准星、照门与米尼米 轻机枪的设计也不相同，该枪准星采用 与M16A1步枪相似的圆柱状，带有圆 环状的准星护圈，准星可以调整高低。 表尺为“L”形，若要对付350m以内的 目标，可将表尺放倒，利用表尺短臂上 的觇孔进行瞄准即可。若要对付更远距 离的目标，需将表尺竖直，并调整表尺 长臂内的旋转盘，根据目标距离选择适 合的照门瞄准目标。旋转盘上带有表 示射程的数字，每个数字上方有一个 圆孔式照门，共有6个表示瞄准射程的 数字，分别为4、5、6、7、8、10，其 中4代表瞄准距离为350～450m，5代表 450～550m，6代表550～650m，7代表 650～750m，8代表750～850m，10代 表850～1 100m。这种射程表示方法比 较繁杂，常会导致使用者的混乱。应该 说，这一“独创”设计是个败笔。其表 尺护翼左侧有一个旋钮，旋转该旋钮可 调整表尺（照门）的左右位置。

该枪受弹机盖顶部设有皮卡汀尼导 轨，可以在其上加装光学瞄准镜以及夜 视仪等辅助瞄准装置。

枪管前端加装有鸟笼形消焰器，消焰器上、下、左、右共开有4个孔。枪 管下方安装有一个活塞筒，活塞筒前端 带有一个气体调节器，旋转气体调节器 可以调节活塞筒内火药燃气的压力。

该枪既可以作为攻击用轻机枪使 用，也可以作为防御用机枪使用。作为 攻击用轻机枪时，在枪管下方的活塞筒 上装备折叠式的两脚架；而作为据点防 御用机枪时，将两脚架更换为美式122 型三脚架即可。两脚架为钢板冲压加工 成型，截面为四方形，折叠后收纳在前 护手下方。两脚架还采用伸缩式结构， 有3档高度可以调节。因为该枪质量较 轻，因此在两脚架折叠收纳以后，握住 前护手也可以像步枪那样进行抵肩射 击。

为了减轻抵肩射击时士兵握持的负 担，以及方便调整瞄准和射击的角度， 在枪托后端的枪托底板上端加装了肩 托，射击时，将肩托架在射手的肩上即 可。黑色的塑料制枪托为固定式，不能 折叠。

大宇公司设计生产的K3轻机枪， 整体上采用米尼米轻机枪的设计理念， 外形和尺寸也与之相似，但其采用了不 同于后者的准星、照门结构、可容纳油 壶的握把及可折叠的拉机柄、把手，使 其成为一支彰显韩国特点的轻机枪。

握把形状与K1、K2步枪相同，既有利于降低生产成本，也便于士兵训练使用

柱状准星上带有圆环状的准星护圈

受弹机盖顶部设有皮卡汀尼导轨， 可以加装光学瞄准镜和夜视仪等辅助瞄准装置

鸟笼形消焰器，上、下、左、右共开有4个孔

表尺竖起时用于远距离射击，其内部的旋转盘上带有表示射程的数字，图示的10为最大射程设定，表示射击距离为850～1 100m

机匣前端左侧带有一个枪管锁定杆，需要更换枪管时，先后拉枪机使枪处于待击状态，一只手后压枪管锁定杆，另一只手握住枪管后端的携行把手将枪管向前拉，即可将枪管组件向前取出

握把为中空，可以收纳油壶。其下方带有一个金属丝制作的拉环，便于拉出油壶

不完全公解如下：

1确认膛内无弹后，拔出机匣后端的枪托固定销

2拔出枪托固定销后可以取下枪托。需要注意的是，该枪托固定销也起到固定握把组件的作用，因此拔出后，握把组件也会随之松动

3机匣后面的开口部下方带有复进簧护板，按压该复进簧护板可以将其向上方提起拉出

4取出复进簧组件

5向后拉拉机柄，解脱枪机和枪管的闭锁，此时枪机组件在机匣内向后运动

6将枪机组件从机匣后部取出

7取下握把组件

8一只手向后压枪管锁定杆，另一只手向前拉携行把手，即可将枪管从机匣前方取出

9不完全分解完成

活塞筒内的气体活塞特写

黑色的塑料制枪托为固定式

枪托后端的枪托底板上方附加有一个折叠式的金属丝制肩托，射击时可将其架设在射手的肩上，一方面可以缓解射手握持的疲劳，另一方面也方便调整射击角度和方向

枪管下方设有活塞筒，活塞筒上设有气体调节器，旋转气体调节器可以调节活塞筒内火药燃气的压力

不使用两脚架时可折叠起来并卡在前护手下方 

两脚架除了可折叠之外，还采用伸缩式结构，从其侧面带有的3个卡口可以看出有3档高度可以调节