横空出世，天下第一枪——关于“枪牌撸子”的美丽传说(一)

□杨南镇

“枪牌撸子”在“一枪、二马、三花口”中名列头牌，又冠以“天下第一枪” 的美名。“枪牌撸子”的真名叫作FN M1900 7.65mm自动手枪。它是在比利时FN兵工厂生产的第一支由勃朗宁设计的自动手枪。“枪牌撸子”的问世，宣告了非自动手枪时代的终结，同时也宣告了现代自动手枪时代的兴起。勃朗宁先进的手枪设计思想影响了现代自动手枪设计100年，而且其影响还将继续！FN M1900是勃朗宁设计的第一支现代自动手枪，也是其与比利时FN兵工厂合作推出的第一支手枪。他们为这支手枪设计了一个独特的旗标，其图案直接采用了这支手枪的左侧外观图形，并且铭刻在手枪左侧枪管座外平面上（后来也有的 FN M1900 7.65mm自动手枪在握把护板上采用此旗标），并为这支手枪赋予了一个史无先例、后无沿袭、堪称世界枪械史上绝无仅有的牌号名称——“枪牌”。

“枪牌撸子”之所以被公推为“天下第一枪”，是因为其确实非常优秀。从外形上看，其最大特点是外形扁薄平整、坚实紧凑、简洁明快、大小适中。在结构性能方面，“枪牌撸子”结构简单，动作可靠，保险确实，特别是在战斗使用方便与安全可靠性方面的考虑甚为周到。例如:分解结合操作只有“一条路”，令使用者发生误动的概率为零，这在几乎所有的同类型手枪中都堪称第一。

“枪牌撸子”采用自由枪机式自动方式，依靠发射时弹壳的后坐能量完成开锁、抛壳等动作。