经典再现——瑞典拉蒂M40 9mm手枪(一)

□关振华 张作友 编译

瑞典的拉蒂M40 9mm手枪是一支颇为优秀的军用手枪，它是芬兰的拉蒂L35 9mm手枪的仿制型，其设计师是芬兰的著名枪械设计奇才艾莫•约翰尼斯• 拉蒂（Aimo Johannes Lahti）（1896～1970）。

拉蒂一生设计了许多武器，除了拉蒂L35手枪以外，还设计了苏米M31 9mm冲锋枪、拉蒂-萨洛伦塔M26 7.62mm轻机枪以及拉蒂M39 20mm反坦克枪等多种不同口径、不同种类的枪械。其中苏米M31 9mm冲锋枪是苏芬冬季战争中表现最为出色的一支冲锋枪，苏联PPSh－41冲锋枪就参考了该枪的结构。

这些武器为芬军在屡次作战中取得良好战果提供了重要保障，对当时全世界轻武器的发展也产生了重大影响。

溯源L35

1929年，芬兰军方要求拉蒂设计一种适合严寒中使用的军用手枪。当时他正忙于监督M26轻机枪的生产工作，只好以卢格P08手枪为基础提出自己的设计方案。起初，芬兰军方给出的新型手枪设计要求较为模糊，只有可靠性高、结构简单、易于维护等要求。后来又追加威力足以在50m距离上射穿德军M16钢盔且综合性能必须超过P08手枪的要求。1929年秋，拉蒂完成了最初的设计，并试制出样枪。该枪沿用了枪管短后坐式工作原理及闭锁机构，也使用9×19mm巴拉贝鲁姆手枪弹，只是枪机后坐距离稍长。其外观和P08手枪十分接近，但内部结构存在不少差异，芬兰军方将其命名为L29手枪。

1931年，拉蒂对L29手枪进行便于量产的改进，改进后命名为L31手枪。L31 基本上满足了军方要求，只是可靠性略差于P08手枪。这深深地刺痛了拉蒂，他对枪械设计的最高要求恰恰是可靠性。于是，他执意要对L31再次实施改进。

从1932年起，拉蒂不断对L31进行修改，使其套筒和握把的棱角更分明，并增加了一个新的保险，由此使可靠性得到提升。1935年初，改进工作终告完成，新枪被芬兰军方命名为拉蒂L35 9mm手枪。

L35采用枪管短后坐式工作原理，当套筒复进到位后，通过凸轮机构将闭锁卡铁顶起，闭锁卡铁将枪机和枪管尾端扣合起来，实现闭锁。此外L35手枪枪管尾端上方有一个有弹指示器，并且设有加速机构，用于在严寒或沙尘条件下供给自动机足够的能量。由于L35手枪为纯手工制造，生产速度非常缓慢。

L35在荒芜、寒冷的斯堪的纳维亚地区的冬季使用时，机构动作相当可靠。 1935年，该枪被芬兰军队选为制式武器，在1939～1940年的苏芬冬季战争中大量使用。1935～1958年，在芬兰苇斯屈莱（Jyvaskyla）市的VKT（Vation Kivaaritehdas）国家兵工厂一直在生产该枪。二战以后，VKT国家兵工厂重新改名为瓦尔梅特（Valmet Oy Tourula）公司。芬兰一共生产了12000支L35手枪，该枪动作机构顺利、可靠，零部件加工精良，甚少出现断裂和磨损现象。但是全枪质量偏重，其结构相当复杂，如果不是专业人员，很难把该枪完全分解。

M40 9mm手枪的左视图

M40 9mm手枪的右视图