“星”途并非一帆风顺——西班牙星式9mm冲锋枪系列 (一)

□张作友　赵振兴　编译

在西班牙，有一家以生产猎枪和半自动手枪闻名的公司 ——埃切维利亚“星”牌有限公司，但很多人并不知道，该公司还生产过几款名为“星式”的9mm冲锋枪，只不过这几款冲锋枪虽然名为“星式”，“星”途却并非一帆风顺。

第一代星式冲锋枪为SI35 9mm冲锋枪，其因设计复杂而未得到普及。以该枪为基础设计的多种冲锋枪均遭舛运。随后，又推出了Z45系列冲锋枪，从此多舛的命运得以扭转。

内战时期研制的3款冲锋枪

设置繁琐、不实用的星式SI35

星式SI35冲锋枪的研制时间大约是在西班牙内战爆发（1936年）之前。该枪由Val_ en_tine Suaniga和Isaac Irusta两位设计师共同设计，是根据SI34卡宾枪改进而成的，但是该枪在性能上并未超过SI34卡宾枪。SI35设计成功后，当时西班牙的射击中心学校为其步兵和迫击炮兵配备了这种冲锋枪，不过该枪的数量很少，在内战中极少见到。

该枪的外形非常传统，采用木制枪托，枪管的外面套着一个加工有椭圆形散热孔的枪管套。该枪可安装毛瑟93式步枪所用的刺刀。

该枪的机匣左侧有两个按钮：后面一个位于扳机上方，有前、中、后3个位置；另一个位于其前方，有前、后两个位置。要使枪处于保险状态，前面的按钮推至前方，后面的按钮推至最后；若要单发发射，将前面的按钮推至前方，后面的按钮推至最前；若要以300发/分的射速连发，将前面的按钮推至后方，后面的按钮推至最前；若要以700发/分的射速连发，将前面的按钮向后推，后面的钮处于中间位置。由于这种设置方法过于繁琐，实际应用在战场上太复杂，容易贻误战机，所以该枪没有得到普及。

该枪枪管有6条右旋膛线，在枪口处设有一个膛口制退防跳器。表尺射程 50～1000m，在50～500m之内以50m为一个分划，在500～1000m之内以100m 为一个分划。瞄具为片状准星。弹匣不是冲压加工的，而是铣制而成。弹匣扣位于弹匣槽的后面。

该枪有多种口径，如9mm、7.65mm，其中，9mm口径还有可发射9mm巴拉贝鲁姆手枪弹、9mm拉果手枪弹（伯格曼-贝亚德手枪弹）等型号。1940年3月对使用9mm巴拉贝鲁姆枪弹的型号进行了测试，试验效果非常好，即使射速非常高，射击精度也相当令人满意。1940年5月又进行了一次试验，使用的也是9mm巴拉贝鲁姆枪弹，但结果却与3月份的结果大相径庭，于是该枪被束之高阁。

星式RU35

星式RU35实际上与SI35没有太大区别，只是发射机构设置不同而已。 RU35的射速为300发/分。在西班牙内战时期（1936－1939年），该枪很少被使用，存世量很少。

1940年，“星”牌美国分公司将一支RU35送到阿伯丁武器试验场做试验，得出的结论是该枪设计比较复杂，生产工艺繁琐且造价昂贵，其命运也就不言而喻了。

星式TN35

TN35也与SI35没有太大区别，只是射速为700发/分。 1941年，该枪被几个主要的交战国如德国、美国等拿去试验，均未达到合格标准。作为试验枪的TN35使用的是0.38英寸自动手枪弹，还装有一个全新的发射机构。

▲SI35冲锋枪，注意其机匣左侧的两个按钮

借鸡生蛋的星式Z45冲锋枪

由于35系列冲锋枪屡遭失败，所以其生产在1942年也随之停止。随后，在德国技术的支援下，埃切维利亚“星”牌有限公司开始重新设计冲锋枪。第一支样枪于1944年设计出来，同年11月进行对比试验，结果表明，该枪不仅射击精度良好，而且质量、体积、加工工艺和成本等方面都优于本国同时代的M1941/44 冲锋枪。

1945年6月，该枪被西班牙国民护卫队采用，并且定名为“Z45”。1946年10 月，该枪成为西班牙警察的标准装备。1947年4月，西班牙空军也开始装备Z45。 1948年6月，该枪大规模装备西班牙军队。至此其身影在西班牙处处可见。

Z45是在MP40冲锋枪的基础上发展而成的，但是作了一些改进，主要改进之处是:拉机柄从枪的左侧移到右侧，为了防止枪机滑脱造成的偶发，在拉机柄上还增设了保险卡笋用以锁定枪机，这个保险卡笋于1952年在美国获得了专利;发射机座和扳机护圈为一个整体，由整块钢坯铣制而成;机匣为管状，用钢制成，上面加工有凹槽;握把和护手为木制，而MP40的握把和护手为塑料制;增设枪管套和膛口装置，枪管套上加工有椭圆形散热孔;可快速更换枪管，只要将膛口装置稍微转动一个角度，便可从机匣内抽出枪管。

该枪的枪托体与MP40一样，由两条钢筋板组成，枪托底板在枪托打开或者折叠的状态下都可以进行调节。随枪配一个备用木制枪托，但使用率很低。

该枪的扳机比较有特色，为双半月形，其通过移动手指的位置来控制发射方式:手指放在扳机下部为单发;放在扳机上部则为连发。但这种发射方式的转换在实际使用中较难掌握。Z45的弹匣与MP40的弹匣从外观上看没有什么区别，但是二者不能互换。Z45的弹匣容弹量有10发、30发两种。机械瞄具由片状准星和L形翻转式表尺组成，两个U形缺口式照门对应的射程分别是100m和200m。

该枪发射9mm拉果弹，更换不同枪管后，可发射9mm巴拉贝鲁姆手枪弹、0.38 英寸和0.45英寸柯尔特自动手枪弹。

星式Z45 9mm冲锋枪采用自由枪机式自动原理，开膛式待击方式，由于结构简单，连发发射时稳定性好。

该枪在西班牙服役了相当长一段时间，同时还出口到安哥拉、沙特阿拉伯、智利、古巴、埃及、毛里塔尼亚、秘鲁、葡萄牙、乌拉圭以及津巴布韦等国家。

▲肩上背着Z45冲锋枪的西班牙国外军团在摩纳哥

▲Z45冲锋枪左侧机匣特写

▲Z45冲锋枪右侧图