漫长选型中诞生——法国M1935S 7.65mm 手枪(一)

□聂春明 编译

断断续续的选型过程

1858年，法国海军率先采用了里福瑟（Lefaucheux）发明的针发枪弹转轮手枪作为制式装备，而法国陆军直到15 年后的1873年才开始装备卡梅洛-德尔维根手枪（Chamelot-delvigne）—— 即M1873转轮手枪。19世纪末，法国研发出更先进的M1892转轮手枪，但其产量一直无法满足军队需求。为解决这一问题，法国陆军将目光投向了西班牙兵工厂。1918年末，法国向西班牙总共购买了485291支转轮手枪和968220支自动手枪——主要为鲁比和星式两种型号。一战之后，法国陆军的库存手枪数量高达588000支。但此时的法国陆军装备与其他列强国家相比已显过时。在意识到这点后，法国陆军总参谋部发起了一项轻武器全面更新规划，其中就包括更换手枪。

1921年5月9日，陆军总部制订出手枪更新计划。按照该计划，新式手枪将采用长枪管，发射高能弹药，且必须能驳接抵肩式枪托。这些要求显然深受德国毛瑟C96手枪和鲁格长枪管手枪的影响。1922年7月22日，陆军又对上述计划进行修订，减小了手枪尺寸，枪弹动能也有所降低。在1922～1923年期间，主管轻武器选型的法国凡尔赛试验委员会对当时世界各国的手枪进行了评估，包括柯尔特M1911、卢格P08、斯太尔M1912、毛瑟M1912、韦伯利斯科特手枪、伯莱塔M1915、勃朗宁 M1903/1910/1922以及本国的查特勒尔特兵工厂（MAC)、圣·艾蒂安兵工厂（MAS）、蒂尔兵工厂（MAT）以及比利时FN公司生产的各种原型手枪。但评估结束后，上述手枪无一入选。

1927年6月2日，法国陆军总部又对新式手枪的设计参数进行了修改，使用枪弹由开始的9×19mm卢格弹改为 7.65mm MAS手枪弹。7.65mm MAS 手枪弹又称为7.65mm长弹，具有质量轻、后坐力小的优点，缺点是停止效果欠佳。事实上，只有法国陆军的手枪和冲锋枪采用该型枪弹作为制式枪弹。

手枪的选型工作断断续续，拖了近十年也未出成果。1933年，法国陆军总部又开始测试其他一些型号的手枪，并组织公开招标，参加竞标的手枪有采用 7.65mmMAS手枪弹的手枪，也有其他口径手枪。

在这些手枪中，采用7.65mm MAS手枪弹的手枪包括：采用枪机后坐式自动方式的贝亚德（Bayard）手枪、勃朗宁No.1型手枪、勒帕什（Lepage）手枪、皮珀（Pieper）手枪、三款塞特雷斯（Seytres）手枪、两款带可拆卸肩式枪托的“星”式手枪和两款苏齐（Souzy）手枪（其外观与柯尔特M1911手枪相似）以及六款 MAS1932手枪（A型和B型各三款)、采用延迟后坐式自动方式的MAT No.2手枪、派洛（Paillot）手枪（纯双动）。

其他口径手枪包括：一款勃朗宁 M1930手枪（发射9mm巴拉贝鲁姆弹）、一款ARMEE手枪(发射7.65mm 勃朗宁自动手枪弹)、两款“星”式手枪（一款发射9mm拉果手枪弹，一款发射0.45英寸ACP弹）。不过，此次选型依旧没有手枪被选中，但MAS1932 B 型No.3、贝亚德、塞特雷斯和勃朗宁 No.1型手枪在测试中获得极高的评价。

显然， 法国人似乎并不急于确定手枪的型号， 这种大规模的选型活动， 对法国陆军而言另有深意。其中之一， 便是通过大量测试， 迅速掌握当前最先进的手枪设计， 以确定其新型手枪的设计样式。

1935 年， 法国陆军又选择了一些手枪进行小规模试用， 并最终留下4 款手枪继续评估， 这4 款手枪是法国圣· 艾蒂安兵工厂的MAS 手枪、法国阿尔萨斯机械制造公司的SACM 手枪、比利时 FN 公司的勃朗宁手枪和西班牙的星式手枪。在最终选型阶段， 每支接受测试的手枪都需发射5 000 发枪弹， 以测试各种性能。这些测试项目包括： 枪口初速测试(10 发) 、15m 靶精度测试( 每组 10 发， 共4 组)， 在不擦拭、涂油和更换零件的情况下发射950发枪弹以测试其可靠性，在清洁维护的基础上连续发射 4000发枪弹以测试其长期服役能力。

经过这一系列漫长的评估和马拉松式的测试，法国陆军终于在1937年选定了两种枪型作为陆军制式手枪，其中之一便是本文介绍的由圣·艾蒂安兵工厂提供的M1935S手枪，另一款则是阿尔萨斯机械制造公司提供的M1935A手枪。值得注意的是，虽然这两种手枪名称接近，但实际上并无相似之处。

1938年9月，圣·艾蒂安兵工厂接到生产10000支M1935S手枪的订单，1939 年2 月交付了第一批成品。不过，由于圣·艾蒂安兵工厂还担负其他诸如步枪、冲锋枪、防毒面具、军工产品零部件等生产任务，手枪的产量一直较低。1940年6月法国投降德国前，工厂总共只生产了1 404支M1935S手枪。