前卫之作——捷克Vz61蝎式7.65mm冲锋手枪(一)

□天乐　D Boy

蝎是一种节肢动物，通常体长不足10cm，尾刺内有毒腺，能向前弯曲，是捕食与自卫的武器。捷克约半个世纪前生产的Vz61蝎式7.65mm冲锋手枪，因其枪托形状像蝎的尾刺，因而得名，其名称中的“蝎”，十分准确地表达了该枪的特征。

设计思想前卫

Vz61的设计思想旨在提供一种既是冲锋枪又是手枪的新枪，兼具冲锋枪近距离战斗的压制能力与手枪单手射击的方便性，当时被认为是一种新型的个人自卫武器。与蝎的毒刺虽小却不可轻视一样，该枪使用的7.65×17mm勃朗宁手枪短弹（在美国称为0.32ACP弹）具有相当大的威力。该弹所产生的后坐力小，连发时容易操控，杀伤效果显著。

冷战时期，绝大多数华约国家的轻武器仍没有脱离苏式武器体系，只有捷克生产的武器大胆而富有创新精神，如Vz52采用具有鲜明特色的滚柱式闭锁结构，后来生产的CZ75（制式型号称为Vz75）综合了过去捷克手枪的优良结构性能，价格低于英、德制同类手枪，从而占领了西方市场。此外捷克军用冲锋枪 Vz23、Vz26和ZK476则成为以色列开发乌齐冲锋枪的范本。Vz61蝎式冲锋手枪部分继承了这些枪的设计特色。这支枪由捷克枪械设计师米罗拉夫•里巴兹设计，捷克乌黑尔斯基布罗德市的切斯卡•兹布罗约夫卡（Ceska Zbrojovka,缩写CZ）兵工厂生产。型号名称中，“Vz”（Vzor）是捷克文，表示“型号” 或“式”，相当于英文“Model”，“61”表示开始生产的年份。

Vz61于1950年后期开始研制，第一个原型在1959年制成，正式获得采用是在 1961年，并被定型为“Samopal Vzor 1961”，意为“1961型冲锋枪”，或简称SA Vz61。该枪定型后很快就取代了捷克斯洛伐克军队的M52　 7.62mm手枪，主要装备伞兵、特种部队、装甲车/直升机组成员和军官，警察也大量装备。由于该枪采用的7.65×17mm（0.32ACP）勃朗宁手枪短弹在西方很流行，因此Vz61还大量出口国外，一些非洲国家的军队或警察也装备该枪。

结构简单独创

Vz61结构简单，易于生产。上机匣由钢板冲压而成，主要连接枪管和容纳枪机；下机匣也用钢机加工而成，包括手枪形握把、击发机构和弹匣座。

Vz61采用大多数冲锋枪常用的自由枪机式自动方式，枪机为包络式，由于向上抛壳，所以在机匣顶部设计有抛壳窗。拉机柄外形为圆钮状，在枪机两侧各有一个，因此机匣两侧都有拉机柄活动槽。由于整枪设计短小紧凑，枪机也较短（比大多数包络式枪机都要短），而且后坐行程也很短，因此该枪设计有一个减速器，使原本可能高于1 000发/分的射速降低至840发/分。该减速器由装在机匣尾部的弹簧挂钩和装在握把内的延迟装置组成。延迟装置是一个质量较大的惯性管，内部装有弹簧柱塞。当枪机后坐到位时，它一方面撞击弹簧挂钩并被挂钩所挂住，另一方面又同时把弹簧柱塞压入握把之中。由于弹簧柱塞的质量轻，容易加速，所以向下运动的速度比惯性管的快得多，很快就穿过惯性管。随后，柱塞在其弹簧作用下回升，并与仍在下降的惯性管相遇，这样柱塞的上升运动就受到延迟。当弹簧柱塞上升至最高位置时，它便撞击弹簧挂钩，弹簧挂钩转动而释放枪机。枪机复进，开始一个新的自动循环。

该枪设有空仓挂机，当弹匣中的枪弹打完之后，弹匣中的托弹板带动空仓挂机上抬，将枪机挂于后方位置。

该枪的发射机构基本上来源于美国伽兰德M1步枪。其扳机连杆上有两个阻铁，第一阻铁为固定式，第二阻铁带有弹簧。击锤上相应地也有两个钩，朝前的为主钩，朝后的为辅钩。机匣两侧都有快慢机柄，因此左、右手均可操作。快慢机柄有三个位置：“Ｏ”是保险，“1”是单发发射，“20”为连发发射。当快慢机装定于保险位置时，可起到双重保险的作用：既将扳机锁住，也通过一个突起将枪机锁住。当快慢机装定于单发位置时，击发后枪机后坐压倒击锤，击锤的辅钩与第二阻铁扣合。松开扳机，扳机连杆向前运动使第二阻铁解脱击锤，击锤的主钩随之又与第一阻铁相扣合。此时，枪便再次呈待发状态，扣压扳机即可击发次一发枪弹。当快慢机装定于连发位置时，快慢机轴使第二阻铁挂不住击锤，故击锤仅由不到位保险阻铁控制，枪机复进到位便压倒不到位保险，使击锤解脱击发枪弹。

该枪配用的消声器前端有紧定螺盖，后端借螺纹固定于枪口的接合座上。在消声器上靠近枪口的一端有一个小的金属锥形罩，锥形罩则抵压在垫圈上。消声器前端的紧定螺盖压住橡胶密封垫圈。火药燃气进入消声器后，在消声器内膨胀，少量的燃气由消声器上的排气孔溢出。弹头通过橡胶密封垫后，密封垫收缩使膨胀气体的排出速度减缓，最后气体以亚音速排出。该消声器效果很好，50m 外难以辨别枪声位置。但配用消声器后，弹头初速由316m／ s下降至275m／s，而且会引起散布增大和射速提高，有效射程也减小。

弹匣为双排，容弹量有10和20发两种，折叠枪托用粗钢丝制成。随枪通常配发一个枪套和弹匣袋。

该枪分解时，抽出机匣左侧、弹匣前方的连接销，向前推机匣约6mm，将机匣连同枪管一起卸下；分别取下机匣两侧的拉机柄，从机匣后方分解出枪机、复进簧及导杆。通常不完全分解到此为止，进一步的分解还包括从握把底部卸下减速器惯性管、拔出发射机座固定销、取下发射机座等。

变型产品多样

该枪的变型枪有使用9×17mm（0.380ACP）弹的Vz64、使用马卡洛夫弹（9×18mm）的Vz65以及使用9×19mm弹的Vz68。Vz64、Vz65为原型尺寸，Vz68 为大型尺寸。当捷克斯洛伐克军队在1982年采用苏联的9×18 mm手枪弹时，Vz61被重新设计成发射这种尺寸和威力较大的弹药，并重新定型为Vz82，该枪同时也用于出口。

Vz61系列最后的型号在1990年代早期生产，包括有快慢机的军用型SA 391和只能半自动射击的民用型SA 91，这些型号均发射西方国家流行的9×19mm巴拉贝鲁姆弹。

目前捷克的CZ-UB公司仍在生产SA 391。现在捷克特种部队虽然已经改用MP5冲锋枪，但Vz61仍然在捷克陆军和警察部队中使用。

CZ兵工厂从1961年到1979年共生产了约21万支Vz61，被捷军用作制式武器，受到高度评价，同时还向世界各国出口。

Vz61自1992年还授权前南斯拉夫Zavodi Crvena Zastava特许生产，它被大量生产并广泛配发给军官作为辅助武器。