浙 江 理 工 大 学

2013年硕士学位研究生招生入学考试试题

考试科目：自动控制理论A        代码：951

（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效）

一、（20分）图1所示电阻炉恒温自动控制系统示意图，要求：

（1）分析电阻炉炉箱温度的自动控制原理；（2）绘制电阻炉自动控制系统框图。

（注：UsT代表所期望保持的炉温，实际炉温由测温热电偶获得为UfT）

图1  电炉箱恒温自动控制系统示意图

二、(15分）如图2所示为RC无源网络电路图，ur，uc分别是输入电压变量和输出电压变量，采用复数阻抗描述各变量关系，基于系统结构框图求出传递函数Uc(s)/Ur(s)。

图2  RC无源网络

三、(20分)某最小相位系统的开环对数幅频特性如图3所示，要求：

(1)写出系统开环传递函数；(2)利用相角裕度概念判断闭环系统的稳定性。

四、（20分）已知一个控制系统的特征方程为

，

求：（1）此系统是否稳定？（2）是否存在虚根？若存在，给出具体值。

五、（20分）已知一单位负反馈二阶系统的单位阶跃响应h(t)曲线如图4所示，求

(1)此系统的开环传递函数表达式；(2)单位阶跃作用下的系统稳态误差。

六、（20分）单位负反馈系统的根轨迹如图5所示，要求：

（1） 写出该系统的闭环传递函数；（2） 增加一个开环零点后，绘制根轨迹草图，并简要分析开环零点的引入对系统性能的影响。

图5 原单位负反馈系统的根轨迹

七、(20分) 已知系统的开环传递函数为

此处N > 0，T1 > 0，T2 > 0，利用奈氏判据判断该系统的稳定性。

八、（15分）一单位负反馈伺服系统的开环传递函数为， 请设计一个无源校正网络，使得校正后系统的相位裕度不小于45(，截止频率不低于50。

# Text boxes

wc

-20dB/dec

-40dB/dec

20

50

w

0.1

1

db 20lg|G|

-60dB/dec

图3 开环对数幅频特性

h(t)

t

0.1

0

3

4

图4 二阶控制系统的单位阶跃响应

-6

-2