浙 江 理 工 大 学

2013年硕士学位研究生招生入学考试试题

考试科目：电子技术基础（模电、数电）A       代码：954

（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效）

1. 电路如图1所示，晶体管的β=80 ，。分别计算和时的Q点、    、和。(15分)

图1

2. 图2所示电路参数理想对称，晶体管的β均为100，， 。计算Rw的滑动端在中点时T1管和T2管的发射极静态电流以及动态参数Ad和Ri。(10分)

图2

3. 电路如图3所示：

(1) 判断电路中引入了哪种组态的交流负反馈，并计算反馈系数；

(2) 估算电路在深度负反馈条件下的电压放大倍数。

(10分)

图3

4. 图4为简化的高精度运放电路原理图，分析：

(1) 两个输入端中哪个是同相输入端，哪个是反相输入端；

(2)  T 3与T 4的作用；

(3) 电流源I3的作用；

(4)  D1与D2的作用。

(10分)

图4

5. 在图5所示电路中，已知uI1= 4V ，uI2=1V 。计算：

(1) 当开关S 闭合时，分别求解A 、B 、C 、D 和uO的电位；

(2) 设t =0时S 打开，问经过多长时间uO= 0 ?

(15分)

图5

6. 电路如图6所示，已知集成运放的最大输出电压幅值为±12V，uI的数值在uO1的峰-峰值之间。

(1) 求解uO3 的占空比与uI的关系式；

(2) 设uI＝2.5V ，画出uO1、uO2和uO3的波形。

(15分)

图6

7. 化简下列逻辑函数，写出最简与或表达式。(15分)

(1) 用公式法化简逻辑函数

F= A(B+)+(+C)+ BCDE+(D+E)F

(2) 用卡诺图法化简逻辑函数

F=∑m(1, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15)

8．74LS161是同步4位二进制加法计数器，其逻辑功能表如下，分析图7电路是几进制计数器，并画出其状态图。(10分)

74LS161逻辑功能表

|  |  | CTP | CTT | CP | Q3 Q2 Q1 Q0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 1 1 1 | × 0 1 1 1 | × × 0 × 1 | × × × 0 1 | × ↑ × × ↑ | 0 0 0 0 D3 D2 D1 D0 保持 保持 加法计数 |

图7

9. 分析图8所示时序电路的逻辑功能，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，画出电路的状态转换图。(15分)

图8

10. 判断4位二进制数ABCD是否被5整除，能被5整除时输出F=1，否则F=0；其中当ABCD=0000时，输出F=1；设计该逻辑电路。  要求：

(1) 列出真值表；

(2) 写出逻辑函数；

(3) 画出用异或门和与非门实现该逻辑功能的逻辑图。

(15分)

11. 设计一个串行数据检测电路，要求：连续输入三个1或者三个以上1时输出为1，其他情况下为0。（要求用主从JK触发器）

(20分)