浙 江 理 工 大 学

2013年硕士学位研究生招生入学考试试题

考试科目：自动控制理论B           代码：976

（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效）

- (15分)  RC网络如图1所示，其中u1为网络输入量，u2为网络输出量。要求

（1）画出网络结构图；

（2）求传递函数U2(s)/ U1(s)。

图1   RC网络

- （15分）简化图1所示系统的结构图，并求传递函数。

图2

三．(15分) 某一单位负反馈闭环系统中，前向通道的传递函数为，其形式为，根据稳定性要求确定的取值范围。

四．（15分）单位负反馈二阶系统的开环传递函数为，为了改善系统的性能，加入测速反馈，试求加入测速反馈后系统的无阻尼自然频率，阻尼比和开环增益，并说明测速反馈对系统性能有哪些影响。

五．（18分）单位负反馈系统的开环传递函数为，求

（1），求时系统的给定稳态误差终值；

（2），为使给定稳态误差终值确定值；

(3) 分别判断和满足（2）所得条件时系统的稳定性。

六．（20分）已知单位反馈系统的开环传递函数为，绘出当开环增益变化时系统特征方程的根轨迹。

七．（17分）某单位负反馈二阶系统，当开环增益时，开环幅相频率特性如图3所示，当时，曲线与虚轴的交点是，

（1）写出系统的开环传递函数；

（2）当开环增益，求系统的截止频率和相角裕度。

图3

八．（20分）某单位负反馈系统为一最小相位系统，其开环对数幅频渐近特性如图4所示，

- 写出系统的开环传递函数，并求出开环放大系数与的关系；

- 写出系统的闭环传递函数；

- 利用相角裕度分析参数和对系统稳定性的影响。

图4

九．(15分) 传递函数为的控制器具有哪种控制规律？某参数选择一般有什么特点？加入系统后，对系统的性能有哪些改善？

# Text boxes

1

-20

-40

-40

L()

-0.4

0

0