红色天空“布弹网”——56式四联、58式双联14.5m m高射机枪（下）(一)

中国人民革命军事博物馆中陈列的56式14.5mm四联高射机枪 56式四联14.5mm高射机枪全枪结构比较复杂，本文在上篇中进行了展示。下篇将为您介绍该枪配用枪弹、主要机构动作、操作使用以及实用战例。 配用枪弹 1956年式14.5mm燃烧弹 全弹长156mm，全弹质量191～200g，初速990～ 1005m/s，膛压325MPa。弹头内部装有燃烧剂、着发装置和曳光管。着发装置中的衬筒由被甲上的环槽固定，内装火帽、击针、保险筒及缓冲铅垫。保险筒与击针座点铆成一体，在发射前击针不能移动，保险筒底部将击针与火帽隔开，构成保险。射击时，保险筒因惯性而后坐（仍和击针联为一体），筒底被击针刺穿，点铆错位。出枪口后，由于保险筒与衬筒之间的摩擦力，保险筒不能向前移动。击中目标时，击针和保险筒因惯性一起前冲，击发火帽，点燃燃烧剂，同时被甲破裂，火焰引燃易燃物。其对100m处5mm厚的钢板后放置的汽油盒引燃率为80％。 56式14.5mm高射机枪燃烧弹、穿甲燃烧弹弹头、穿甲燃烧曳光弹弹头、瞬间爆炸燃烧弹弹头剖视图 1956年式14.5mm穿甲燃烧弹 全弹长156mm，全弹质量180～193g，弹头质量63.2g，装药质量30g，初速980～995m/s，膛压325MPa。弹头被甲内装有淬火过的高碳钢钢心，钢心前部和被甲之间装有燃烧剂，击中目标时靠弹心冲击使燃烧剂发火。燃烧剂使用镁铝合金粉作为可燃物，硝酸钡作为氧化物，在冲击发火后燃烧温度可达1000℃以上。对300m处20mm厚的钢板穿透率为80％；对100m处20mm厚的钢板后放置的汽油盒引燃率为90％。 1956年式14.5mm穿甲燃烧曳光弹 全弹长156mm，全弹质量194～200g，弹头质量61g，装药质量30g，初速1005～1025m/s，膛压325MPa。弹头装有燃烧剂，钢心后有曳光管。其穿透率、燃烧率与56式14.5mm穿甲燃烧弹相同。 1956年式14.5mm瞬间爆炸燃烧弹 全弹长156mm，全弹质量175～185g，初速 1000～1015m/s，膛压325MPa。弹头内装炸药，以增大弹头的杀伤效能。弹头由被甲、药壳、炸药、碰炸装置和曳光管等组成。药壳为钢质的，强度较大，用以承受被甲挤入膛线时的压力，其内装有高爆炸药和黑火药，前端与碰炸装置相连。碰炸装置包括雷管、侵彻管和弹帽等。药壳底部有传火孔与曳光剂相连。发射时，曳光管的引燃剂被点燃，出枪口一段距离后开始曳光，显示弹道。击中目标时，弹帽被碰坏，压缩侵彻管内的空气，产生高温，点燃雷管，加上弹帽和侵彻管的破片对雷管的冲击，使雷管爆炸，最后引起弹头爆炸。如果曳光管已经燃烧到最后，而弹头还未击中目标或物体，曳光剂的火焰就会点燃黑火药引爆高爆炸药，使弹头在空中自爆，这时弹头距离枪口约2000m左右。