幕后功臣——国产弹道枪呈现(一)

56式14.5mm测压弹道枪 检验新型枪弹的弹道性能或要生产出符合标准的枪弹，弹道枪这一鲜为人知的幕后功臣是绝对不可或缺的。本文则为读者呈现几种国产弹道枪—— 什么是弹道枪 提起弹道枪，人们总是会与“样枪”或“试验枪”相混淆。其实弹道枪并非样枪，也非试验枪，它是用于枪弹弹道性能检测、标准弹和标准装药鉴选、枪弹和发射药验收以及弹道研究的专用器材。由于其“特殊”的用途，弹道枪在生产过程中必须严格控制与弹道性能密切相关的枪管内膛尺寸的精度，尤其是线膛尺寸的精度，其内膛尺寸的公差一般要控制在同类战斗用枪枪管尺寸的一半。至于弹道枪的结构则力求简单，除了枪管、发射机构、击发机构和保险机构等核心结构以外，握把、护手、枪托和供弹机构等都被省略了，因此弹道枪与战斗用枪在外形上的差异很大。由此形象地说，弹道枪可谓“高精度简易”枪械。 弹道枪可分为测速弹道枪和测压弹道枪两大类：测速弹道枪用于配合测速仪器设备测定弹丸的膛口初速；测压弹道枪用来测定枪膛内火药燃气的压力。测速弹道枪按照弹道性能的精度又可分为工作级弹道枪和检验级弹道枪：工作级弹道枪主要用于发射药和枪弹的弹道性能测试；检验级弹道枪主要用于标准弹的鉴定以及仲裁工作级弹道枪评定结果的可靠性。测压弹道枪不分级别，而是根据各自适用的枪弹分为普通弹测压枪及高压弹测压枪等。由于高压弹发射时产生的膛压高于普通弹，为了保证试验安全而专门制造了耐压强度更高的专用测压枪用于高压弹及其发射药的膛压测定。 我国的弹道枪及其相应的性能检测方法最初随同14.5mm、12.7mm及各种7.62mm口径的枪械、枪弹同时从苏联引进。随着我国轻武器生产与科研的发展，弹道枪也同制式枪、弹一样实现了国产化，其种类随着枪弹种类的丰富而不断增加。由于每一种枪弹性能不同，因而我国生产的各型制式枪弹、运动枪弹及外贸枪弹均配有专门的弹道枪用于性能检测和验收。下面就介绍几种最常用的弹道枪。 56式14.5mm测压弹道枪枪管的中部设有片状准星，准星座两侧各设有一个支耳，用于将枪管固定在专用枪架上 56式14.5mm测压弹道枪枪管的后部设有缺口式照门，照门后方是用于安装测压器的测压孔，枪管尾部设有断隔 螺纹用于连接枪机组件