DGE02式14.5mm穿甲爆炸燃烧弹

DGJ02式14.5mm 穿甲爆炸燃烧弹 DGE02式14.5mm穿甲爆炸燃烧弹（以下简称穿爆燃弹）是QJG02式14.5mm单管高射机枪武器系统的一个分系统。该弹主要用于击毁敌武装直升机、步兵战车、装甲运输车、轻型船艇等空中、地面、和水面薄壁装甲目标，必要时，用于歼灭暴露或隐蔽在轻型野战掩体后的集群生动目标，压制敌火力点，封锁要道或隘口。 该弹于1994年4月正式开始研制， 2002年8月批准设计定型。 基本结构 穿爆燃弹由弹头、弹壳、底火和发射药组成。其弹壳、发射药与56式14.5mm枪弹通用，弹壳仅底火台略有变化，其余尺寸均与制式的相同;弹头与底火为新研制的，发射药为制式的。弹头由弹头壳、铅套、弹心、底托、引爆剂、炸药和燃烧剂等组成。 无锈蚀底火由底火壳、盖片、加强帽和无锈蚀击发药组成。底火击发能量、感度、射击功能、内弹道性能均满足穿爆燃弹对底火的要求。无锈蚀底火提高了生产和使用的环保性，降低了对枪管的腐蚀性。 性能特点 穿爆燃弹同时具有穿甲、爆炸、燃烧三种功能。其优异的性能具体表现在： 起爆安全可靠，毁伤作用好 通过装药结构与弹心巧妙配合，实现了弹头无引信起爆。此结构既能保证发射和勤务的安全性，又能满足弹头撞击薄弱目标时可靠起爆，并产生足够数量的破片，增大对目标的毁伤作用。 燃烧效果好，穿甲威力大 除弹心前面的引爆剂具有燃烧作用外，还使用不含氧化剂且位置后移的燃烧剂，确保引燃作用可靠。 燃烧剂中不加氧化剂，在保证燃烧性能的情况下，使结构中减少了保护燃烧剂被挤爆的零件，因此缩短了钢罩、铅套，使弹头降低了消极质量，在弹头质量与制式弹保持一致的前提下，提高了起穿甲作用的弹心的质量，因而提高了穿甲性能;更重要的是减小了燃烧剂作用的猛度，降低了燃烧剂燃烧时冲击波对弹心穿甲时的干扰力，使穿甲性能进一步提高。此外，采用轻质铝合金材料制造底托，并使底托与弹心的配合力很小，有利于减小弹心穿甲时的阻力，进一步提高穿甲性能。 弹头无空破 弹头结构设计新颖，打破了传统的同类弹种及大口径枪弹的底部卷边、平底的设计及装配结构，首次采用尾锥带台阶的底托结构，解决了大口径枪弹在特殊条件下存在的弹头飞行破裂问题，同时简化了弹头装配工艺。 高安全型底火保证射击安全，点火性能好 该弹配用的无锈蚀底火，采用带加强帽的结构，提高了射击安全性;无锈蚀击发药的配方不含泰安炸药，使混药工艺得到改善，杜绝了装药过程中药剂成分分层现象，确保了点火能力的一致性。 通用性好 该弹既能用于QJG02式14.5mm单管高射机枪，又能用于56式四联、58式双联14.5mm高射机枪，可提高原有武器的作战效能。弹壳、发射药与穿燃弹通用，符合产品系列化、通用化要求。 与同类产品区别 与国内外同类产品比较，该穿爆燃弹有几点显著不同: (1) 一般穿爆燃弹在燃烧剂中加氧化剂或在其燃烧剂前后加氧化剂，而该弹不加。 (2) 一般穿爆燃弹的弹心与底托采取过盈配合，该弹则采取间隙配合。 (3) 一般穿爆燃弹为底部卷边、平底的结构，而该弹采用独特的新型设计，既解决了飞行破裂问题，又简化了装配工艺。 该穿爆燃弹的总体性能达到了同类枪弹世界先进水平。它的研制成功，为我军提供了新的防御低空、地面、水面轻型装甲目标的高性能弹药，必将为我军装备现代化做出新的贡献。 锤击试验 燃烧效果图 无锈蚀底火结构示意图 DGE02式14.5mm穿甲爆炸燃烧弹主要技术诸元 口径 14.5mm 初速 980～995m/s 膛压 平均最大膛压小于等于319MPa 单发最大膛压小于等于338MPa 全弹质量 175～188g 穿甲威力(常温) 对800m处15mm/30°均质钢板穿透率大于等于90％ 爆炸效果(常温) 300m处穿透2mm软钢板后的引爆率大于等于90％，爆炸后可产生穿透1.2mm厚钢板碎片20片以上 燃烧效果(常温) 100m处穿透15mm/30°均质钢板后对75号或95号航空汽油的引燃率大于等于80% 锤击安全性 用1.5kg重锤对准弹头从4m高处自由下落撞击枪弹时，枪弹应安全可靠