杭州电子科技大学学生考试卷（  A  ）卷

| 考试课程 | 电力系统自动化 | 考试日期 | 2007.06.13 | 成 绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程号 | A060206 | 教师号 |  | 任课教师姓名 | 肖宏飞 |
| 考生姓名 |  | 学号（8位） |  | 年级 |  | 专业 |  |

- 选择题（每题2分，共20分。情将答案写在括号内及题后表格中）

  - 同步发电机并列时脉动电压周期为20s，则滑差角频率允许值ωsy为（    ）。

A、0.15%       B、0.17%       C、0.26%        D、0.52%

  - 同步发电机机端电压与电网电压的差值的波形是（    ）。

A、三角波      B、正弦波       C、方波         D、正弦脉动波

  - 同步发电机励磁系统由（    ）组成。

A、励磁调节器、励磁功率单元

B、同步发电机、励磁调节器

C、同步发电机、励磁功率单元

D、同步发电机、励磁调节器、励磁系统

  - 同步发电机并列方式包括两种，即（    ）。

A、半自动准同期并列和手动准同期并列

B、准同期并列和自同期并列

C、全自动准同期并列和手动准同期并列

D、全自动准同期并列和半自动准同期并列

  - 在电力系统通信中，由主站轮流询问各RTU，RTU接到询问后回答的方式属于（    ）。

A、主动式通信规约 B、被动式通信规约 C、循环式通信规约 D、问答式通信规约

  - 下列同步发电机励磁系统可以实现无刷励磁的是（    ）。

A、交流励磁系统   B、直流励磁系统   C、静止励磁系统   D、自并励系统

  - 某同步发电机的额定有功出力为100MW，系统频率下降0.5Hz时，其有功功率增量为20MW，那么该机组调差系数的标么值R*为（    ）

A、20             B、-20             C、0.05           D、-0.05

  - 下列关于AGC和EDC的频率调整功能描述正确的是（    ）。

A、AGC属于频率一次调整，EDC属于频率二次调整。

B、AGC属于频率一次调整，EDC属于频率三次调整。

C、AGC属于频率二次调整，EDC属于频率一次调整。

D、AGC属于频率二次调整，EDC属于频率三次调整。

  - 在互联电力系统中进行频率和有功功率控制时一般均采用（     ）。

A、有差调频法      B、主导发电机法    C、积差调频法      D、分区调频法

  - 电力系统的稳定性问题分为两类，即（    ）。

A、静态稳定与动态稳定                B、静态稳定与暂态稳定

C、暂态稳定与动态稳定                D、电磁稳定与暂态稳定

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 简答题（共8题，35分）

- 电力系统频率二次调整有哪几种可以实现无差调节？（4分）

- 自动发电控制系统的基本任务（4分）

- 电力系统常用的无功功率电源有哪些？（4分）

第1页  共3页

- 电力系统调度的主要任务（4分）

- 远程自动抄表系统的组成部分。（4分）

- 变电所综合自动化系统的基本功能有哪些？（5分）

- 同步发电机励磁控制系统的基本任务。（3分）

- 写出下列专业术语相应的中文名称（7分）

DA                                     FA

DSM                                   DMS

EMS                                   SCADA

AM/FM/GIS

四、计算分析题（共4题，35分）

1、同步发电机的等值电路如下图所示，请画出其矢量图并列些电压平衡方程式。（5分）

2、 某电力系统用户总功率为Pfhe=2500MW，系统最大功率缺额Pqe=800MW，负荷调节效应系数KL*=1.8。自动减负荷装置接入后，期望恢复频率为ffh=48 Hz。试计算：

第2页  共3页

3、 如下图所示，变压器变比为110±2×2.5% /11 kV，励磁支路和线路对地电容均被忽略。送端电压为120 kV且保持不变，受端电压要求保持为10.5 kV。采用电容器进行无功功率补偿，试确定其补偿容量。（10分）

4、 如下图所示的6母线系统，各支路有功功率的测量值均已标在图中。忽略线路功率损耗，求各支路有功功率的最佳估计值。（10分）

第3页  共3页

# Text boxes

Z=30+j150

Smax=15+j12MVA

Smin =10+j8 MVA

U1=120kV

(1) 残留的频率偏差标幺值Δffh*       （2分）

(2) 接入减负荷装置的总功率PJH     （4分）

(3) 在图中标出Pfhe及Pqe的位置和大小（4分）

48Hz

50Hz

Δf*

ΔP*

U2

Xd

Eq

UG

IG

P1=80

P4=10

P5=32

P6=50

P3=62

P2=21