《机电一体化技术》试卷 (五)

考试方法：闭卷　　　考试时间１２０分钟　　　共3页   第1页

——————————————————————————————————————

一  名词解释 (每小题2分，共10分)
1  机电一体化技术综合应用了机械技术、微电子技术、信息处理技术、自动控制技术、检    测技术、电力电子技术、接口技术及系统总体技术等群体技术，以系统为出发点的最佳    功能价值的系统工程技术。

2  伺服控制系统是一种能够跟踪输入的指令信号进行动作，从而获得精确的位置、速度及动力输出的自动控制系统。

3  闭环控制系统是指具有反馈的控制系统。

4  逆变器是将直流电变成交流电的电路。

5  SPWM是指脉冲的宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形。

二 判断题 (每小题1分，共10分)

1　（×）

2  （√）

3 （×）

4 （√）

5 （×）

6 （×）

7 （√）

（√）

（√）

（√）

三、选择题  (每小题1分，共40分)

1. 串行通信    并行通信

2. 模拟量输入通道  模拟量输出通道  数字量输入通道  数字量输出通道

3. 稳定性和精度

4. 电磁式  液压式 气压式

5. 等腰三角波   正弦波

6.  恒转矩  恒功率

7. 环形分配器  功率驱动器 步进电机

8. 计算机软件  硬件分配  专用环形分配器

计算

9. 操作指导控制系统 直接控制系统 监督计算机控制系统  分级计算机控制系统

10．单片机 PLC 总线工控机

11. 电压    电流

12.    隔离  滤波 接地

13.   铜   铝等导电性能良好   接地

14．1） 低频成分   截止频率成分

2）某一频带内的成分    上截止频率成分       下截止频率成分

四　解答题 (每小题8分，共40分)

1．  1）机械本体2）动力与驱动；3）传感测试部分；4）执行机构

5）控制及信息处理单元

2．1）、偏心轴套调整法   2）、双片薄齿轮错齿调整法

3．   对机械系统的基本要求：高精度；快速响应；良好的稳定性。

机械系统的组成：传动机构；导向机构；执行机构。

4.   程序控制方式、中断控制方式、直接存储器存取方式。

独立编址；与储存器统一编址。

5．  1) 比较环节；2) 控制器；3) 执行环节；4) 被控对象；5) 检测环节。

6．输入工作方式：（1）直通方式 （2）单缓冲方式（3）双缓冲方式

输出工作方式：（1）单极性输出    （2）双极性输出

7.  L =(θp/360°)N ；    V =(θp/360°)f

8.  4 ℃ ;  +2℃。