河北工程大学2008 ~2009学年第 二 学期期 末 考试试卷 （ B ）卷

| 题号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评卷教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、由题中所给参数按1：1在指定位置画出螺纹的主、左视图，并对螺纹进行标注。（20分，每题10分）

（1）细牙普通外螺纹，大径20，螺距1.5，中径、顶径公差带代号均为6g，右旋，螺纹倒角2×45°，杆长50（左端有螺纹），螺纹长40。

（2）梯形内螺纹，大径20，导程8，双线，左旋，螺纹倒角2×45°，通孔。（主视图全剖）

2、已知螺柱M20×60，bm=30，螺母M20，平垫圈20，△1=30,△2=100(该零件可不必画全厚，将螺孔表示清楚即可)，按1：1在指定位置用比例画法画螺栓连接的装配图（主视全剖、俯视外形，零件3、已知标准直齿圆柱齿轮的参数为：m=4，z=25，（1）补全下面主视图中的轮齿部分，并标注相关尺寸；（2）标注轮毂局部视图的尺寸（按1:1直接从图中量取，取整数）（10分）

上的倒角均可不画）（10分）

4、读懂下面的零件图（共30分）

（1）补画该零件的左视图（画成半剖）（10分）

（2）标注尺寸（直接量取，取整数）（10分）

（3）根据给定的表面粗糙度Ra值，给指定的表面标注粗糙度（5分）

（4）用引出线标出零件上工艺结构的名称（二处以上）（5分）

| 表 面 | A、B | C | D | E、F、G | 其 余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ra（μm） | 12.5 | 3.2 | 6.3 | 25 | 不去除材料 |

5、旋阀是管道上用来截断气流或液流的一种阀门，其装配图如下：（共30分）

（1）简述旋阀的工作原理（10分）

（2）在图形右面空白处拆画零件5（画主、俯视图，做图尺寸直接从图中量取，无需标注）（10分）

（3）Φ38H7/g6属于装配图中的            尺寸，其中Φ38是             ，H7是                 ，H表示               ，7表示                 。（5分）

（4）G1/2中，G表示                     ，1/2为                                  。（5分）

河北工程大学2008 ~2009学年第 二 学期期 末 考试试卷 （ B ）卷

| 题号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评卷教师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、由题中所给参数按1：1在指定位置画出螺纹的主、左视图，并对螺纹进行标注。（20分，每題10分）

（1）细牙普通外螺纹，大径20，螺距1.5，中径、顶径公差带代号均为6g，右旋，螺纹倒角2×45°，杆长50（左端有螺纹），螺纹长40。

（2）梯形螺纹，大径20，导程8，双线，左旋，螺纹倒角2×45°，通孔。（主视图全剖）

2、已知螺柱M20×60，bm=30，螺母M20，平垫圈20，△1=30,△2=100(该零件可不必画全厚，将螺孔表示清楚即可)，按1：1在指定位置用比例画法画螺栓连接的装配图（主视全剖、俯视外形，零件3、已知标准直齿圆柱齿轮的参数为：m=4，z=25，（1）补全下面主视图中的轮齿部分，并标注相关尺寸；（2）标注轮毂局部视图的尺寸（按1:1直接从图中量取，取整数）（10分）

上的倒角均可不画）（10分）

4、读懂下面的零件图（共30分）

（1）补画该零件的左视图（画成半剖）（10分）

（2）标注尺寸（直接量取，取整数）（10分）

（3）根据给定的表面粗糙度Ra值，给指定的表面标注粗糙度（5分）

（4）用引出线标出零件上工艺结构的名称（二处以上）（5分）

| 表 面 | A、B | C | D | E、F、G | 其 余 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ra（μm） | 12.5 | 3.2 | 6.3 | 25 | 不去除材料 |

5、旋阀是管道上用来截断气流或液流的一种阀门，其装配图如下：（共30分）

（1）简述旋阀的工作原理（10分）

（2）在图形右面空白处拆画零件5（画主、俯视图，做图尺寸直接从图中量取，无需标注）（10分）

（3）Φ38H7/g6属于装配图中的    装配   尺寸，其中Φ38是   基本尺寸  ，H7是  孔的公差带代号  ，H表示      基本偏差      ，7表示    公差等级       。（5分）

（4）G1/2中，G表示   非螺纹密封的管螺纹    ，1/2为    尺寸代号       。（5分）

答：（1）旋阀工作时，旋转零件2阀杆，使其上的通孔轴线与零件1上两端带有管螺纹的通孔轴线垂直或重合，从而截断或开启阀门。