《复杂物质分析》模拟试题1标准答案

一、是非题                          二、选择题

1．B

2．B

3．B

4．C

5．C

6．B

7．B

8．C

9．C

10．C

11．C

12．C

13．C

14．C

15．B

16．C

17．A

18．B

19．C

20．B

1．A

2．D

3．A

4．A

5．D

6．D

7．C

8．A

9．B

10．C

11．C

12．A

13．A

14．A

15．D

16．D

17．B

18．B

19．B

20．C

三、问答题参考答案

1．答：

x射线荧光光谱分析中，采用高能辐射使试样激发而产生荧光x射线。将产生出的特征x射线光谱经梭拉光栏准直后，导于分光系统进行波长分析或能量分析即可作元素的定性分析。若以计数管测量特征x射线的强度，按事先确定出的x射线强度与含量之关系式而求出待测元素的含量即可作定量分析。

x射线荧光光谱分析法的分析特点如下：

（1）分析的元素范围广（从6C到92U）；

（2）分析的浓度范围宽（0.0001%－100%）；

（3）分析样品可具有任意形式；

（4）谱线简单；

（5）可作无损（样品）分析；

（6）快速方便；

（7）分析成本低（仪器虽贵重，但耗化学试剂相对较少），对环境污染小。

2．答：

拟定分析方案，选择分析方法应考虑的问题为：

（1）测定的具体要求；（2）欲测组分的含量范围；（3）欲测组分的性质；（4）共存组分（基体）的影响；（5）实验室条件（仪器设备、人员业务素质）；（6）经济效益；（7）有利于减免对环境的污染。

3．答：

经过样品加工过程获得的分析试样的组成仍然能够完全代表原始样品的组成，称为分析试样的代表性。样品加工的原则可概括为：（1）代表性原则；（2）最少加工原则。为了保证最后分析试样能代表原始样品的组成，样品加工时应考虑决定样品最低可靠重量的因素，并正确运用切乔特缩分公式（Q=kd2）。

4．答：

烧结分解法定义——把熔剂的用量限制在最低，让试样与熔剂在低于熔点的温度下进行反应，反应最后产物是易溶于无机酸或被测组分易被水浸提出来的烧结块，这种试样分解方法叫烧结（或半熔）分解法。

烧结分解法优点：（1）烧结温度低于熔剂熔点，减免了熔融试剂对器皿的侵蚀；（2）减免了熔融物与器皿壁之间发生元素交换作用，即减免了试样的正、负玷污。

用碱金属碳酸盐和二价金属氧化物的混合物作烧结试剂时，二价金属氧化物（如MgO、CaO和ZnO）本身具有较高的熔点，或者二价金属氧化物与硅酸和一些挥发性氧化物反应形成难熔盐，有利于使烧结产物疏松。碱金属碳酸盐可提供弱碱性环境，与一些挥发性酸性氧化物（如SO2，SO3，SeO2等）作用，形成稳定的相应酸的盐类，避免了这些组分的挥发损失。

四、计算题答案

1．解：

此矿物化学式中各氧化物化学式系数之比为：

：：：

=：：：

=0.1879：0.1865：0.3732：0.5608

≈  1 ：   1  ：  2  ：  3

答：此矿物的化学式为：K2O·CaO·2Al2O3·3SiO2或K2CaAl4Si3O14。

2．解：根据一步采样公式，采样单元数为n。

现已知：t=2.365

=0.22%

E=0.20%

则n==6.77≈7

答：应选取7个采样单元。