《复杂物质分析》模拟试题2

姓名          班级          学号          成绩

一、是非题（每题1分）

以下各题叙述中，画黑线部分A、B、C之一是错误的，请找出错误的部分，打上“×”号。

例：拟定分析方案，选择分析方法应考虑测定的具体要求，被测组分的含量范围和性质，基体的影响，以及实验室的条件，一般可不必考虑生产成

A                      B                 C  ×

本。

1．用燃烧法分解含硫试样时，试样中各种形态的硫均以SO2形式逸出，

A

若用含过氧化氢水溶液吸收，则生成H2SO3，用碱标准溶液滴定，可求得试

B             C

样中的含硫量。

2．用盐酸分解试样时，容易挥发的氯化物有NaCl、CaCl2、AlCl3,

A

AsCl3、SbCl3、FeCl3，SnCl4、GeCl4、GaCl3。

B                 C

3．以200网目筛为基准，称为零位筛，按筛比为构成的各种网目的

A               B           C

一整套筛的系列称为标准筛。

4．等离子体是指电离了的能够导电的液体，其中正、负电荷密度几乎

A                       B

相等，从宏观上呈现电中性。

C

5．X射线荧光光谱分析中，通过测定出特征x射线的波长或强度就能

A     B

作元素的定性分析。

C

6．化学物相分析是基于各种矿物（化合物）在化学溶剂中的溶解度和

A

溶解速度以及折光率或介电性的差异，而进行的相分析。

B               C

7．熔融分解试样的缺点是：不能与分离步骤衔接，引入大量碱金属盐

A                  B

类和坩埚材料，需要高温设备。

C

8．复杂物质分析中，试样分解的目的是将试样中的待测组分，大部分

A

转变成适于测定的形态 —通常是液态，也可以是气态和固态。

B                          C

9．用偏硼酸锂熔融分解试样的优点是熔矿力强，不引入钾、钠，熔块

A          B

易于脱埚、溶解。

C

10．各种硅酸盐快速分析系统的共同点是：称样次数少，并且尽量减免

A           B

分离步骤，但测定方法的精确度和选择性较差。

C

11．有样品4kg，k=0.1，欲将此样品缩分一次，需破碎至d最大≤6.32mm，

A

d最大≤6.32cm，或者能通过3网目标准筛（d=6.35mm）。

B                      C

12．动物胶属亲水性胶体，其等电点的pH=4.7，pH<4.7时动物胶带负电

A             B                    C

荷，可用于凝聚硅酸。

13．氟硅酸、氢氟酸和水能组成恒沸三元体系，其恒沸点为116℃，即使

A                  B

蒸发至干，SiF4也不会挥发。

C

14．EDTA络合滴定法测定钙镁，常采用K－B指示剂，其组成包括酸性

A                B

铬兰K、萘酚绿B以及少量硼酸。

C

15．用高氯酸分解试样的特点是高氯酸是最强的无机酸，热、浓的高氯

A                B

酸具有强氧化性，高氯酸加热时不易挥发损失。

C

16．硅酸溶液的浓度愈低，胶团的水化程度愈小，愈易于凝聚。

A                  B                C

17．用磷钒钼黄光度法测定磷，大量铁的存在能产生近似磷钒钼黄配合物的明显黄色使结果偏高。为了消除干扰，可采用碱熔样水提取过滤分离，

A

加H3PO4掩蔽Fe3+，萃取分离。

B             C

18．用络合滴定法测定钙镁，目前多采用六次甲基四胺－铜试剂小体积沉淀分离法，析出的沉淀结构紧密，含水较多，可减少对钙、镁的吸附。

A         B             C

19．SnCl2还原K2Cr2O7法测定铁时，为了还原Fe3+而加入过量SnCl2，

A

过量的SnCl2用加入HgCl2的方法除去，为了完全除去SnCl2，加入HgCl2越

B                                          C

多越好。

20．H2O2吸光光度法测定硅酸盐中TiO2，可在硝酸介质、硫酸介质或纯

A          B

盐酸介质中进行。

C

二、选择题（每题1分）

请在以下各题A、B、C、D四个答案中选择出一个正确答案，再打上“√”号。

例：火焰光度法测定钾（紫色火焰）时，应选用的滤光片颜色是：

√A、紫色	B、紫色的互补色（黄绿色）

C、黄色	D、C或B

1．测定H2O－时，通常要将试样烘干，一般试样采用的烘干温度为

A、95－100℃	B、100－105℃

C、105－110℃	D、110－120℃

2．动物胶凝聚硅酸后，应将试液及沉淀

A、用自来水冷却至室温再过滤    B、自然冷却至室温再过滤

C、用冰水冷却后再过滤          D、趁热过滤

3．硅钼蓝光度法测定SiO2时，为了提高灵敏度，应注意：

A、提高β－硅钼黄的稳定性

B、提高α－硅钼黄的稳定性

C、同时提高α和β－硅钼黄的稳定性

D、降低β－硅钼黄的稳定性

4．磺基水扬酸光度法测定铁通常选用pH为8～11，生成的黄色络合物中Fe3+与SSal2－离子数之比为：

A、1∶1	B、1∶2

C、1∶3	D、1∶4

5．硅酸盐岩石中FeO的各种化学测定方法的共同点之一是

A、在分析系统中分取试液测定	B、单独称样测定

C、取大量试样测定	D、取微量试样测定

6．制样的基本原则是

A、最少加工原则	B、具有代表性原则

C、试样无丢失原则	D、A和B二者

7．用磷酸分解试样的特点是磷酸具有

A、强络合力	B、高沸点

C、A+B	D、挥发性

8．氢氧化钠熔融分解试样，可以采用的坩埚是

A、B+C+D	B、银坩埚

C、镍坩埚	D、铁坩埚

9．焦硫酸钾熔融分解试样中，所用的焦硫酸钾是

A、碱性熔剂	B、酸性熔剂

C、中性熔剂	D、还原性熔剂

10．铵盐熔融分解法的优点是

A、保持了酸分解法的优点（不引入K、Na）

B、比相应的酸分解能力强

C、适合野外分析

D、A+B+C

11．用NaOH全熔分解试样，欲测定硅、铁含量，能采用的坩埚是：

A、铂坩埚	B、瓷坩埚

C、银坩埚	D、铁坩埚

12．区域化探样品分析的特点是：

A、样品来源广	B、分析元素种类多

C、分析元素含量范围宽	D、A+B+C

13．用盐酸分解试样的优点之一是：

A、它的大多数盐易溶于水	B、盐酸具还原性

C、氯离子对金属离子无成络作用	D、B和C二者

14．络合滴定法测定CaO、MgO，如果只用一份溶液，若先在pH=12用EDTA滴定至终点，再调整至pH=10，又用EDTA滴定至终点。则它们求得的结果是：

A、在pH=12时，是测得CaO、MgO的含量，pH=10时求得CaO量

B、在pH=12时求得的是CaO的量，pH=10求得的是MgO的量

C、在pH=12时求得的是CaO的量，pH=10时求得的是CaO、MgO的量

D、在pH=12时求得的是MgO的量，pH=10时求得的是CaO、MgO的合量

15．硅酸盐岩石全分析结果的百分总和计算，前提条件是：

A、B+C+D	B、无漏测

C、各组分质量合格	D、对某些组分的合理校正

16．岩矿试样的制备中，要注意某些特殊样品的处理，这些样品包括

A、含水太多的样品	B、云母、石棉

C、物相分析及汞矿样品	D、A+B+C

17．用EDTA络合滴定法测定钙、镁，取1份试液，调pH为10，用EDTA标准溶液滴定至终点后，将其溶液调pH至12.5～13，用金属盐标液滴定，测得的是

A、氧化钙量	B、氧化镁量

C、钙镁合量	D、既可是氧化钙量，又可是氧化镁量

18．ICP－AES进行多组分快速测定时，通常在炬焰的观测高度（测光区）的温度为：

A、10000°K	B、8000－5500°K

C、106～108°K	D、3000°K

19．用x射线荧光光谱进行硅酸盐岩石矿物中多组分测定，采用四硼酸锂或偏硼酸锂熔融法制样，可选用坩埚为：

A、银坩埚	B、铂黄合金坩埚

C、镍坩埚	D、瓷坩埚

20．在1∶5万或1∶20万化探样品分析中，设N为能报出含量大于或等于方法检出限的样品数。M为送样总数或测区内样品总数。则报出率P为：

A、P=×100%	B、P=×100%

C、P=×100%	D、P=×100%

三、问答题（每题10分）

1．EDTA络合滴定法测定Al2O3，（1）为什么不能直接用EDTA络合滴定铝？（2）氟化物置换滴定中，加入KF的目的何在？

2．H2O2比色法测TiO2的操作规程如下：

吸取SiO2滤液25.0毫升，置于100毫升烧杯中，加入1∶1H2SO4 6亳

（1）作用

升，于电热板上加热蒸发至冒白烟约2分钟，取下冷却，用水冲洗杯壁并稀

（2）目的？为什么？

释至20毫升，加热溶解盐类。加入1∶1H3PO4 2毫升，3%H2O2 3毫升，用

（3）作用        （4）作用

水定容于50毫升容量瓶中摇匀，用3cm比色皿，试剂空白作参比测定吸光度。

（5）在正常操作条件下，若标液不显色，是由于什么原因所致？为什么？

回答上述五个问题。

3．EDTA－铜试剂－醋酸乙酯萃取光度法测定铜矿石中的铜：（1）EDTA的作用？（2）铜试剂的作用？（3）醋酸乙酯的作用？（4）分层后水相在上层还是下层？

4．ICP－AES有哪些分析特点？用ICP－AES进行硅酸盐岩石矿物中主量、次量和痕量组分测定，怎样制备试样溶液？

四、计算题（每题10分）

1．某野外地质队送实验室一磷矿样品，已知K=0.1样品重10kg，已全部通过孔径为4mm的5网目筛。对此磷矿样品进行加工时，可先缩分后再破碎。请计算此磷矿样品最多可缩分几次？

2．用六次甲基四胺小体积沉淀分离－EDTA滴定法测定试样中氧化钙，氧化镁：设称样为0.5000克，试样分解后定容体积为250.0ml，吸取100.0ml进行沉淀分离后，定容100.0ml，再平行吸取两份此溶液各25.00ml。一份调pH 12.5－13，测CaO量，设耗EDTA标液10.10ml，空白耗0.10ml；另一份调pH为10，测得CaO、MgO合量，设耗EDTA标液12.20ml，空白耗0.20ml。

（已知：TCaO/EDTA=0.5000mg/ml  氧原子量=16  Mg原子量=24.3

钙原子量=40.08）

（1）请写出计算式

（2）计算出CaO%、MgO%