昆明理工大学2015年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：816                考试科目名称 ：自动控制原理

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一 选择填空题 （32个空，每空1.5分，共48分） 1、经典控制理论研究的对象是（ ）、（ ）、单输入单输出自动控制系统。 A. 线性 B. 非线性 C. 时变 D. 时不变 2、实际系统中变量之间的关系或多或少地具有某种非线性特性，在一个很小的范围内,可将非线性方程转化为线性方程。即将非线性方程在平衡状态附近展开成泰勒级数,略去高次项后得到其增量线性化方程。这种方法，被称为（ ）。 A. 忽略弱非线性环节 B. 小偏差法或切线法 C. 平均斜率法 D. 近似法 3、控制的精髓是（ ），它是指系统的 （ ） 返回到输入端，与参考输入量进行比较，产生偏差信号，系统利用偏差信号进行调节控制。 A. 反馈 B. 前馈 C. 输入量 D. 输出量 4、自动控制系统种类繁多，若按系统参考输入信号的特征来分，可将自动控制系统分为：（ ） A. 连续系统与离散系统 B. 恒值控制系统、随动控制系统与程序控制系统 C. 线性系统与非线性系统 D. 非时变系统与时变系统 若按其结构可分为：（ ） A. 前馈控制，反馈控制，复合控制 B. 滞后控制，超前控制，复合控制 C. 开环控制，闭环控制，复合控制 D. 串联控制，并联控制，复合控制 5、自动控制系统是根据（ ）命名的，如压力控制系统表明压力是（ ）。 A. 被控制量 B. 给定量 C. 生产设备或工艺过程 D. 对象

昆明理工大学2015年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

6、经典的自动控制理论以①（ ）描述方法为基础，该描述只与系统②（ ）有关，其局限性有1）原则上不反映③（ ）时系统响应的全部信息；2）适合于描述 单 输入/单 输出系统；3）只能用于表示线性定常系统。 ① A. 微分方程 B. 传递函数 C. 系统动态结构图 D. 系统信号流图 ② A. 结构与参数 B. 参数与输入 C. 输入与初始条件 D. 结构与输出 ③ A. 零初始条件 B. 非零初始条件 C. 输入 D. 输出 7、线性系统满足( )和( )。 A. 代数和 B. 叠加性 C. 齐次性 D. 代数积 8、一阶系统的时间常数是（ ）,单位阶跃响应调节时间可能是( )，超调量是（ ）。 A. B. C.6 D. 0 9、二阶系统增加一个零点后，( ) 了系统的振荡性，而二阶系统增加一个极点后，( )了系统的振荡性。 A. 增加 B. 减小 C.消除 D. 控制 10、用劳斯表判断控制系统稳定性的必要条件是（ ），充分条件是（ ） A. 劳斯表第一列元素有变号 B. 劳斯表第一列元素无变号 C. 特征方程的各项系数非零 D. 特征方程的各项系数全部都是非零且同号 11、线性系统总误差等于（ ）之和。 A. 给定输入误差与扰动输入误差 B. 给定输入误差与开环输入误差 C. 闭环输入误差与扰动输入误差 D. 开环输入误差与闭环输入误差 12、选择增加合适的开环零点，可使根轨迹生产向左变化的趋势，从而改善系统的( )和 ( )。 A. 阻尼性 B. 稳态误差 C. 稳定性 D. 快速性 13、根轨迹方程可由闭环特征方程式得到，且为复数方程。可以分解为（ ）与（ ） 。A.幅值方程 B. 复数方程 C.相角方程 D. 代数方程 14、极坐标图中的负实轴对应于对数坐标图上的（ ）线。 A.0( B. -180( C. 180( D. 90( 15、校正装置串联在系统前向通道中的连接方式称为 （ ） 校正，校正装置接在系统的局部反馈通道中的连接方式称为（ ）校正。 A.串联 B.反馈 C. 超前 D. 滞后 16、下面四个控制器，属于滞后—超前控制器的是（ ）。 A. B. C. D. 17、如果要求进一步改善系统的稳态性能和动态性能，可采用的方法是（ ）。 A. 提高增益 B. 相位滞后校正 C. 相位超前校正 D. 滞后-超前校正 18、非线性系统常用的分析方法有（ ）和相平面法等；线性系统满足叠加原理，而非线性系统不满足叠加原理。 A. 平均斜率法 B. 近似法 C. 描述函数法 D. 偏微法 二、已知某系统在零初条件下的单位阶跃响应为： 试求：（1） 系统的传递函数； （2） 系统的增益； （3） 系统的特征根及相应的模态； （4） 画出对应的零极点图； （5） 求系统的单位脉冲响应； （6） 求系统微分方程； （7） 当 c(0)=-1, c’(0)=0; r(t)=1(t) 时，求系统的响应。 （前6问每问2分，第7问4分，共16分） 三、系统的信号流图如图所示,试求其传递函数。 ( 8分) 四、设典型二阶系统的单位阶跃响应曲线如下图所示，试确定 系统的闭环传递函数 位置误差系数、速度误差系数和加速度误差系数。 （10分） 五、已知系统开环传递函数为， （1）试绘制系统的根轨迹。 （2）确定系统稳定的K值范围。 （3）系统临界稳定时的K值和闭环极点。 （第1问12分，第2问3分，第3问3分，共18分） 六、两个二型最小相位系统的开环幅相频率特性如下图（a）(b) 所示，试判断闭环系统是否稳定并说明原因。 （每图5分，共10分） （a） (b) 七、已知系统开环传函， (1) 试绘制其开环对数频率特性图， (2) 求取系统的相位裕量和增益裕量， (3) 判断闭环系统的稳定性。 （第1问8分，第2问6分，第3问4分，共18分） 八、离散控制系统如图所示，采样周期 T=1s。求在输入信号作用下，系统的稳态误差。（12分） （已知：） 九、根据下图所示非线性部分和线性部分最小相位系统曲线，判断系统自振荡的稳定性。（10分）