| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

四、名词解释（3×2=6分）

1、漏电故障

2、粘着质量

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

五、问答题：(共19分)

1、为什么要设置保护接地？井下保护接地系统主要由哪些部分组成？（5分）

2、过负荷故障和断相故障分别有什么危害？（4分）

3、液力联轴器有哪些优点？使用液力联轴器应注意哪些问题？（5分）

4、提升机深度指示器有哪些作用？（5分）

# Text boxes

__________________学院__________级___________班    姓名_______________   学号_______________

………………………………（密）………………………………（封）………………………………（线）………………………………

密      封      线       内      答     题     无     效

四川师范大学工学院安全工程

《煤矿机电安全管理》试卷样卷（三）

答卷说明：1、本试卷共5页，5个大题，满分100分，120分钟完卷。

2、本次考试为开卷考试。

3、本试卷适用于2007级安全工程专业。

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 总分 | 总分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分数 |  |  |  |  |  |  |  |

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

一、填空题：(1×30=30分)

1、井下常用电缆按绝缘材料分为          、          和          三大类。

2、单相接地故障也叫做            故障，是井下常见的故障。

3、《煤矿安全规程》规定：        V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的

电气设备的金属外壳、构架，铠装电缆的钢带或钢丝、铅皮或屏蔽护套等

必须有保护接地。

4、检漏保护装置的动作应灵敏可靠，            甩掉不用。

5、煤矿井下电气保护所指的“三大保护”是          、          和         。

6、采煤机因故暂停时，必须打开            和            。

7、工作面遇有坚硬夹矸时，应采取           措施处理。

8、滚筒式采煤机一般由         、           和电机部、附属装置组成。

9、外注式单体支柱的三用阀是指          、            、            。

10、刮板运输机适用于倾角不超过        度的工作面，当倾角大于        度时，

要采取防滑措施。

11、刮板运输机的性能校核包括           、          和          。

12、单机传动刮板运输机链条的最小张力点一般在主动链条的         点。

13、升降人员和物料用的钢丝绳，自悬挂时起每         个月试验一次。

14、提升钢丝绳必须每       检查一次。对使用中的钢丝绳，应根据井巷条件及         锈蚀情况，至少         涂油1次。

15、装有主要通风机的出风井口，应安装       ，并正对        的风流方向。

16、安装在井下硐室里的空压机，特别应检查硐室里的        ，若发现其含量

接近或大于         ，则应立即停机处理。

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

二、选择题：(2×15=30分，每题只选一个正确答案)

1、井下供电应做到的 “三坚持”是（     ）。

A、坚持使用检漏继电器              B、坚持使用煤电钻、照明、信号综合保护装置

C、坚持使用风电、瓦斯电闭锁      D、A+B+C

2、由地面直接入井的轨道及露天架空引入（出）的管路，必须在井口附近将金属体进行

不少于（    ）处的良好的集中接地。

A. 1         B. 2           C. 3

3、矿井检漏继电器的主、辅接地极间的距离不应小于（    ）m。

A. 3            B. 4             C. 5

4、井下高压电网，必须采用措施限制单相接地电容电流不超过（    ）。

A. 15           B. 20            C. 30

5、“综采工作面”的支护设备一般为（    ）。

A、液压支架          Ｂ、单体支柱     Ｃ、金属摩擦支柱

6、液压支架的控制阀是指（    ）阀和安全阀。

A、操纵              Ｂ、单向         Ｃ、节流

7、煤矿用空压机的出口压力一般在（    ）MPa。

A、0.6          Ｂ、0.8       Ｃ、1.0

8、滚筒驱动带式运输机应该装设温度保护、烟雾保护和（    ）装置。

A、自动洒水    B、松绳保护      C、过速保护

9、ZK7-6/550电机车型号中7是指该电机车的（    ）。

A、牵引力      B、摩擦力        C、粘着重量

10、机车不打滑计算应在（    ）下进行。

A、重载下坡    B、轻载下坡    C、重载上坡

11、盘闸闸瓦与制动盘间的间隙不得大于（    ），否则，需调整闸瓦间隙。

A、1mm               B、1.5mm           C、2mm

12、提升机滚筒直径根据钢丝绳直径和钢丝直径选择的原则是：（    ）。

A、钢丝绳在卷筒上缠绕时的弯曲应力不要过大

B、满足容绳量的要求

C、满足提升机各部件的强度

13、当实际提升速度超过最大速度的15％时，（    ）装置动作切断提升电动机

电源，并进行安全制动。

Ａ、防止过卷          Ｂ、过速保护        Ｃ、限速保护

14、过卷保护装置安装在井架上距离卸载位置上部（    ）处。

Ａ、0.5m              Ｂ、1.5m        Ｃ、1m

15、矿井应该有（    ）的防水、排水系统。

A、地面           B、井下            C、地面和井下

__________________学院__________级___________班    姓名_______________   学号_______________

………………………………（密）………………………………（封）………………………………（线）………………………………

密      封      线       内      答     题     无     效

| 得分 | 评卷人 |
| --- | --- |

三、判断题：(1×15=15分，正确打√，错误打×)

1、阻车器处于可以是常开状态。（       ）

2、立井中升降人员或升降人员和升降物料的提升装置，钢丝绳在滚筒上

允许多层缠绕。（       ）

3、安全闸可以实现自动断电制动。（       ）

4、矿井必须采用机械通风。（      ）

5、煤矿井下禁止使用非阻燃胶带。（     ）

6、煤矿井下电钳工可以带电检修设备。（      ）

7、熔断器只能保护短路故障，不能保护过负荷和断相故障。（     ）

8、井下变压器中性点可以直接接地。（     ）

9、向两台电动机供电的电缆选择原则是电缆实际工作电流为两台电动机

额定电流之和。（     ）（）9

10、供电电网的实际电压损失等于电缆的电压损失。（      ）（）9

11、耙装机作业必须有照明。（     ）

12、检修掘进机时，检修人员和其他人员可以截割臂下方作业。（     ）

13、如果掘进机无内喷雾装置，则必须使用外喷雾装置和除尘器。（     ）

14、机车制动距离测试必须在重载、下坡全速下进行。（       ）

15、主要通风机安装可设在井下通风较好的硐室里。（      ）

__________________学院__________级___________班    姓名_______________   学号_______________

………………………………（密）………………………………（封）………………………………（线）………………………………

密      封      线       内      答     题     无     效