《航道整治》课程考试试卷A 答案及评分标准

一、填空(10小题，每题1.5分，共15分)

- 沙坎、拦门沙

- 水资源可综合开发利用、运量大、运价低、流域分布广

- 内裁、外裁

- 浅滩、急流滩、险滩

- 进口段水流动力轴线位置的变化

- 水流阻力、坡降阻力。

- 船（驳）队航迹带宽度、船（驳）队间安全距离、船（驳）队与岸安全距离

- 航行标志、信号标志、专用标志

- 回流、泡水、漩水、跌水、剪刀水等

10．设计最低通航水位

二、单项选择(20小题，每题1.5分，共30分)

1．D		2．A		3．D		4．B		5．C

6．D		7．A		8．B		9．C		10．C

11．D		12．D		13．A		14．C		15．A

16．A		17．D		18．A		19．B		20．D

三、判断题(10小题，每题1.5分，共10分)

1．√		2．√		3．×		4．√		5．×

6．√		7．√		8．√		9．×		10．√

四、简述(每题7分，共35分)

1、深槽涨冲落淤、浅滩涨淤落冲。（3分）

整治的目的是增强退水期冲刷能力，故选择在落水深槽、浅滩过程线的交点位置对应水位。（4分）

2、  (1)航道必须具备必要的通航条件

足够的水深、宽度和弯曲半径；) 足够的水上净空，包括净空高度和净空宽度；合适的水流条件，包括流速、比降和流态。（2分）

（2）航道标准尺度：

在设计通航期内，航道能保证设计船型（船队）安全航行的最小尺度。包括：在设计最低通航水位下的航道保证水深、航道保证宽度、航道最小弯曲半径（1.5分）；在设计最高通航水位时跨河建筑物的下的净空高度和净空宽度。（2分）

（3）“变吃水”的航运措施：船舶结构吃水大于标准吃水，水位高于设计最低通航水位时，船舶可加载通航；航道建设上规定同一航道等级的标准水深有一个幅度，下限值为船舶（队）的标准吃水，上限值为船舶标准吃水加富裕水深。凡采用小于下限值的航道，在接近或达到最低通航水位时，船舶减载通航（3分）。

3、简述航道整治工程对河床演变的影响。如何根据山区河流、平原河流的不同河势及特性，采取相应的整治原则及措施？

航道整治是根据河床演变的趋势，把冲淤导向有利的方向。利用整治建筑物调整水流结构，增强河段的上述能力，将多余的泥沙输送出去或改变泥沙的输移方向（如变纵向为横向运动），使其淤至航道以外，或使泥沙淤积到深槽中，以获得稳定航道（3分）。

山区河流航道整治，应修整不利于航行的河槽形态，改善水流条件。 岩石河床宜采用炸礁为主；沙卵石河床宜以修筑整治建筑物与疏浚相结合。（2分）

平原河流航道整治，宜采用修筑整治建筑物措施，控制中、低河势， 稳定航槽，造成有利于冲深航槽的水流；必要时亦可以疏浚为主，或修筑整治建筑物与疏浚相结合。（2分）

# 4、非淹没丁坝的水流现象。

平面图及水流现象：（4分）；立面图及水流现象：（3分）。

5、（1）弯道演变：凹岸崩退、凸岸淤长，弯顶纵向蠕动，发生撇弯切滩或裁弯取直。（2分）

(2)整治措施：保护凹岸，防止弯道恶化筑坝导流；弯道过分宽阔时，可考虑在弯道一侧或两侧修筑丁坝，束水归槽，稳定航槽；当弯道演变很长的河环时，可在狭颈处开挖新河，裁弯取直（2分）。

（3）重点护岸区：顶冲点变异区、常年贴流区(2分）。

（4）平顺护岸(1分）。

五、综合计算(共10分)

（1）用水力学方法推导整治线宽度的计算式（3分）

假定整治水位时整治前后的Q、n、J相同

得：

一般H2可根据航道要求水深t乘以改正系数来近似计算

（2）求相应的整治线宽度B2（4分）

（3）校核整治流量时的整治效果（3分）

整治前：

整治后：

满足在整治流量下泥沙起动要求。