《航道整治》课程考试试卷B 答案及评分标准

一、填空(10小题，每题1.5分，共15分)

- 疏浚、整治、渠化

- 水资源可综合开发利用、运量大、运价低、流域分布广。

- 内裁、外裁。

- 回流、泡水、漩水、跌水、剪刀水等。

- 临时性疏浚、维护性疏浚、基建性疏浚。

- 正常浅滩、交错浅滩、复杂浅滩、散乱浅滩。

- 水流阻力、坡降阻力。

- 船（驳）队航迹带宽度、船（驳）队间安全距离、船（驳）队与岸安全距离。

- 保证率频率法、综合历时曲线法。

10．急流滩，险滩，浅滩。

二、单项选择(20小题，每题1.5分，共30分)

1．A		2．B		3．A		4．D		5．C

6．C		7．B		8．D		9．A		10．C

11．C		12．A		13．A		14．A		15．C

16．D		17．C		18．B		19．C		20．A

三、判断题(10小题，每题1.5分，共10分)

1．×		2．√		3．×		4．√		5．×

6．×		7．×		8．×		9．√		10．√

四、简述(每题7分，共35分)

1、简述汊道浅滩的演变规律，汊道浅滩整治常采取的措施有那些？

汊道的演变规律：以汊发展、一汊衰亡，汊道兴衰交替发展。（2分）

整治时首先应选择发展的汊道为整治汊道。（1分）

（1）通过保护节点附近河床；稳定汊道进口段边界；控制江心洲的洲头与洲尾；保护河弯稳定汊道河势。

（２）在通航汊道采取工程措施改善汊道工程通航条件。

（3）堵塞支汊：修建锁坝塞支强干，增加主汊流量或抬高河段水位，以增强主汊的输沙能力，要求设计流量时：要求航槽范围的平均流速大于不淤流速；整治流量时：通航汊道内流速满足冲刷要求。（4分）

2、简述常用的整治线控制工程及主要作用。

常采用平面控制整治线的整治建筑物有：丁坝、顺坝、锁坝、洲头分流坝、洲尾导流坝及护岸等。（2分）

丁坝的作用：束狭窄河床、导水归槽、调增流向、改变流速、冲刷浅滩、导引泥沙。（1分）

顺坝的作用：导流，束水归槽、改变水沙流向、增大航道流速或调整水流比降、壅高水位、改善流态等。（1分）

锁坝的作用：塞支强干，增加主汊流量或抬高河段水位，以增强主汊的输沙能力。（1分）

洲头分流坝：保护江心洲头，维护河势的稳定，调节通航汊道的流量，改善通航船舶条件。（1分）

护岸：保护岸坡，防止波浪、水流等自然动力因素的侵蚀。（1分）

3、简述航道整治工程对河床演变的影响。如何根据山区河流、平原河流的不同河势及特性，采取相应的整治原则及措施？

航道整治是根据河床演变的趋势，把冲淤导向有利的方向。利用整治建筑物调整水流结构，增强河段的上述能力，将多余的泥沙输送出去或改变泥沙的输移方向（如变纵向为横向运动），使其淤至航道以外，或使泥沙淤积到深槽中，以获得稳定航道（3分）。

山区河流航道整治，应修整不利于航行的河槽形态，改善水流条件。 岩石河床宜采用炸礁为主；沙卵石河床宜以修筑整治建筑物与疏浚相结合。（2分）

平原河流航道整治，宜采用修筑整治建筑物措施，控制中、低河势， 稳定航槽，造成有利于冲深航槽的水流；必要时亦可以疏浚为主，或修筑整治建筑物与疏浚相结合。（2分）

# 4、绘图说明非淹没丁坝的水流现象。

平面图（4分）；立面图（3分）

5、说明下图所示浅滩的类型、碍航特征和一般整治方法。

为交错浅滩。（2分）

常出现在河宽较大、边滩比较发育的顺直河段上或曲率大、过渡段很短的弯曲河段上。横向漫滩水流比较强烈，浅滩脊宽浅，冲淤变化较大，航道极不稳定，航行条件不好。也称坏滩，是整治的主要对象。（2分）

整治目的：消除漫向水流的不利影响，并固定、抬高下边滩。常采用堵塞倒套的整治措施。（3分）

五、综合计算(共10分)

（1）用水力学方法推导整治线宽度的计算式（3分）

假定整治水位时整治前后的Q、n、J相同

得：

一般H2可根据航道要求水深t乘以改正系数来近似计算

（2）求相应的整治线宽度B2（4分）

（3）校核整治流量时的整治效果（3分）

整治后：

不满足在整治流量下流速＞1.1～1.3Vc泥沙起动要求。 应在此基础上进一步缩窄河宽。