港海专业2005级《航道整治》课程考核试卷

试卷  C   考试方式  闭 卷   考试时间（120分钟）

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 得分 |  |
| --- | --- |

一、填空题（本大题共10小题，每小题1.5分，总计15分）

1、常用内河航标可分为以下三类：           、           、            。

2、山区河流主要碍航流态有         、         、          、         等。

3、山区河流急流滩滩险的特征水位除设计水位外，主要有：           　　  、

、     　        。

4、潮汐河口山潮水比值较大时，常在口门          形成                。

5、航道工程的三大主要工程措施           、           、            。

6、过渡段浅滩的主要类型有           、          、          、         。

7、裁弯取直工程的引河进口布置原则是                                    。

8、航道疏浚按工程性质可分为             、           、                。

9、 内河航道的富裕水深主要考虑                 、                        。

10、如果两年的来水、来沙量接近，洪峰与沙峰出现的时间不同，则沙峰出现在洪峰之前的年份，该浅滩冲淤变化趋势为                                    。

| 得分 |  |
| --- | --- |

二、选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题末的括号中）（本大题共20小题，每小题1.5分，总计30分）

1、主导河岸一般是指以下哪一岸     。

A、紧靠上深槽的一岸                 B、边滩较高的一岸

C、洪水主流通过的一岸               D、具有稳定深槽的一岸

2、航道航标的设置岸色一般是     。

A、左白右红    B、左黄右红    C、左红右白    D、左白右黄

3、浅滩演变的一般规律为     。

A、洪冲枯淤    B、涨冲落淤    C、洪淤枯冲    D、全年淤积

4、下面哪种抛泥方法可大幅度提高挖槽效率     。

A、远抛法      B、陆上抛泥    C、近抛法      D、边抛法

5、造成平原河流浅滩形成的原因，可归结为       。

A、流速的减小            B、环流的减弱

C、洪枯水流向不一致      D、上游来沙量大于本河段的输沙能力

6、上下游河段演变对浅滩演变的影响，下列描述较为合理的是       。

A、上游河段的演变通常只能在某种程度上加强或减弱浅滩的演变强度；

B、上游河段水流动力轴线的变动，对浅滩演变的影响较为显著

C、下游河段的演变通常对浅滩演变的影响较为显著

D、下游河段水流动力轴线的变动，对浅滩演变的影响较为显著

7、以下哪个选项不属于冲积河流中洪水综合航道整治的措施         。

A、稳定河势　　 B、固定岸线    C、束水工程    D、径流调节

8、为达到“塞支强干”的作用，最常有的整治建筑物为     。

A、潜坝         B、短丁坝       C、锁坝       D、转流屏

9、上挑丁坝坝田淤积效果一般比下挑丁坝     。

A、不好比       B、好       C、基本一样       D、差

10、修筑洲头顺坝的主要目的是     。

A、调整分流比   B、防止关门洲   C、增强双向环流   D、调整交汇角

11、分汊河道的节点河段，一般是     。

A、水深良好     B、平面分汊     C、河面较宽       D、水深较浅

12、平原河流浅滩的整治水位一般是指     。

A、多年平均流量时的水位            B、第一造床流量时水位

C、与整治建筑物坝头齐平的水位      D、与整治建筑物坝根齐平的水位

13、如果左汊与右汊分流量之比为1:3，则其总阻抗模数之比为     。

A、1:3          B、3:1           C、9:1            D、1:9

14、弯道螺旋流中，面流指向     。

A、凸岸         B、凹岸         C、左岸           D、右岸

15、水流动力轴线上     。

A、流速最大     B、势能最大     C、水深最大      D、环流最强

16、一般情况下，挖槽宽度最大不宜超过原河宽的     。

A、1/2           B、1/3          C、2/3             D、1/4

17、只在航行困难的河段和个别地点配布航标，优良河段一般仅标示出碍航物。此类型航标配布类别为         。

A、一类航标配布  B、二类航标配布 C、三类航标配布  D、重点航标配布

18、相对于多数河流的实际情况，若采用第二造床流量相应水位作为整治水位，该水位值        。

A、偏低     B、适宜    C、偏高    D、不能比较

19、下列选项       不属于溪沟滩的整治措施。

A、拦截块石于向内，不让冲入江中（溪沟内筑拦石坝）

B、导引卵石入深沱，保障航道畅通（开挖排石沟或溪口筑导流坝）

C、疏浚航槽，维护通航

D、开辟缓流区航道

20、下列选项        不属于回水变动区的航道问题。

A、水位消落期出浅碍航             B、有的河段出现“吊坎水”碍航

C、有的河段出现“扫尾”碍航       D、有的河段出现“拦门沙”碍航

| 得分 |  |
| --- | --- |

三、判断题（正确打“√”，错误打“×”，共10题，每小题1分，共10分）

1．汊道进口分流比小于分沙比的为发展的汊道。                       （    ）

2．弯道采取裁弯取直、新开航槽的航道整治措施时，若裁弯比太小，易导致引河发展太快， 引河不易控制，且引起上、下河势发生剧烈变化。             （    ）

3．在天然河流有些滩险河段，有一段较短的狭窄航道，只能满足单行要求，船舶不在此交会，若通视条件好，上行船舶可在滩下稍加等候，下行船过后即可上驶，但不影响整个河段的双线通航，这类航道也不算单线航道。                 （    ）

4．水流流态的好坏直接影响航行漂角，流态越坏漂角越大，流速越大漂角也越大。	（    ）

5．航道断面系数η与船舶航行阻力关系密切，η值越大，航行阻力越大。（    ）

6．曲率大、过渡段很短的弯曲河道,一般易出现交错浅滩。              （    ）

7．整治实践表明，与勾头丁坝相比，丁坝坝头流速较、坝头冲刷坑深度和冲刷范围均较大。                                                          （    ）

8．水文条件的变化，是引起浅滩变化直接条件，水文条件有年周期的变化，浅滩也有汛期淤、枯期冲刷的年周期变化。                                （    ）

9．为了维护冲积河流航道整治挖槽的稳定性，常要求在整治流量下挖槽内流速大于推移质泥沙的止动流速。                                          （    ）

10．对于“U”型河谷洪水急流滩，一般情况下水愈涨则滩愈凶，这类滩险的最高通航水位称为消滩水位。                                           （    ）

| 得分 |  |
| --- | --- |

四、简述题（本大题共5小题，每小题7分，总计35分）

1、.某河段滩槽水位～流量关系曲线见右图，分析说明该河段的滩槽冲淤情况。该滩段浅滩整治水位应如何选取？

2、简述航道整治工程对河床演变的影响。如何根据山区河流、平原河流的不同河势及特性，采取相应的整治原则及措施？

- 弯道浅滩的整治措施有那些？如何根据水流动力轴线变化确定弯道河段重点护岸区在何位置？在不允许对岸有冲刷的情况下，保护弯道凹岸应采取那种保护措施？

4、形成浅滩的原因是什么？在那些地方容易形成碍航浅滩？

5、汊道浅滩的整治方法有那些？若需在非通航汊道修建锁坝增加通航汊道流量，如

何确定锁坝顶面高程？

| 得分 |  |
| --- | --- |

五、综合计算（本大题总计10分）

某浅滩整治流量为525m3/s，整治前整治流量时对应水面宽度为640m、平均水深为1.5m，床沙平均粒径为1.2mm。假设整治前后Q不变，要求整治后设计航深为1.0m。

（1）推导水力学法整治线宽度的计算式，求相应的整治线宽度B2；

（2）校核整治流量时的整治效果。