# 《公路工程造价编制与管理》课程考核试卷

试卷  6   考试方式 闭卷   考试时间（120分钟）

| 题 号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得 分 |  |  |  |  |  |  |  |

| 得分 |  |
| --- | --- |

一、填空题（请在横线上填上正确的内容）（本大题共5小题，每小题2 分，总计10分）

1.工人的定额工作时间包括        时间、不可避免的中断时间和         时间 。

2.施工预算的编制依据是         定额 ，施工图预算的编制依据是         定额。

3.建安企业计征的税金包括造价内营业税、          及            。

4.公路工程机械台班单价由        费用和       费用组成。

5.按照索赔的目的分类工程索赔有         索赔和         索赔两种。

| 得分 |  |
| --- | --- |

# 二、单项选择题（在每个小题四个备选答案中选出一个正确答案，填在题末的括号中）（本大题共20小题，每小题 1 分，总计 20 分）

1.对项目施工所用的材料、构件进行一般鉴定、检查所发生的费用应计入    【     】

A. 建设单位管理费                        B. 建安工程其他工程费

C. 工程建设其他投资中的研究试验费        D. 建安工程间接费

2.竣工验收阶段编制的工程造价文件是建设项目的                      【     】

A. 预计造价     B.结算造价       C.决算造价      D. 实际造价

3.公路工程中，某项人工挖运土工程，基本用工为23.215工日,超运距用工为10.182工日,辅助用工为2.783工日,人工幅度差系数为1.04,则定额用工为   【     】

A. 37.627工日       B. 36.18工日     C. 34.788工日      D. 24.144工日

4．10m3构件运第一个50m时人工为3工日，每增运50m时人工为1.9工日，则50 m3构件运输80m时人工为                                             【     】

A. 24.5工日        B. 23.0工日        C. 22.9工日        D. 20.7工日

5.下列费用中，属其他工程费的是                                  【     】

A.材料二次搬运费  B.夜间施工增加费   C.职工教育经费   D .企业管理费

6.为预防自然灾害所采取措施发生的费用属于                        【     】

A.研究试验费     B.基本预备费     C.价差预备费     D.检验试验费

7.施工单位用以确定单位工程上人工、机械、材料和资金需要量的计划文件称为  【     】

A.施工预算      B.施工图预算     C.设计预算           D.设计概算

8.材料的采购与保管人员的工资、福利、差旅交通费用应计入          【     】

A.材料消耗定额      B. 运杂费内     C.人工费      D.材料预算单价

9.因工程设计变更下达暂停令，承包商部分机械闲置损失的索赔计算可按【     】

A. 机械台班费    B. 机械折旧费   C. 机械进场费    D. 机械燃料费

10．在5m深的基坑内，深度0-3m为普通干土，3-5m为湿处硬土，使用施工定额时，应                                                              【     】

A. 只执行0—3m普通干土定额           B. 只执行3—5m湿处硬土定额

C. 分别执行基坑深度在5m以内的干处普通土和湿处硬土的定额

D. 5m以内全部执行普通干土定额

11．机械打眼开炸软石的时间定额为32.3工日/1000m3，则其产量定额为【    】

A. 26.0m3/工日    B. 27.2m3/工日    C. 31.0m3/工日     D.  33.6m3/工日

12. 概算定额的编制基础是                                       【    】

A.工序定额       B.预算定额         C. 概算定额        D.估算指标

13.可行性研究阶段编制的工程造价文件是                          【    】

A. 投资估算    B.施工预算      C. 修正概算         D.设计概算

14.机械台班预算单价的可变费用应包括                            【    】

A. 机械购置费  B. 行车干扰增加费  C.机械燃料动力费  D.机械进出场费

15．以下说法中，符合标底价格编制原则的是                       【    】

A.标底价格应由成本、税金组成，不包含利润部分

B.一个工程可根据投标企业的不同编制若干个标底

C.编制标底的计价依据可由编制单位自行编制

D.标底价格作为招标单位的期望计划价，应力求与市场的实际相吻合

16. 建设项目投资的最高限额是批准的                            【     】

A.初步设计概算       B.施工图预算      C.投资估算    D.竣工决算

17.施工工地范围内临时水电线路的搭设、维修和拆除发生的费用属于 【     】

A.其他工程费         B.企业管理费      C.规费      D.工程建设其他费用

18. 公路建设项目招标标底单价的费用项构成主要包括              【     】

A.不可预见费、包干费和措施费            B. 物价上涨费、建设期贷款利息

C.要求优良工程增加的费用                D. 成本、利润、税金和风险费用

19.属于固定资产的施工机械折旧费包括在                         【     】

A.企业管理费中的固定资产使用费        B.直接工程费中的施工机械使用费

C.企业管理费中的固定资产折旧、维修费  D.施工辅助费中的生产工具使用费

20.某材料原价为300元/吨，运杂费为12元/吨，场外运输损耗率为1.5%，采购及保管费率为2.5%，则该材料预算价格为                            【     】

A.322.45元/吨　 B.323.78元/吨　 　C.324.60元/吨　   D.328.66元/吨

| 得分 |  |
| --- | --- |

三、多项选择题（在每个小题多个备选答案中选出正确答案，填在题末的括号中）（本大题共5小题，每小题 2 分，总计10分）

1．下列费用属于材料预算价格组成部分的有                        【     】

A. 材料原价  B.运杂费   C.场外运输损耗 D. 场内运输损耗  E.采购及保管费用

2．机械台班定额的定额时间中, 不可避免中断时间包括              【     】

A.工人正常休息时间            B.施工本身造成的中断时间

C.与机械保养有关的中断时间    D.与工艺过程有关的中断时间

E.因气候条件引起的中断时间

3.人工幅度差考虑的因素包括                                     【     】

A.工种间的工序搭接及交叉作业互相配合发生的停歇用工

B.质量检查和隐蔽工程验收工作的影响

C.工序交接时对前工序必要的修整用工

D.因为雨雪排除故障用工

E.机械在单位工程间的转移及临时水电线路移动所造成的停歇

4.工程造价的职能有                                             【     】

A. 预测职能   B. 监督职能

C. 控制职能   D. 调控职能   E. 评价职能

5. 承包商在采用不平衡投标报价时，对投标人有利的报价方法有      【      】

A.适当提高工程后期结帐收款的项目单价    B.适当提高早日收款的项目单价

C.提高预计工程量会增加的项目单价 D.适当提高工程内容说不清楚的项目单价

E.暂定项目中可能由承包人自己做的单价报高

| 得分 |  |
| --- | --- |

四、判断题（在下面每个小题题末的括号中，正确的描述打上√，错误的描述打上×）（本大题共5小题，每小题2 分，总计10分）

1. 由于机械保养而中断的时间属于停工时间而计入机械台班消耗量中。（    ）

2. 《公路工程概算定额》的定额水平是平均先进水平。（   ）

3. 规费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金和工伤保险费。（   ）

4. 路基开炸石方以天然密实方体积计算，当利用开炸石方作填方时，则利用开炸的天然密实方石方的数量应少于填方压实后的数量。（   ）

5. 对材料及半成品材料进行常规的检测、试验应单独计量。（   ）

| 得分 |  |
| --- | --- |

五、简答题（本大题共3小题，每小题4 分，总计12分）

1.简述工程投标报价计算的主要程序

2.材料消耗定额的作用和材料消耗定额的制定方法

3.简述工程价款结算的主要方式

| 得分 |  |
| --- | --- |

六、案例分析题（本大题共4小题，总计 38 分）

1．某公路路段长12km，沥青混凝土路面，采用粗粒式沥青混凝土面层下层（厚5cm），沥青混凝土面层下层面积180000 m2，沥青拌和站距施工现场平均运距为2km。根据工期安排，采用150t/h沥青拌和设备拌和，15t自卸汽车运料。请完成如下表格(表1、表2)，填写需要选择的定额，编制粗粒式沥青混凝土预算的子目内容与数量。（本题8分）

表1

| 项 | 目 | 节 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 |  |  | 路面工程 | 公路公里 |  |
|  | 5 |  | 沥青混凝土路面 | m2 |  |
|  |  | 1 | 粗粒式沥青混凝土路面面层 | m2 |  |

表2

| 定额表号 | 工作内容（选择预算定额名称） | 单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-×-××--× |  | 100m3 |  |
| 2-×-××--× |  | 100m3 |  |
| 2-×-××--× |  | 100m3 |  |
| 2-×-××--× |  | 100m3 |  |
| 2-×-××--× |  | 座 |  |

2、某土方工程，土方量80000m３，天然密实土，105KW推土机推土，硬土，运距50m，人工工资单价为49元/工日，柴油预算价为7.8元/ kg，计算该工程细目的直接费。（本题8分）

附：预算定额　        　　　１-1-12推土机推土　　        　单位：1000m３     表3

| 项 目 | 单 位 | 第一个20m | 每增运10m |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普 通 土 | 硬 土 |  |
| 人 工 | 工 日 | 4.5 | 5.0 |  |
| 105KW推土机 | 台班 | 2.08 | 2.57 | 0.71 |
| 基价 | 元 | 1893 | 2312 | 571 |

105KW推土机台班费用定额：不变费用　326.56元；  可变费用　人工２工日　　柴油79kg.

3. 塔式起重机吊混凝土，测定塔节需要40s，运行时间70s，卸料时间要40s，返回时间30s，中断20s，每次吊混凝土0.6 m3，机械时间利用系数为0.90，求塔式起重机吊混凝土台班产量定额。（本题6分）

4、某地方高速公路，总长10Km，有以下工程数量：路基挖硬土360000m3；利用土方填方200000 m3，级配碎石底基层（厚20cm）190000m2，水泥稳定碎石基层（厚35cm）190000m2，粗粒式沥青混凝土面层（厚6cm）180000m2, 中粒式沥青混凝土面层（厚5cm）180000m2,细粒式沥青混凝土面层（厚4cm）180000m2,K1+500处有1-Φ1.5m钢筋混凝土圆管涵1道，长45m；K5+500处有1-Φ1.5m钢筋混凝土圆管涵1道，长52m；K9+500处有1-4.0×4.0m钢筋混凝土盖板涵1道，长40m。

该地方交通局根据《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06——2007）、《公路工程预算定额》（JTG/T B06-02-2007）及《公路工程标准施工招标文件（2009年）版》编制了该工程施工图预算，并编制了相应的标底。

通过招标投标评标，某路桥公司（特级总承包施工企业），获得了该项目施工承包合同，并成立项目经理部。为了进行“两算对比”，项目计量支付工程师编制了相应的设计概算和修正概算。问题：

（1）编制该项目的招标清单细目。（5分）

（2）试分别从业主和承包商的角度编制利用土方的建安工程单价。(本题暂不考虑填前压实、整修路拱和修刷边坡的工程数量)

（业主采用采用标准机械组合；承包商只有20t振动压路机，人工单价50元/工日，120kw以内平地机台班单价800元/台班，6~8t光轮压路机台班单价500元/台班，20t振动压路机台班单价1000元/台班）（11分）（本题共16分）

附：相应的其他工程费费率、间接费费率及可能使用的定额如下：

机械土方的其他工程费费率：冬季施工增加费费率0.43%，雨季施工增加费费率0.04%，高原地区施工增加费费率6.56%，风沙地区施工增加费费率4%，安全及文明施工措施费费率0.59%，临时设施费费率1.42%，施工辅助费费率0.49%，工地转移费费率0.50%。

间接费：规费费率40%，企业管理费费率5%。

利润：7%。

税金：3.41%。

可能利用的定额

1-1-18  机械碾压路基

工程内容

填方路基：1）机械整平土方，人工解小并摊平石方；2）拖式羊足碾回转碾压；3）压路机前进、后退、往复碾压。零填及挖方路基：1）机械推松、整平土方；2）压路机前进、后退、往复碾压。

I.填方路基                                               单位：1000m3压实方

| 顺序号 | 项目 | 单位 | 代号 | 碾压土方 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 高速、一级公路 |
|  |  |  |  | 光轮压路机 | 振动压路机 |
|  |  |  |  | 机械自身质量（t） |
|  |  |  |  | 12~15 | 18~21 | 10以内 | 15以内 | 20以内 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 人工 | 工日 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 3 | 120kw以内平地机 | 台班 | 1057 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| 5 | 6~8t光轮压路机 | 台班 | 1075 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
| 11 | 20t以内振动压路机 | 台班 | 1089 |  |  |  |  | 1.76 |
| 12 | 基价 | 元 | 1999 | 4362 | 4299 | 4039 | 3884 | 3786 |